Содержание

Задание на курсовое проектирование	3

Исходные данные для проектирования	5

Введение	6

1 Построение тахограммы рабочей машины	7

2 Построение механической характеристики рабочей машины	7

3 Нагрузочная диаграмма рабочей машины	8

4 Предварительная мощность двигателя	9

5 Выбор электродвигателя и редуктора	10

6 Выбор тиристорного преобразователя и питающего трансформатора.	14

7 Тахограмма работы двигателя	15

8 Расчет приведенного к валу двигателя момента статического сопротивления Мс рабочей машины	16

9 Обоснование способов пуска, регулирования скорости и торможения двигателя	17

10 Расчет статических механических характеристик двигателя за цикл работы	17

11 Проверка выбранного двигателя по нагреву	23

Заключение	30

Список литературы	31

Пункты для выполнения КП:

1) Построить тахограмму рабочей машины  за цикл работы и определить расчетную продолжительность включения ПВ%расч.

2) Построить механическую характеристику  рабочей машины.

3) Построить нагрузочную диаграмму  рабочей машины.

4) Определить требуемую мощность двигателя.

5) Выбрать электродвигатель по мощности и определить передаточное отношение редуктора между двигателем и рабочей машиной.

6) Выбрать управляемый преобразователь.

7) Построить тахограмму работы двигателя .

8) Рассчитать приведенные к валу двигателя моменты статического сопротивления , рабочей машины и построить зависимость .

9) Обосновать способы пуска, регулирования скорости и торможения (остановки) электропривода.

10) Рассчитать и построить статические механические характеристики системы электропривода, соответствующие заданным установившимся скоростям, на которых двигатель должен работать в течение цикла.

11) Проверить предварительно выбранный двигатель методом средних потерь.

12) Изобразить принципиальную схему разомкнутой и замкнутой системы электропривода.

, ,  – скорости механизма в установившихся режимах; t1, t2, t3 – время работы механизма с установившейся скоростью (сюда не входит время переходных процессов пуска, торможения, изменения скорости); t1 – время паузы.

Таблица 1 Исходные данные рабочей машины

|  |  |  | ,c | ,c | ,с | , с | Законы изменения момента сопротивления рабочей машины , Н*м | Моменты инерции рабочей машины в долях от момента инерции двигателя, кг*м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -10 | 2 | 50 | 30 | 30 | 10 | 1400 | 5,0 |

Характер момента сопротивления – реактивный, режим работы повторно-кратковременный.

Пример

# 1 Построение тахограммы рабочей машины

Тахограмма строится по данным таблицы 1

Найдем продолжительность включения

где n,- число установившихся режимов работы, их длительность и время их цикла.

Рисунок 1 − Тахограмма рабочей машины

# 2 Построение механической характеристики рабочей машины

Механическая характеристика рабочей машины строится по уравнению закона изменения момента сопротивления рабочей машины:

Мсм=800+10*ω  Нм

Механическая характеристика рабочей машины представлена на рисунке 2

Таблица 2 Механические характеристики рабочей машины

| Мсм, Н*м | 900 | -1000 | -830 |
| --- | --- | --- | --- |
| (м, с-1 | 10 | -20 | -3 |

Рисунок 2 − Механическая характеристика рабочей машины

# 3 Нагрузочная диаграмма рабочей машины

Строится на основании её тахограммы и механической характеристики.

Рисунок 3 − Нагрузочная диаграмма рабочей машины

# 4 Предварительная мощность двигателя

Для определения требуемой мощности двигателя по нагрузочной диаграмме механизма сначала находится средний статический момент сопротивления:

,

Требуемый номинальный момент двигателя

где 1,1÷1,3 – коэффициенты, учитывающие дополнительную нагрузку двигателя в переходных режимах из-за появления динамических моментов.

,

Требуемая расчетная мощность двигателя:

где =20 - из предположения применять однозонное регулирование, т.к. Мсм не уменьшается с ростом скорости.

Найденную расчётную мощность следует пересчитать на номинальную ПВ%н=40%.

# 5 Выбор электродвигателя и редуктора

По вычисленному расчетному значению мощности выберем двигатель согласно условию РНД ≥ PP при ПВН% = 40%.

##### Таблица 3 Технические характеристики двигателя

| Серия | Рн, кВт | Iн, А | nн, об/мин | N | 2а | Wв | Фн, мВб | Iв.н, А | Rя, Ом | Rв, Ом | J, кг∙м2 | Мдоп, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихоходные Uн = 220 В |
| Д808 | 22 | 112 | 620 | 278 | 2 | 1250 | 38 | 3,93 | 0,054 | 44 | 2,0 | 1290 |

| Серия | Рн, кВт | Iн, А | nн, об/мин | N | 2а | Wв | Фн, мВб | Iв.н, А | Rя, Ом | Rв, Ом | J, кг∙м2 | Мдоп, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстроходные Uн = 220 В |
| Д41 | 17,5 | 90 | 1120 | 310 | 2 | 1480 | 17 | 2,16 | 0,072 | 70 | 0,8 | 438 |

Передаточное число редуктора  рассчитано по формуле:

Для двигателя серии Д808,

Для двигателя серии Д41,

Расчетная мощность редуктора типа ЦОН  ,

где Рнд – номинальная мощность, передаваемая с вала двигателя; Кз - коэффициент, принимаемый равный 2,2 при среднем режиме работы.

Для двигателя серии Д808,

Для двигателя серии Д41,

Выберем редуктор типа ЦОН по условию:   РНР ≥ РР

Данному условию удовлетворяет редуктор. Его характеристики представлены в таблице 4.

Таблица 4 Выбор двигателя и редуктора по оптимальной скорости

| Тип двигателя | Рнд, кВт | , 1/с | i | Jд, кг*м2 | Тип редуктора | Рнр, кВт | , 1/с |  | Jд*i2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихоходный Д808 | 22 | 64,89 | 3,15 | 2,0 | ЦОН-20 | 49,2 | 750 | 0,96 | 19,84 |
| Быстроходный Д41 | 17,5 | 117,22 | 5,5 | 0,8 | ЦОН-25 | 42 | 750 | 0,97 | 24,2 |

По условию Jд*i2  min из таблицы 4 выбран тихоходный двигатель марки Д808.

0пределяется момент инерции электропривода, приведенный к валу двигателя:

где  - коэффициент, учитывающий момент инерции вращающихся частей редуктора и полумуфт;  – моменты инерции двигателя и рабочей машины (см. табл. 1);  – фактическое передаточное число редуктора и его номинальный КПД.

,

Выбранный двигатель нужно проверить на перегрузочную способность. Если он удовлетворяет условиям перегрузки, для него производятся все дальнейшие расчеты.

где  – фактическая и номинальная (допустимая) перегрузки двигателя по моменту; Мсм – максимальный статический момент сопротивления, приведенный к валу двигателя, Н*м , Ммакс – максимальный (допустимый по условиям коммутации для ДПТ).

При расчете приведенных к валу двигателя моментов сопротивления рабочей машины необходимо учесть моменты холостого хода двигателя:

, где  – номинальный электромагнитный момент двигателя и номинальный момент на его валу.

Для ДПТ независимого возбуждения ,

где  – коэффициент ЭДС двигателя;

где

– пересчитанное на   рабочую температуру t = 115oC сопротивление якоря двигателя.

– конструктивный коэффициент двигателя.

Номинальный момент на валу

;

Фактический момент сопротивления рабочей машины

Приведенный момент сопротивления рабочей машины, соответствующий каждой из установившихся скоростей , двигателя (без учета КПД передачи)

Данный двигатель удовлетворяет условиям перегрузки, так как , значит, для него можно вести остальные расчеты.

# 6 Выбор тиристорного преобразователя и питающего трансформатора.

Для системы ТП-Д выбирается тиристорный преобразователь согласно условию:

Тиристорный преобразователь для двигателя постоянного тока выберем по номинальному току и напряжению	(IH = 112 A, UH = 220 B).

Условие: IdHП ≥ IH;   UdHП ≥ UH

где IdHП – номинальный выпрямленный ток ,   UdHП – номинальное выпрямленное напряжение

Условию  удовлетворяет реверсивный тиристорный агрегат ТЕР4-160/230  . Его параметры представлены в таблице 5.

Таблица 5  Параметры тиристорного преобразователя ТЕР4-160/230

| Тип агрегата | Параметры сети (UСЕТИ ) | Выходные параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номин. выпрямл. ток, IdH (А) | Максим, выпрям. ток, Idmax (А) | Номин. выпрямл. напряжение, UdH (В) | Номин. мощность, PH (кВт) |
| ТЕР4-160/230 | 190-220 | 160 | 360 | 230 | 36,8 |

Примечание: к.п.д. преобразователя ηНВ = 0,96.

Расчетное значение его мощности согласующего трансформатора:

,

где РН – номинальная мощность двигателя;

ηН – номинальный к.п.д. двигателя  (ηН = PH / (UHIH) = 22000 / (220 . 112) = 0,899);

ηНВ – номинальный к.п.д. преобразователя (ηНВ = 0,96);

ηНТ – номинальный к.п.д. трансформатора (ηНТ = 0,96);

КИТ – коэффициент использования трансформатора, (КИТ = 0,955 при m=6)

Условие выбора трансформатора: .

Данному условию удовлетворяет питающий трансформатор типа ТСП-25/0,7  с U1H = 380 B. Его параметры представлены в таблице 6.

Таблица 6 Параметры трансформатора ТСП-63/0,7 .

| Тип трансформатора | Sн кВА | Параметры вторичной обмотки | Параметры тиристорного преобразователя | Потери мощности, Вт | Uк.з. % | Iх.х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2нф, В | I2нф, А | Udн,В | Idн, А | △Рх.х | △Рк.з |  |  |
| ТСП-63/0,7 | 58 | 118 | 164 | 230 | 200 | 330 | 1900 | 5,5 | 8 |

# 7 Тахограмма работы двигателя

Тахограмму ω = f(t) работы двигателя с установившимися скоростями, строим по тахограмме рабочей машины и передаточному числу редуктора. Для построения, найдем скорость двигателя на каждом участке работы:

Строим тахограмму работы двигателя ω = f(t) с установившимися скоростями (рисунок 5).

Рисунок 5  – Тахограмма работы двигателя с установившимися скоростями

# 8 Расчет приведенного к валу двигателя момента статического сопротивления рабочей машины

Расчеты были выполнены в П 5. Зависимость  показана на рисунке 6.

Рисунок 6 − Зависимость

# 9 Обоснование способов пуска, регулирования скорости и торможения двигателя

Реверсивный вентильный преобразователь позволяет осуществлять плавный пуск, регулирование скорости, как в сторону уменьшения, так и увеличения ее, а также и рекуперативное торможение путем изменения, подводимого к двигателю постоянного тока, напряжения.

Напряжение преобразователя будем регулировать с помощью изменения угла управления α. Так как за основную скорость ωом мы приняли максимальную скорость механизма (ωом = 20 с-1), то в увеличении скорости путем ослабления магнитного потока двигателя нет необходимости.

# 10 Расчет статических механических характеристик двигателя за цикл работы

Для расчета и построения статических механических характеристик в системе ТП – Д, соответствующих установившимся скоростям двигателя, необходимо предварительно определить эквивалентное сопротивления якорной цепи, которое определяется как:

где m – число пульсаций выпрямленного напряжения (для мостовой схемы m=6);

Активное и реактивное сопротивление трансформатора:

где  – потери короткого замыкания трансформатора, Вт;  – число фаз;   – напряжение короткого замыкания трансформатора;  – коэффициент трансформации трансформатора;  – номинальный первичный ток трансформатора;

Подставив численные значения величин в уравнения, получаем, что

Cопротивление сглаживающего и уравнительных дросселей:

где  – падение напряжения на сглаживающем и уравнительных дросселях при номинальном выпрямленном токе  преобразователя.

.

ΔUСД.Н = ΔUУД.Н ≈ 0,0075 UdH

ТП-Д реверсивный (с двумя комплектами вентилей), управление комплектами раздельное и уравнительные токи не возникают.

Тогда, после подстановки численных значений всех величин получаем, что эквивалентное сопротивления якорной цепи:

Статические механические характеристики рассчитываем по формуле:

где  при m = 6.

Угол задержки открывания вентилей αi, необходимый для обеспечения работы двигателя с установившейся скоростью :

где  – ток статической нагрузки, которому соответствует приведенный момент сопротивления .

;    ;

;

Рисунок 4  − Статические механические характеристики разомкнутой системы

Для построения ЗПТ в системе координат  требуется рассчитать зависимость  по формуле (при (i(100):

,

где  – граничное значение тока якорной цепи ДПТ соответствующее i-му углу регулирования (i(100;   – индуктивность сглаживающего трансформатора или токоограничивающего реактора.

Тогда требуемая индуктивность СД:

где K1 = 0.5 для некомпенсированных  машин,  рП – число пар полюсов

Условия выбора сглаживающего дросселя:

Таблица 7 Технические данные сглаживающих  дросселей.

| Типоисполнение | IH, A | LH, мГн |
| --- | --- | --- |
| ФРОС-1000/0,5Т | 800 | 2,30 |

Найденные значения граничных токов и соответствующие им углы (i, подставляют в уравнение механической характеристики ((I) и рассчитываются значения скорости (i привода. На основании расчета строится зона прерывистых токов.

Для построения механических характеристик ((М) в зоне прерывистых токов необходимо определить граничные моменты двигателя:

Методика расчета характеристик ((I), ((М) в зоне прерывистых токов:

1) Задаются угловой длительностью прохождения тока  (8(10 значений)

2) Определяют ток якоря для каждого значения (:

3) Для каждого значения ( определяют ЭДС якоря ДПТ:

4) Определяют скорость вращения

5) Определяют

6) По данным расчета строят зависимость ((М) в отдельных осях.

7) Скорость идеального холостого хода:

Таблица 9 Определение токов и ЭДС для расчета зависимости ((М)

| Iя1 | Iя2 | Iя3 | E1 | E2 | E3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,176447 | -1,95376 | 2,056617 | 133,5681 | -246,769 | 55,36821 |
| 1,113831 | -0,88431 | 1,117922 | 163,517 | -267,326 | 86,76247 |
| 0,732997 | -0,54247 | 0,758044 | 177,8999 | -276,294 | 102,4152 |
| 0,447891 | -0,30596 | 0,477637 | 191,7784 | -284,318 | 117,9151 |
| 0,248217 | -0,15424 | 0,273372 | 205,0753 | -291,35 | 133,1695 |
| 0,119968 | -0,06632 | 0,136787 | 217,7171 | -297,352 | 148,0874 |
| 0,047011 | -0,02229 | 0,055694 | 229,6352 | -302,29 | 162,5798 |
| 0,012698 | -0,00484 | 0,015713 | 240,7654 | -306,139 | 176,5609 |

Таблица 10 Расчет скоростей и моментов для построения зависимости ((М)

| w1 | w2 | w3 |
| --- | --- | --- |
| 37,62562 | -69,8719 | -15,0532 |
| 40,95926 | -75,6728 | -16,9789 |
| 50,14321 | -81,9768 | -26,6061 |
| 54,55378 | -84,7269 | -31,4061 |
| 58,8097 | -87,1872 | -36,1592 |
| 62,88723 | -89,3437 | -40,837 |
| 66,76391 | -91,1843 | -45,4117 |
| 70,41865 | -92,6987 | -49,8558 |

| М1 | М2 | М3 |
| --- | --- | --- |
| 26,2 | -26,2 | -26,2 |
| 7,097394 | -3,81717 | -6,70663 |
| 3,632203 | -0,78201 | -3,64554 |
| 2,390304 | -0,29427 | -2,47198 |
| 1,460572 | -0,09361 | -1,55757 |
| 0,809437 | -0,02379 | -0,89147 |
| 0,391216 | -0,0044 | -0,44606 |
| 0,153303 | -0,0005 | -0,18162 |

Таблица 11  Расчет скоростей ω0 для построения зависимости ((М)

| W01 | W02 | W03 |
| --- | --- | --- |
| 79,86175 | -95,4085 | -62,1492 |

Рисунок 7 − Зависимость ((М) с учетом зоны прерывистых токов

# 11 Проверка выбранного двигателя по нагреву

1) Определяются мощности, развиваемые двигателем на каждой из установившихся скоростей

, где  − приведенный момент сопротивления, соответствующий каждой из установившихся скоростей двигателя ;

2) Определяется коэффициент загрузки Xi двигателя по мощности на каждой из :

3) Определяются полные номинальные , номинальные переменные Vн и постоянные потери K, а также коэффициент потерь а:

;

− для двигателей постоянного тока;

;

4) Потери в двигателе  на каждом участке работы с установившейся скоростью:

Средние потери в двигателе постоянного тока за цикл работы

где  − потери в двигателе постоянного тока на возбуждение (принять равным 2 % от ); tц − длительность цикла;  − коэффициент, учитывающий ухудшение условий охлаждения во время паузы (принять равным 0,75).

5) Пересчет потерь из условия, что tдоп= 115 °С, tо.ср = 20 °С,

Откуда видно, что двигатель по нагреву проходит.