При выполнении работы требуется соблюдение требований ГОСТ 7.32, ГОСТ 7.1  и ГОСТ 8.417.

ВАРИАНТ 18

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 = 17,02 МПа, R2 = 17,12 МПа, R3 = 17,20 МПа, R4 = 17,31 МПа, R5 = 17,53 МПа;

d1(H) = 7,620 мм, d2 (H) = 7,571 мм, d3(H) = 7,400 мм, d4(H) = 7,373 мм,        d5 (H) = 7,345 мм.

Приложение В.

МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА

ОТ КОСВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ,

И ОЦЕНКА ЕЕ ПОГРЕШНОСТИ

Уравнение зависимости «косвенная характеристика – прочность» принимают линейным по формуле

(1)

где  Rн – прочность бетона, МПа; Н – косвенная характеристика, полученная при испытании неразрушающим методом (величина отскока, мм; диаметр отпечатка, мм).

Коэффициенты а0 и а1 рассчитывают по формулам

(2)

(3)

где  RiФ и Hi – соответственно значения прочности и косвенной характеристики для отдельных серий по ГОСТ 10180-78;  и  – соответственно средние значения прочности и косвенной характеристики.

Средние значения прочности RiФ, определенные путем испытания образцов по ГОСТ 10180-78, и косвенных характеристик Hi, необходимых для определения этих коэффициентов, рассчитывают по формулам

(4)

(5)

где  RiФ и Hi – соответственно значения прочности и косвенной характеристики для отдельных серий по ГОСТ 10180-78; N - число серий (или отдельных образцов), использовавшихся для построения градуировочной зависимости.

После построения градуировочной зависимости по формуле (1) производят ее корректировку путем отбраковки единичных результатов испытаний, не удовлетворяющих условию

(6)

где  Sτ – остаточное среднее квадратическое отклонение, определенное по формуле:

(7)

где  RiH – прочность бетона в серии образцов, определенная по градуировочной зависимости.

После отбраковки градуировочную зависимость устанавливают заново по оставшимся результатам испытания по формуле

(8)

Погрешность определения прочности бетона по установленной зависимости оценивают по формуле (6).

Если погрешность превышает

(St/ф)*100 % >  12 %

то проведение контроля и оценка прочности по полученной зависимости не допускаются.

В соответствии с установленной градуировочной зависимостью по полученным косвенным характеристикам определяют прочность бетона. Вычисляют среднее значение косвенных характеристик по формуле:

(9)

где  n – число серий, испытанных для проверки градуировочной зависимости.

# Приложение Г.

Рисунок 1 — Градуировочная зависимость прочности тяжелого бетона от диаметра отпечатка, полученного при испытании прибором ЛИСИ