Лабораторная работа № 4

Исследование трехфазных цепей при соединении фаз приемников энергии звездой

Цель работы: исследование симметричной трехфазной цепи при соединении фаз нагрузки звездой с заданным значением сопротивления нейтрали.

Отчет по лабораторной работе выполняется вручную на листах формата А4. Все расчеты должны сопровождаться пояснениями; векторная диаграмма строиться на миллиметровой бумаге.

Исходные данные:

| EФ | f | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | Ca | Cb | Сc | RN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Гц | Ом | мГн | мкФ | Ом |
| 240 | 45 | 52 | 17 | 16 |  | 103 | 173 | 161 |  |  | 9,9 |

Содержание отчета

- Цель работы.

- Теоретическая часть (содержит теоретические сведения по теме лабораторной работы).

- Расчетно-экспериментальная часть (содержит: названия эксперимента, схемы замещения проведенных экспериментов, таблицы с результатами измерений и расчетов; расчеты должны сопровождаться пояснениями).

- Выводы по работе.

Теоретическая часть выполнятеся ввиде эссе объемом 1-2 листа рукописного текста. При подготовке теоретической части следует рассотреть следующие вопросы:

- Какими преимуществами обладают трёхфазные системы энергоснабжения?

- Как получают трёхфазную систему ЭДС?

- Каким свойством обладают симметричные многофазные системы?

- Что понимают под фазой трёхфазной сети? Что такое порядок чередования фаз?

- Способы соединения фаз нагрузки.

- Как соотносятся между собой фазные и линейные напряжения и тики симметричной трёхфазной системы в зависимости от соединения фаз нагрузки?

- Назначение нейтрального провода.

- Почему нейтральный провод линии электропередачи имеет меньшее сечение, чем линейные провода?

- В каком случае можно использовать трёхпроводную сеть вместо четырёхпроводной?

- Что такое смешение нейтрали?

- Почему при соединении нагрузки звездой изменение нагрузки одной фазы влияет на режим работы двух

- Почему при соединении нагрузки треугольником в трёхпроводной сети отсутствует взаимное влияние фазной нагрузки?

- Как определяется мощность трёхфазной сети при несимметричной нагрузке?

Расчетно-экспериментальная часть:

- Нарисовать схему согласно варианту задания. Особое внимание обратить на состав фаз нагрузки.

- Определить токи в каждой фазе нагрузки

- Составить баланс  мощностей

- Нарисовать векторную диаграмму.