Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

Контрольная работа по курсу

«Устройства генерирования и формирования

сигналов в системах мобильной связи»

Методические указания

для студентов дистанционного обучения

Новосибирск 2013

Общие указания по выполнению контрольной работы

Исходные данные для расчета при выполнении контрольной работы (КР) выбираются из таблиц, приведенных в каждом задании, в соответствии с вариантом, предназначенным студенту. Если работа не соответствует индивидуальному  заданию, то она не подлежит рецензированию и не засчитывается.

Если при рецензировании КР преподаватель установит, что работа выполнена не самостоятельно, она не засчитывается и студенту выдается новое задание. Если КР не зачтена и возвращена студенту, исправленная работа будет повторно рецензироваться только при наличии  предыдущей рецензии.

Расчеты должны быть выполнены аккуратно с соответствующими пояснениями и определениями рассчитываемых величин. Каждая формула должна быть записана в общем виде, а затем с подставленными значениями входящих в нее величин. При многократных расчетах по одной формуле ее общий вид может быть представлен один раз.

Все рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД

3

Контрольная работа

«Расчет нагрузочных характеристик генератора с внешним возбуждением»

Заданы  (таблица 1): тип активного элемента (АЭ), мощность генератора в критическом режиме (Р1), питающие напряжение (Ес), эквивалентные расчетные параметры транзистора; угол отсечки коллекторного тока  в критическом режиме (таблица 2).

В контрольной работе требуется исследовать зависимость режима генератора с внешним возбуждением от сопротивления нагрузки (Rс).

Прежде, чем приступить к выполнению КР, необходимо изучить материал, относящийся к определению напряженности режима генератора [1, с.22-27] и нагрузочных характеристик [1, с.58-63].

Одним из основных параметров режима генератора является коэффициент использования стокового напряжения  ξ=Uс/Ес.  От его выбора существенно зависят энергетические показатели генератора: колебательная мощность (Р1) и электронный к.п.д.(η). Для грамотного технического проектирования генератора с внешним возбуждением (ГВВ) необходимо хорошо представлять себе взаимосвязь показателей режима, зависимость их от эквивалентного сопротивления нагрузки. Этим вопросам необходимо уделить особое внимание при теоретической подготовке: именно на их усвоение  ориентирована предлагаемая КР.

На основании исходных данных выполняется расчет ГВВ в критическом режиме на номинальную мощность АЭ (Р1,θкр,Ес).  При этом должно быть определены: ξкр; стоковые токи (Iсo,Iс1); сопротивление стоковой нагрузки  Rс;   потребляемая мощность Ро; мощность потерь на стоке Рс; электронный к.п.д. генератора η;  амплитуда напряжения на затворе Uз; напряжение смещения Ез.

Значения Ес, Uз, Ез в дальнейших расчетах считаются фиксированными.

4

Исходные данные для расчёта нагрузочных характеристик

5

# 2 Порядок расчета генератора в критическом режиме

Критический коэффициент использования коллекторного напряжения

,    где    α1 = f(θ)  (табл. 2)

Амплитуда коллекторного напряжения

# Uскр = ξкрЕс

# Амплитуда тока первой гармоники

# Iс1кр = 2Р1/Uскр;

# Постоянная составляющая  тока стока

# Эквивалентное сопротивление стоковой нагрузки

# Rскр = Uскр/Iс1кр

Мощность, потребляемая  цепью стока

Рокр = Iсoкр·Ес

Мощность потерь на стоке

# Рскр = Рокр – Р1 ≤ Радоп

# Амплитуда напряжения возбуждения (на канале)

# Uк =

# Напряжение на затворе

# Uз =Uк[1+α1∙S∙rи∙(1-cosθкр)]

# Напряжение смещения на затворе

Ес = Ео – Uк cos(θкр)

6

# 3 Расчет нагрузочных характеристик в недонапряженном

режиме (ННР).

Задаемся   ξ  в интервале  0 ≤ ξ < ξкр.   ξ выбирается в этом интервале   равномерно, не менее  5 точек, включая 0.

# Амплитуда напряжения на стоке         Uс = ξ Ес

# Угол отсечки и коэффициенты разложения  импульса тока стока

;     по углу  θ  определяем α1;  αо;  β1. ( см. Приложение)

# Первая гармоника тока  стока Ic1=S∙β1∙Uз

Постоянная составляющая тока стока

Сопротивление стоковой нагрузки    ;

# Колебательная мощность                   Р1 = 0,5Ic1· Uc

Потребляемая мощность                    Ро= Ico Еc

Мощность потерь на стоке                Рс= Ро- Р1

Электронный  к.п.д. генератора

# Расчет нагрузочных характеристик в

# перенапряженном режиме (ПНР).

ξ  выбирается  равномерно в интервале ξкр < ξ ≤ 1(5–6 точек, включая 1) с точностью до 3х знаков после запятой.

Как и в предыдущем случае (ННР) рассчитываются значения Uс, θ, α1;    αо;  β1

Определяем приращение ξ

# Δξ= ξ- ξкр

# Угол провала в импульсе  тока стока

;    α1п;   αоп  (см. Приложение)

Амплитуда первой гармоники и постоянная составляющая  тока истока

Iи1= S∙ β1∙Uc

Импульс тока провала

inмакс=Ea∙Δξ /rнас

# Первая гармоника и постоянная составляющая тока провала

In1= inмакс α1п;   Inо= inмакс αоп

# Первая гармоника и постоянная составляющая стокового тока

Iс1= Iu1 - In1

Iсо= Iuо – Inо

Далее, как и в случае ННР, рассчитываются значения Rc; Po; Р1; Рc; η

7

Результаты расчета нагрузочных характеристик сводятся в таблицу следующего вида

# Таблица 3 – Нагрузочные характеристики

| Rc | Ic1 | Ic0 | Uc | Po | P1 | Pc | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По данным таблицы строятся графики нагрузочных характеристик

# Ic1; Ic0 ; Uc =f(Rc)

Po; Р1; Рc; η=f(Rc)

По результатам работы необходимо сделать выводы об особенностях работы   генератора в недонапряженном, критическом  и перенапряжен-ном режимах.

Список литературы

1.   Радиопередающие устройства: Учебник для вузов/ В.В.Шахгильдян и др.; Под редакцией В.В.Шахгильдяна.- 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Радио и связь, 1996.-560 с.: ил.

2. А.М.Михеенко. Проектирование  радиопередающих устройств. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию/ СибГУТИ.- ч.1. – Новосибирск, 2004,- 38с.

8

ПРИЛОЖЕНИЕ

(справочное)

Коэффициенты разложения косинусоидального импульса

| θº | cosθ | α0 | α1 | β1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0,766 | 0,147 | 0,280 | 0,066 |
| 42 | 0,743 | 0,154 | 0,292 | 0,075 |
| 44 | 0,719 | 0,162 | 0,304 | 0,085 |
| 46 | 0,695 | 0,169 | 0,316 | 0,096 |
| 48 | 0,669 | 0,176 | 0,327 | 0,108 |
| 50 | 0,643 | 0,183 | 0,339 | 0,121 |
| 52 | 0,616 | 0,190 | 0,350 | 0,135 |
| 54 | 0,588 | 0,197 | 0,360 | 0,148 |
| 56 | 0,559 | 0,204 | 0,371 | 0,164 |
| 58 | 0,530 | 0,211 | 0,381 | 0,179 |
| 60 | 0,500 | 0,218 | 0,391 | 0,196 |
| 62 | 0,469 | 0,225 | 0,400 | 0,212 |
| 64 | 0,438 | 0,232 | 0,410 | 0,230 |
| 66 | 0,407 | 0,239 | 0,419 | 0,248 |
| 68 | 0,375 | 0,246 | 0,427 | 0,268 |
| 70 | 0,342 | 0,253 | 0,436 | 0,288 |
| 72 | 0,309 | 0,259 | 0,444 | 0,307 |
| 74 | 0,276 | 0,266 | 0,452 | 0,326 |
| 76 | 0,242 | 0,273 | 0,459 | 0,348 |
| 78 | 0,208 | 0,279 | 0,466 | 0,368 |
| 80 | 0,174 | 0,286 | 0,462 | 0,390 |
| 82 | 0,139 | 0,293 | 0,478 | 0,413 |
| 84 | 0,105 | 0,299 | 0,484 | 0,434 |
| 86 | 0,07 | 0,305 | 0,490 | 0,456 |
| 88 | 0,035 | 0,312 | 0,496 | 0,479 |
| 90 | 0,000 | 0,318 | 0,500 | 0,500 |
| 92 | -0,035 | 0,325 | 0,504 | 0,522 |
| 94 | -0,070 | 0,331 | 0,508 | 0,543 |
| 96 | -0,105 | 0,337 | 0,512 | 0,566 |
| 98 | -0,139 | 0,343 | 0,516 | 0,588 |
| 100 | -0,174 | 0,350 | 0,520 | 0,611 |
| 104 | -0,242 | 0,361 | 0,525 | 0,652 |
| 106 | -0,276 | 0,366 | 0,527 | 0,674 |
| 108 | -0,309 | 0,373 | 0,529 | 0,692 |
| 110 | -0,342 | 0,379 | 0,531 | 0,713 |
| 112 | -0,375 | 0,384 | 0,532 | 0,731 |
| 114 | -0,407 | 0,390 | 0,534 | 0,751 |
| 116 | -0,438 | 0,395 | 0,535 | 0,770 |
| 118 | -0,469 | 0,401 | 0,535 | 0,786 |
| 120 | -0,500 | 0,406 | 0,536 | 0,805 |