- РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

# Указания.

Числовые данные находятся в таблице 1. Номер варианта определяется по порядковому номеру студента в журнале группы. Источники напряжения располагаются в ветвях с номерами n и n+2.

Номер ветви соответствует номеру сопротивления в заданной схеме.

Следует помнить, что источник напряжения включается последовательно с сопротивлением. Направление ЭДС источника напряжения и ток источника тока принять произвольно.

2. Задание на контрольную работу.

Для цепи (рис. 1)  и исходных данных (таблица 1), которые выбираются согласно варианту, выполнить:

- Составить уравнения по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях.

- Рассчитать токи во всех ветвях цепи методом контурных токов.

- Рассчитать токи во всех ветвях цепи методом узловых потенциалов.

- Результаты расчета по пунктам 1, 2 и 3 сравнить между собой.

- Проверить баланс мощностей.

Таблица 1. – Числовые значения для расчета.

| Вариант | № схемы | Сопротивления ветвей | ЭДС источников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | En | En+2 | n |
|  |  | Ом | В | - |
| 13 | 1 | 2 | 6,5 | 4,5 | 5 | 2,5 | 6 | 6,7 | 5 | 2 |
| 15 | 19 | 3 | 2,5 | 4 | 7 | 3,5 | 7 | 7,5 | 11 | 4 |

# Схемы к заданию приведены на рисунке 1.