Домашнее расчетное задание «РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ»

для студентов третьего курса специальности МИ
по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ»

Задача 1. Определить токи и напряжения всех элементов цепи (включая источник напряжения – «Е»), если известна схема, напряжение источника или элемента / ток элемента, ВАХ всех элементов (1, 2 и 3) [4 балла]

В таблице вариантов для каждого элемента указана соответствующая ВАХ по номеру и букве (см. графики).

Напряжение или ток указанного элемента задан в каждом варианте.

Дополнительно требуется рассчитать статические и динамические сопротивления всех нелинейных элементов в рабочей точке (1 балл).

Варианты данных к задаче 1

| Вар | ВАХ элемента | Напряжение, В | Ток, А | Размерность тока на ВАХ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 1а | 2а | 2б | Е = 8 |  | мA |
|  | 1а | 4а | 4б | Е = 8 |  | мA |
|  | 1б | 2а | 2б | Е = 8 |  | мA |
|  | 1б | 4а | 4б | Е = 8 |  | мA |
|  | 2а | 1а | 1б | U2 = 6 |  | мA |
|  | 2а | 3а | 3б | U2 = 4 |  | мA |
|  | 2б | 1а | 1б | U2 = 5 |  | мA |
|  | 2б | 3а | 3б | U2 = 7 |  | мA |
|  | 3а | 2а | 2б |  | I2 = 2 | A |
|  | 3а | 4а | 4б |  | I4 = 5 | A |
|  | 3б | 2а | 2б |  | I2 = 2 | A |
|  | 3б | 4а | 4б |  | I4 = 5 | A |
|  | 4а | 1а | 1б | Е = 12 |  | A |
|  | 4а | 3а | 3б | Е = 12 |  | A |
|  | 4б | 1а | 1б | Е = 12 |  | A |
|  | 4б | 3а | 3б | Е = 12 |  | A |
|  | 4а | 2а | 2б | U1 = 10 |  | мA |
|  | 2а | 4а | 4б | U2 = 8 |  | мA |
|  | 4б | 2а | 2б | U1 = 12 |  | мA |
|  | 2б | 4а | 4б | U2 = 7 |  | мA |
|  | 3а | 1а | 1б |  | I3 = 2 | мA |
|  | 1а | 3а | 3б |  | I1 = 5 | мA |
|  | 3б | 1а | 1б |  | I1 = 2 | мA |
|  | 1б | 3а | 3б |  | I3 = 5 | мA |

Примечания:

ВАХ нелинейного элемента выбирается по номеру графика (цифра) и букве кривой (а или б);

Заданные напряжение или ток относятся к элементу с соответствующим номером, например U2 – к нелинейному элементу 2.

Задача 2. Выбрать графо-аналитическим способом рабочую точку цепи (транзисторного каскада) [2 балла].

Подобрать (рассчитать) параметры элементов (E, R, R1 и R2)  для обеспечения рабочей точки [1 балл].

Определить наибольший размах колебаний входного сигнала, чтобы выходной сигнал не был искажен [2 балла].

Транзистор задан в таблице вариантов.

Указание: считать, что входные ВАХ не зависят от изменения выходной величины.

ВАХ транзисторов необходимо нарисовать в масштабе на клетчатой или миллиметровой бумаге.

НЕ КСЕРОКОПИРОВАТЬ и НЕ ПЕЧАТАТЬ ИЗ ФАЙЛА!

| Вар | Транзистор | Напряж. источн., В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КП103М |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ331Б |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ332А |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ907А | 25 |  |
|  | КП103Л |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ603 |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ908А | 15 |  |
|  | КТ602В | 60 |  |
|  | ГТ703Д |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ332Б |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ605А | 80 |  |
|  | КП302А |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ908А | 15 |  |
|  | КТ801А | 40 | Входные характеристики заданы пунктиром |
|  | ГТ403В | 15 |  |
|  | КП302В |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ907Б | 10 |  |
|  | ГТ403Ж | 15 |  |
|  | КТ801Б | 35 | Входные характеристики заданы пунктиром |
|  | КП103К |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | ГТ703А |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |
|  | КТ809А | 10 |  |
|  | КТ903А | 40 | Входные характеристики заданы пунктиром |
|  | КТ315Г |  | Напряжение источника выбрать самостоятельно |

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

С двумя изолированными затворами и индуцированным каналом п-типа

С управляющим р-n-переходом и каналом n-типа.

С изолированным затвором и встроенным каналом р-типа

С управляющим р-n-переходом и каналом р-типа.

ВХОДНЫЕ (а) И ВЫХОДНЫЕ (б) ХАРАКТЕРИСТИКИ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ (ОЭ)

п-р-п

а				б

р-п-р

# Text boxes

1

2

3

Е

4

U

I

0

4

8

12

16

20

2

4

6

8

б

а

2

U

I

0

2

4

6

8

10

2

4

6

8

б

а

3

U

I

0

4

8

12

16

20

1

2

3

4

б

а

1

U

I

0

2

4

6

8

10

1

2

3

4

б

а

Тран-зистор

R1

R2

R

Rнаг

Е

Вход

Выход

С(D)

И(S)

З1(G)

З2(G)

1

ID max = 30 мА;

UDS max = 21 B;

UG2S = 6 B;

Pmax = 200 мВт.

С(D)

И(S)

З(G)

2б

2а

2в

ID max = 43 мА;

UDS max = 20 B;

Pmax = 300 мВт.

ID max = 33 мА;

UDS max = 20 B;

Pmax = 300 мВт.

ID max = 24 мА;

UDS max = 20 B;

Pmax = 300 мВт.

З(G)

С(D)

И(S)

3

ID max = 15 мА;

UDS max = –20 B;

Pmax = 300 мВт.

С(D)

И(S)

З(G)

4б

4а

ID max = 12 мА;

UDS max = –16 B;

Pmax = 120 мВт.

ID max = 6,6 мА;

UDS max = –10 B;

Pmax = 120 мВт.

ID max = 3,8 мА;

UDS max = –10 B;

Pmax = 120 мВт.

ID max = 2,1 мА;

UDS max = –10 B;

Pmax = 120 мВт.

4г

4в

КТ911А; КТ911В

IС max = 400 мА;

UСЕ max = 40 B; (КТ911А)

UСЕ max = 30 B; (КТ911В)

Pmax = 3 Вт.

12

9

6

3

КТ908А; КТ908Б

IС max = 10 А;

UСЕ max = 20 B; (КТ908А)

UСЕ max = 15 B; (КТ908Б)

Pmax = 50 Вт.

КТ907А; КТ907Б

IС max = 2 А;

UСЕ max = 30 B; (КТ907А)

UСЕ max = 20 B; (КТ907Б)

Pmax = 25 Вт.

КТ809А

IС max = 3 А;

UСЕ max = 10 B;

Pmax = 2,5 Вт.

40

30

20

10

КТ903А; КТ903Б

IС max = 3 А;

UСЕ max = 60 B;

Pmax = 30 Вт.

КТ904А; КТ904Б

IС max = 0,8 А;

UСЕ max = 30 B;

Pmax = 5 Вт.

КТ802А

IС max = 5 А;

UСЕ max = 130 B;

Pmax = 50 Вт.

КТ801А; КТ801Б

IС max = 2 А;

UСЕ max = 60 B;(КТ801А)

UСЕ max = 40 B;(КТ801Б)

Pmax = 5 Вт.

КТ605А; КТ605Б

IС max = 0,2 А;

UСЕ max = 250 B;

Pmax = 1,4 Вт.

КТ602А; КТ602В

IС max = 75 мА;

UСЕ max = 100 B (КТ602А);

UСЕ max = 70 B (КТ602В);

Pmax = 2,8 Вт.

КТ603А; КТ603В; КТ603Д

IС max = 0,3 А;

UСЕ max = 30 B (КТ603А);

UСЕ max = 15 B (КТ603В);

UСЕ max = 10 B (КТ603Д)

Pmax = 0,5 Вт.

КТ315Б

IС max = 100 мА;

UСЕ max = 25 B;

Pmax = 150 мВт.

КТ315А

IС max = 100 мА;

UСЕ max = 25 B;

Pmax = 150 мВт.

КТ315А

IС max = 100 мА;

UСЕ max = 25 B;

Pmax = 150 мВт.

КТ315Г

IС max = 100 мА;

UСЕ max = 25 B;

Pmax = 150 мВт.

КТ315В

IС max = 100 мА;

UСЕ max = 40 B;

Pmax = 150 мВт.

КТ315А-ГКТ315Г

КТ331Б

IС max = 2 мА;

UСЕ max = 15 B;

Pmax = 15 мВт.

КТ331А

IС max = 2 мА;

UСЕ max = 15 B;

Pmax = 15 мВт.

КТ331В

IС max = 2 мА;

UСЕ max = 15 B;

Pmax = 15 мВт.

КТ332Б

IС max = 2 мА;

UСЕ max = 15 B;

Pmax = 15 мВт.

КТ332В

IС max = 2 мА;

UСЕ max = 15 B;

Pmax = 15 мВт.

КТ332А

IС max = 2 мА;

UСЕ max = 15 B;

Pmax = 15 мВт.

ГТ703А; ГТ703В; ГТ703Д

IС max = 1,25 А;

UСЕ max = 20 B (ГТ703А); UСЕ max = 30 B;( ГТ703В); UСЕ max = 40 B;( ГТ703Д)

Pmax = 6 Вт.

ГТ403А; ГТ403В; ГТ403Ж

IС max = 1,25 А;

UСЕ max = 30 B (ГТ403А); UСЕ max = 45 B (ГТ403В); UСЕ max = 60 B (ГТ403Ж)

Pmax = 6 Вт.