ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

для курсового проектирования по дисциплине: «Детали машин»  .

ТЕМА ЗАДАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1 Спроектировать и рассчитать привод, состоящий из двухступенчатого цилиндрического редуктора, муфты и электродвигателя, установленных на общей раме.

# Вариант……………………………………………    1        2      3      4       5      6     7     8      9

Исходные данные:

Мощность на быстроходном валу Nб,………….    0,7     1,0   1,3   2,0    2,9   3,8  5,3  0,5  0,71

Число оборотов быстроходного вала nб,об/мин....2840 1420 935 2850 1430  950  720  700  915

Общее передаточное число ip ………………………………     40     20  15,8  30,2  25,2  19,9 12,5 12,5 15,8

# Вариант……………………………………………    10      11   12    13     14    15   16   17    18

Исходные данные :

Мощность на быстроходном валу Nб,………….    1,02  2,08  2,89 3,88  5,33  051 0,71 1,0  2,12

Число оборотов быстроходного вала nб,об/мин....1420 2850 1435  950  720  700  915 1420 2850

Общее передаточное число ip ………………………………  20,04 31,8 25,2  16,3  18,6 13,5 16,7 21,0 33,0

# Вариант……………………………………………    19     20    21    22     23    24   25    26    27

Исходные данные:

Мощность на быстроходном валу Nб,………….    2,9    3,85  5,3  0,72  0,95  1,35 2,05  2,85  3,85

Число оборотов быстроходного вала nб,об/мин....1435  950 720  2840 1420  935  2850 1430 950

Общее передаточное число ip ………………………………   26,2 17,4 14,6  39,4  19,9  16,4 31,5 25,2 20,0

Срок службы: Lh = 5000 ч.

Тип редуктора:   1-по развернутой схеме (нечетный)  и 2-соосный (четный вариант)

Тип зацепления: І ступень – прямозубая, ІІ ступень – косозубая (нечетный вариант)

І ступень – косозубая, ІІ ступень – прямозубая (четный вариант)

2 Конструктивно разработать: редуктор, раму, привод в сборе и его крепление к фундаменту.

3 Подобрать электродвигатель и муфту.

При выполнении курсового проекта на данную тему должны быть представлены:

1 Пояснительная записка, содержащая:

а) задание б) содержание в) введение г) расчётная часть д) список использованных источников

2 Графические материалы

Лист 1 Сборочный чертёж (А1)

Лист 2 Рабочие чертежи трех-четырёх деталей. Например: вал-шестерня; тихоходный вал; зубчатого колесо; крышка подшипника (А1)

Лист 3 Общая компоновка привода (электродвигатель, редуктор, рама). Два вида на (А1)

Задание выдал преподаватель _________________

Задание получил студент ______________________