№ 3936

65.30 Э 40

ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

Методические указания

НОВОСИБИРСК 2010

Министерство образования и науки Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

65.30	№ 3936

Э 40

ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

Методические указания по выполнению практических занятий и контрольных работ для студентов направлений 140200 «Электроэнергетика» и 080100 «Экономика»

НОВОСИБИРСК

2010

ББК 65.305.14я73

Э 40

Составители: канд. техн. наук, доц. Б.Н. Мошкин, ст. препод. Е.В. Малькова, асс. Е.В. Иванова

Рецензент д-р техн. наук, проф. Ю.А. Секретарев

Работа подготовлена на кафедре систем управления и экономики энергетики

ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ

Методические указания

Редактор И.И. Кванская Выпускающий редактор И.П. Брованова Компьютерная верстка С.И. Ткачева

Подписано в печать 24.12.2010. Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Тираж 100 экз.
Уч.-изд. л. 4,18. Печ. л. 4,5. Изд. № 335. Заказ №	. Цена договорная

Отпечатано в типографии Новосибирского государственного технического университета 630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

© Новосибирский государственный технический университет, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1.	Производственные фонды и капитальные вложения в энергетике	4

2.	Особенности топливообеспечения ТЭС	15

3.	Издержки и себестоимость производства в энергетике	15

4.	Управление режимами ЭЭС	30

5.	Тарифы на энергетическую продукцию	35

6.	Показатели эффективности деятельности энергопредприятия	39

7.	Методы оценки экономической эффективности инвестиций	42

Литература	72

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания предназначены для выполнения практических занятий и контрольных работ по курсу «Экономика энергетики» и «Экономика и управление на энергопредприятии», а также для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения. Предлагаемые в методических указаниях задачи ориентированы на основные разделы курса лекций. Большое внимание уделено вопросам экономики тепловых и гидроэлектростанций, предприятий электрических сетей, энергопотреблению, производственным фондам, капитальным вложениям в энергетику, прибыли и рентабельности, финансово-экономической эффективности инвестиций.

Предлагаемые задания имеют профессиональный контекст. Часть задач сопровождается пояснениями, рекомендуемым порядком решения, расчетными формулами. Имеются задания с избытком или недостатком исходных данных, а также комплексные задания, требующие использования знаний из различных разделов курса.

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Задача 1.1

| Исходные данные, млн руб. | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Балансовая стоимость основных фондов на начало года | 20 | 18 | 35 | 22 | 23 | 26 | 30 | 16 | 27 | 29 |

Т а б л и ц а 1.1

| Исходные данные, млн руб. | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Балансовая стоимость основных фондов на начало года | 20 | 18 | 35 | 22 | 23 | 26 | 30 | 16 | 27 | 29 |

Т а б л и ц а 1.1

Рассчитать стоимость основных фондов на конец года и среднегодовую стоимость.

| Исходные данные, млн руб. | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Движение основных фондов в планируемом году: |
| - ввод в действие нового здания в июне | 8,2 | 9,5 | 10,3 | 7,3 | 12,3 | 10,1 | 8,8 | 5,6 | 9,6 | 7,5 |
| - пуск в эксплуатацию нового оборудования в октябре | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,45 | 0,87 | 0,32 | 0,66 | 0,22 | 0,95 | 0,55 |
| - демонтаж и списание устаревшего оборудования по первоначальной стоимости в марте | 0,5 | 0,75 | 0,33 | 0,22 | 0,77 | 0,85 | 0,32 | 0,6 | 0,95 | 1,1 |

Окончание табл. 1.1

| Исходные данные, млн руб. | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Движение основных фондов в планируемом году: |
| - ввод в действие нового здания в июне | 8,2 | 9,5 | 10,3 | 7,3 | 12,3 | 10,1 | 8,8 | 5,6 | 9,6 | 7,5 |
| - пуск в эксплуатацию нового оборудования в октябре | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,45 | 0,87 | 0,32 | 0,66 | 0,22 | 0,95 | 0,55 |
| - демонтаж и списание устаревшего оборудования по первоначальной стоимости в марте | 0,5 | 0,75 | 0,33 | 0,22 | 0,77 | 0,85 | 0,32 | 0,6 | 0,95 | 1,1 |

Окончание табл. 1.1

Задача 1.2

| Исходные данные, млрд руб. | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем выпускаемой продукции | 150 | 120 | 160 | 190 | 220 | 110 | 140 | 130 | 180 | 210 |
| Стоимость основных фондов на начало года | 330 | 400 | 280 | 300 | 500 | 260 | 240 | 250 | 310 | 290 |
| Движение основных фондов в планируемом году: |
| В феврале принято на баланс | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 15 | 12 |
| В августе списано с баланса | 4,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 6 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5 | 3 |

Таблица 1.2

| Исходные данные, млрд руб. | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем выпускаемой продукции | 150 | 120 | 160 | 190 | 220 | 110 | 140 | 130 | 180 | 210 |
| Стоимость основных фондов на начало года | 330 | 400 | 280 | 300 | 500 | 260 | 240 | 250 | 310 | 290 |
| Движение основных фондов в планируемом году: |
| В феврале принято на баланс | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 15 | 12 |
| В августе списано с баланса | 4,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 6 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5 | 3 |

Таблица 1.2

Определить показатели использования основных фондов.

Задача 1.3

Определить возможность увеличения выпуска продукции предприятия с плановым годовым выпуском продукции 18 000 млн руб. при среднегодовой стоимости основных фондов 34 000 млн руб., если предприятие увеличит фондоотдачу на 40 коп.

Задача 1.4

| Исходные данные, | Вариант |
| --- | --- |
| млрд руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стоимость основных фондов на начало года | 18,8 | 20,3 | 22,2 | 19,6 | 20,5 | 21,3 | 16,5 | 19,6 | 15,4 | 18,2 |
| Стоимость вновь введенных фондов | 4,8 | 5,5 | 3,6 | 4,6 | 5 | 3,2 | 3 | 6,2 | 5,6 | 5,2 |
| Списание фондов | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 2,2 | 3,5 |

Таблица 1.3

| Исходные данные, | Вариант |
| --- | --- |
| млрд руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стоимость основных фондов на начало года | 18,8 | 20,3 | 22,2 | 19,6 | 20,5 | 21,3 | 16,5 | 19,6 | 15,4 | 18,2 |
| Стоимость вновь введенных фондов | 4,8 | 5,5 | 3,6 | 4,6 | 5 | 3,2 | 3 | 6,2 | 5,6 | 5,2 |
| Списание фондов | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 2,2 | 3,5 |

Таблица 1.3

Рассчитать показатели движения основных фондов.

Задача 1.5

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производственная мощность ГРЭС, МВт | 1800 | 2000 | 1600 | 1500 | 1900 | 2100 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Число часов работы агрегатов в году, ч | 7300 | 7200 | 6900 | 7000 | 7200 | 7300 | 7100 | 7200 | 7200 | 7150 |
| Выработка электроэнергии за год, млн МВт-ч | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |

Таблица 1.4

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производственная мощность ГРЭС, МВт | 1800 | 2000 | 1600 | 1500 | 1900 | 2100 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Число часов работы агрегатов в году, ч | 7300 | 7200 | 6900 | 7000 | 7200 | 7300 | 7100 | 7200 | 7200 | 7150 |
| Выработка электроэнергии за год, млн МВт-ч | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |

Таблица 1.4

Определить показатели использования основных фондов.

Задача 1.6

Рассчитать годовые суммы амортизационных отчислений. Среднюю норму амортизационных отчислений принять равной 5 %. Использовать исходные данные задачи 1.1.

Задача 1.7

Определить среднюю норму амортизации по ГЭС в целом, если известны нормы амортизации и структура основных фондов ГЭС.

|  | Виды основных фондов | ссам, % | К, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания и гидротехнические сооружения | 1,0 | 75,0 |
| 2 | Гидроагрегаты со вспомогательным оборудованием | 2,2 | 20,0 |
| 3 | Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства | 4,4 | 5,0 |

Задача 1.8

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, МВт | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Мощность, выводимая в ремонт, МВт |
| плановый | 200 | 100 | 250 | 150 | 300 | 300 | 200 | 220 | 200 | 140 |
| аварийный | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 |
| Ограничение мощности, МВт | 50 | 75 | 70 | 50 | 100 | 150 | 100 | 80 | 60 | 80 |

Таблица 1.6

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, МВт | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Мощность, выводимая в ремонт, МВт |
| плановый | 200 | 100 | 250 | 150 | 300 | 300 | 200 | 220 | 200 | 140 |
| аварийный | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 |
| Ограничение мощности, МВт | 50 | 75 | 70 | 50 | 100 | 150 | 100 | 80 | 60 | 80 |

Таблица 1.6

Определить среднюю за месяц плановую рабочую мощность и коэффициент эффективного использования установленной мощности ТЭС.

Задача 1.9

По исходным условиям табл. 1.7 определить следующее.

1.	Стоимость основных фондов на конец года и среднегодовую.

2.	Амортизационные отчисления в целом по станции.

3.	Показатели, характеризующие качественное состояние оборудования и использования основных фондов (коэффициенты обновления, выбытия, износа; коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости). Дать краткие определения этих показателей и что они характеризуют.

4.	Показатели использования производственных мощностей (число часов использования установленной мощности, коэффициенты экстенсивного, интенсивного использования мощности и интегральный).

5.	Показатели использования оборотных средств (число оборотов, продолжительность оборота).

6.	Определить величину оборотных средств, высвободившихся в результате ускорения оборачиваемости.

1.

00

| № | Наименование | Обо-значение | Ед. изм. | Варианты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Установленная мощность ТЭЦ | N У | МВт | 200 | 405 | 400 | 300 | 360 | 750 | 330 | 200 | 700 | 250 |
| 2 | Средняя мощность станции | N | МВт | 164 | 343 | 332,5 | 268 | 308 | 618,5 | 286 | 173 | 610 | 210 |
| 3 | Число часов работы станции в течение года |  | ч | 7700 | 7800 | 8000 | 7500 | 7900 | 8100 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 |
| 4 | Коэффициент расхода электрической энергии на собственные нужды | А» | % | 6,5 | 4,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 3,6 | 5,6 | 6,6 | 4,5 | 5,5 |
| 5 | Годовой отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ | Qoк | тыс. ГДж | 10 950 | 27 200 | 17 300 | 17 500 | 18 130 | 20 500 | 13 200 | 10 000 | 26 000 | 11 500 |
| 6 | Первоначальная стоимость основных фондов | Фперв | млн руб. | 63,0 | 78,5 | 122 | 108 | 100,5 | 135 | 70 | 50,4 | 119,7 | 58,5 |

| 7 | Стоимость вводимых основных фондов | фввод | млн руб. | 1,26 | 1,57 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 1,4 | 1,0 | 2,3 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Дата ввода |  |  | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 1.07 |
| 9 | Стоимость списываемых основных фондов | фспис | млн руб. | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,35 | 0,25 | 0,6 | 0,3 |
| 10 | Дата списания |  |  | 1.01 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
| 11 | Стоимость нормируемых оборотных средств | фнор об.ср | млн руб. | 1575 | 1963 | 3050 | 2700 | 2513 | 3375 | 1750 | 1250 | 3000 | 1465 |
| 12 | Период эксплуатации основных фондов | Т эксп | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Средняя норма амортизации основных фондов в целом по станции | аТЭЦ | % | 7,7 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,4 | 6,5 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 7,4 |

Продолжение табл. 1.7

| № | Наименование | Обо-значение | Ед. изм. | Варианты (продолжение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Установленная мощность ТЭЦ | N У | МВт | 550 | 430 | 350 | 600 | 420 | 700 | 520 | 470 | 340 | 480 |
| 2 | Средняя мощность станции | N | МВт | 273 | 517 | 314,5 | 550 | 204 | 195 | 385 | 465,7 | 350 | 212,8 |
| 3 | Число часов работы станции в течение года |  | ч | 7500 | 7900 | 8000 | 7100 | 7800 | 7900 | 7400 | 8200 | 7400 | 8100 |
| 4 | Коэффициент расхода электрической энергии на собственные нужды |  | % | 4,2 | 6,3 | 3,7 | 5,4 | 4,8 | 2,9 | 4,7 | 5,4 | 3,9 | 3,6 |
| 5 | Годовой отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ | Qoк | тыс. ГДж | 17 800 | 16 400 | 12 000 | 23 100 | 15 900 | 18 100 | 15 700 | 22 400 | 21 300 | 17 200 |
| 6 | Первоначальная стоимость основных фондов | фперв | млн руб. | 180 | 110 | 60,2 | 95,4 | 65,8 | 153 | 218 | 75,3 | 167 | 85,4 |

| 7 | Стоимость вводимых основных фондов | Фввод | млн руб. | 2,9 | 2,1 | 1,4 | 2,5 | 1,9 | 3,6 | 4,8 | 2,3 | 5,1 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Дата ввода |  |  | 1.03 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.10 | 1.09 |
| 9 | Стоимость списываемых основных фондов | Фспис | млн руб. | 0,4 | 0,65 | 0,36 | 0,29 | 0,54 | 0,8 | 0,45 | 0,23 | 0,8 | 0,5 |
| 10 | Дата списания |  |  | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 1.04 | 1.07 |
| 11 | Стоимость нормируемых оборотных средств | фн°р об.ср | млн руб. | 3400 | 1390 | 1840 | 3000 | 2035 | 3750 | 1630 | 1470 | 2900 | 1635 |
| 12 | Период эксплуатации основных фондов | Т эксп | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | Средняя норма амортизации основных фондов в целом по станции | гГЭЦ | % | 5,4 | 6,7 | 7,2 | 5,9 | 7,1 | 6,3 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,9 |

Задача 1.10

Для заданных исходных данных (табл. 1.8) рассчитать следующее.

1.	Первоначальную стоимость основных производственных фондов - ОПФ.

2.	Стоимость ОПФ на конец года с учетом их движения в течение расчетного периода.

3.	Среднегодовую величину ОПФ.

4.	Фондоотдачу (Фотд), фондоемкость (Фемк) и фондовооруженность (Фвоор) основных фондов.

5.	Показатели использования ОПФ при изменении факторов производства на ±10 % от базовых значений (варианты см. табл. 1.9):

| ■ Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1-8 | 9-16 | 17-24 |
| Установленная мощность, МВт | 8*300 | 6*500 | 400*6 |
| Удельные капвложения, руб/кВт | 17000 | 16200 | 18500 |
| Штатный коэффициент, чел/МВт | 0,75 | 0,83 | 0,9 |
| Расход элекроэнергии на собственные нужды, % | 2,6 | 4,3 | 3,5 |
| Стоимость товарной продукции КЭС, руб/кВт-ч | 2 | 1,8 | 2,4 |
| Число часов использования установленной мощности, ч | 6000 | 5000 | 6300 |
| Введен в эксплуатацию 1 блок | в сентябре | в октябре | в июле |

Таблица 1.8

| Показатель | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1-8 | 9-16 | 17-24 |
| Установленная мощность, МВт | 8*300 | 6*500 | 400*6 |
| Удельные капвложения, руб/кВт | 17000 | 16200 | 18500 |
| Штатный коэффициент, чел/МВт | 0,75 | 0,83 | 0,9 |
| Расход элекроэнергии на собственные нужды, % | 2,6 | 4,3 | 3,5 |
| Стоимость товарной продукции КЭС, руб/кВт-ч | 2 | 1,8 | 2,4 |
| Число часов использования установленной мощности, ч | 6000 | 5000 | 6300 |
| Введен в эксплуатацию 1 блок | в сентябре | в октябре | в июле |

Таблица 1.8

удельные капитальные вложения (Куд);

■	цена электроэнергии (Цэ);

■	штатный коэффициент (Јшт);

■	число часов использования установленной мощности (йуст).

6.	По пункту 5 построить графики изменения эффективности использования ОПФ в относительных единицах.

7.	По пунктам 5 и 6 рассчитать коэффициент эластичности показателей использования ОПФ.

8.	Провести анализ полученных результатов по пунктам 6 и 7 и дать рекомендации по повышению эффективности использования ОПФ.

1.

| Номер варианта | Зависимость показателя использования ОПФ от факторов |
| --- | --- |
| 1, 9, 17 | ФотдС^уд) |
| 2, 10, 18 | Фемк(^уд) |
| 3, 11, 19 | ФвоорСКуд) |
| 4, 12, 20 | Фотд(Цэ) |
| 5, 13, 21 | Фемк(Цэ) |
| 6, 14, 22 | Фвоор(^шт) |
| 7, 15, 23 | Фотд(^уст) |
| 8, 16, 24 | Фемк(^уст) |

Задача 1.11

Определить все виды оценок оборудования на начало анализируемого года.

Исходные данные: на начало анализируемого года производится переоценка основных фондов, по условиям которой балансовая стоимость ранее приобретенного оборудования снижается на 8 %. В цехе имеется станок, приобретенный 8 лет назад, оптовая цена которого составила 250 млн руб.; расходы по его доставке - 2,5 млн руб., монтажу - 3,5 млн руб.; а в период переоценки приобретен второй такой же станок по новой оптовой цене 230 млн руб.; затраты на доставку и монтаж которого составили 5 млн руб.; норма амортизации указанных станков составляет 8,3 %.

Задача 1.12

Определить общие и удельные капитальные вложения в строительство КЭС-1800 с блоками 6 х 300 МВт. Капитальные вложения в головной блок составили 500 млрд руб., на каждый последующий блок -360 млрд руб. Принять поправочный коэффициент на район строительства Кс = 1,3.

Задача 1.13

Как изменятся удельные капиталовложения при расширении станции на 2 блока по 300 МВт, если удельные капиталовложения до расширения КЭС Куд = 11950 руб/кВт? Мощность станций до расширения 7Ууст = 900 МВт. Капиталовложения в каждый последующий блок Кбл = 5600 млн руб.

Задача 1.14

| Вариант | Объем реализации (V), млн руб/год | x, % | Количество персонала (П),чел. | У, % | Производственные фонды (Ф), млн руб. | z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 10 | 2000 | 5 | 1000 | 5 |
| 2 | 2355 | 20 | 0155 | 8 | 2100 | 9 |
| 3 | 1254 | 25 | 1344 | 9 | 2544 | 6 |
| 4 | 1366 | 30 | 2144 | 3 | 2100 | 4 |
| 5 | 1488 | 10 | 168 | 5 | 3200 | 8 |
| 6 | 1245 | 14 | 2455 | 6 | 6500 | 23 |
| 7 | 1022 | 12 | 1145 | 7 | 935 | 21 |
| 8 | 1356 | 15 | 1336 | 9 | 2100 | 5 |
| 9 | 2598 | 18 | 2249 | 5 | 4565 | 6 |
| 10 | 2645 | 16 | 2254 | 4 | 2144 | 9 |
| 11 | 2589 | 21 | 1187 | 11 | 2235 | 6 |
| 12 | 6988 | 24 | 3369 | 3 | 2144 | 4 |
| 13 | 2675 | 23 | 2256 | 5 | 6623 | 21 |
| 14 | 2499 | 25 | 2249 | 9 | 2145 | 10 |
| 15 | 2568 | 26 | 2265 | 6 | 5821 | 3 |
| 16 | 2033 | 10 | 995 | 5 | 2245 | 6 |
| 17 | 2011 | 14 | 6648 | 12 | 623 | 9 |
| 18 | 1036 | 11 | 2245 | 4 | 2211 | 8 |
| 19 | 2679 | 12 | 4479 | 9 | 2100 | 20 |
| 20 | 2647 | 14 | 2667 | 3 | 2540 | 6 |

Т а б л и ц а 1.10

| Вариант | Объем реализации (V), млн руб/год | x, % | Количество персонала (П),чел. | У, % | Производственные фонды (Ф), млн руб. | z, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 10 | 2000 | 5 | 1000 | 5 |
| 2 | 2355 | 20 | 0155 | 8 | 2100 | 9 |
| 3 | 1254 | 25 | 1344 | 9 | 2544 | 6 |
| 4 | 1366 | 30 | 2144 | 3 | 2100 | 4 |
| 5 | 1488 | 10 | 168 | 5 | 3200 | 8 |
| 6 | 1245 | 14 | 2455 | 6 | 6500 | 23 |
| 7 | 1022 | 12 | 1145 | 7 | 935 | 21 |
| 8 | 1356 | 15 | 1336 | 9 | 2100 | 5 |
| 9 | 2598 | 18 | 2249 | 5 | 4565 | 6 |
| 10 | 2645 | 16 | 2254 | 4 | 2144 | 9 |
| 11 | 2589 | 21 | 1187 | 11 | 2235 | 6 |
| 12 | 6988 | 24 | 3369 | 3 | 2144 | 4 |
| 13 | 2675 | 23 | 2256 | 5 | 6623 | 21 |
| 14 | 2499 | 25 | 2249 | 9 | 2145 | 10 |
| 15 | 2568 | 26 | 2265 | 6 | 5821 | 3 |
| 16 | 2033 | 10 | 995 | 5 | 2245 | 6 |
| 17 | 2011 | 14 | 6648 | 12 | 623 | 9 |
| 18 | 1036 | 11 | 2245 | 4 | 2211 | 8 |
| 19 | 2679 | 12 | 4479 | 9 | 2100 | 20 |
| 20 | 2647 | 14 | 2667 | 3 | 2540 | 6 |

Т а б л и ц а 1.10

Определить изменение показателей фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности на предприятии, если объем реализации (V) увеличился на x %, количество персонала (П) сократилось на y %, а производственные фонды (Ф) возросли на z %.

2. ОСОБЕННОСТИ ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ ТЭС Задача 2.1

Рассчитать оборотный запас натурального топлива, если суточный отпуск электроэнергии в среднем составляет 192 тыс. МВт-ч; отпуск тепловой энергии 67 тыс. ГДж; удельный расход топлива на отпуск электроэнергии составит 262 г у.т/кВт-ч, на отпуск тепла -39,4 кг у.т/ГДж; норма запаса топлива 16 дней; теплота сгорания топлива (2/ = 24100 кДж/кг (при сжигании одного кг условного топлива - 19330 кДж/кг).

Задача 2.2

Рассчитать удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии ТЭС, если годовая выработка составляет 3 млн МВт-ч, расход электроэнергии на собственные нужды 4,2 %, расход условного топлива ТЭС - 960 тыс. т у.т.

Задача 2.3

Определить запас топлива на ТЭС (в натуральном и денежном выражении), если за сутки отпускается с шин 5 тыс. МВт-ч электроэнергии; удельный расход топлива Ьош = 320 г у.т./кВт-ч; удельная теплота сгорания топлива - 4900 ккал/кг. Периодичность поставок топлива -30 дней; цена топлива франко-станция - 520 руб/т н.т.

3. ИЗДЕРЖКИ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В ЭНЕРГЕТИКЕ

Задача 3.1

Определить себестоимость передачи энергии по сетям электросетевого предприятия (ПЭС). Исходные данные следующие.

1.	Средняя норма амортизационных отчислений ПЭС - 3 %.

2.	Издержки на ремонт, общесетевые и прочие расходы ПЭС -

0,25(Иам + И,п.).

3.	Потери электроэнергии на технологический транспорт - 10 %.

3.

| Исходные | Вариант |
| --- | --- |
| данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальные вложения в сеть, млрд руб. | 80 | 100 | 90 | 120 | 100 | 70 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| Количество электроэнергии, отпущенной в сеть, млн кВт-ч | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 7200 | 6000 | 6600 | 7500 | 7500 | 8000 |
| Численность промышленно-производственного персонала ПЭС, чел. | 175 | 180 | 185 | 200 | 170 | 160 | 175 | 180 | 180 | 190 |
| Средняя себестоимость электроэнергии, отпущенной с шин электростанции, руб/кВт-ч | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,75 |
| Плата за трудовые ресурсы, тыс. руб/год за одного работника | 12 | 13 | 12,5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13,5 | 14,5 |

Задача 3.2

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность КЭС, МВт | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 1200 | 1100 | 700 | 600 |

Таблица 3.2

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность КЭС, МВт | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 1200 | 1100 | 700 | 600 |

Таблица 3.2

Определить топливную составляющую себестоимости электроэнергии на КЭС.

| Исходные | Вариант |
| --- | --- |
| данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число часов использования установленной | 7000 | 7100 | 6950 | 6850 | 7050 | 7100 | 7200 | 7000 | 6900 | 7050 |
| мощности, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход эл. энергии на собственные нужды КЭС, % | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 6,3 | 4,2 | 6,6 | 5,5 |
| Удельный расход топлива, г у.т./кВт-ч | 320 | 250 | 300 | 290 | 310 | 260 | 330 | 280 | 340 | 350 |
| Удельная теплота сгорания топлива, ккал/кг | 4900 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 3800 | 4800 | 4500 | 5800 | 6000 |
| Цена топлива франко-станция, тыс. руб/т н.т. | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1,2 | 0,78 | 1 | 0,9 | 1,3 | 1,4 |

Окончание табл. 3.2

| Исходные | Вариант |
| --- | --- |
| данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число часов использования установленной | 7000 | 7100 | 6950 | 6850 | 7050 | 7100 | 7200 | 7000 | 6900 | 7050 |
| мощности, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход эл. энергии на собственные нужды КЭС, % | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 6,3 | 4,2 | 6,6 | 5,5 |
| Удельный расход топлива, г у.т./кВт-ч | 320 | 250 | 300 | 290 | 310 | 260 | 330 | 280 | 340 | 350 |
| Удельная теплота сгорания топлива, ккал/кг | 4900 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 3800 | 4800 | 4500 | 5800 | 6000 |
| Цена топлива франко-станция, тыс. руб/т н.т. | 1 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1,2 | 0,78 | 1 | 0,9 | 1,3 | 1,4 |

Окончание табл. 3.2

Задача 3.3

Определить топливную составляющую себестоимости электроэнергии, если отпуск электроэнергии с шин станции - 9500 тыс. кВт-ч, удельный расход условного топлива 250 г у.т/кВт-ч, цена топлива -1.3 тыс. руб/т у.т.

Задача 3.4

Определить себестоимость электрической энергии, отпущенной с шин КЭС.

Построить зависимость издержек и себестоимости и их топливной, а также условно-постоянной составляющих от показателей, характеризующих режим работы: для вариантов с 1 по 10 - от числа часов использования установленной мощности в диапазоне от 3000 до 7500 час; для вариантов с 11 по 25 - от установленной мощности в диапазоне от 30 % до 100 %.

Исходные данные представлены в табл. 3.3. Допущение: расход на собственные нужды станции и удельный расход топлива в задаче приближенно принимаем независящими от режима работы. Прочие издержки принять 30 % от условно-постоянных.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность КЭС, МВт | 500 | 350 | 600 | 400 | 550 | 700 | 800 | 650 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Число часов использования установленной мощности, ч | 4500 | 5000 | 6000 | 4000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4500 | 7000 | 6000 | 5500 | 4000 | 7000 |
| Удельный расход условного топлива, г у.т/кВт-ч | 350 | 370 | 360 | 340 | 360 | 350 | 370 | 340 | 370 | 340 | 370 | 370 | 350 |
| Цена топлива, руб/т н.т. | 400 | 500 | 800 | 850 | 400 | 500 | 400 | 800 | 850 | 850 | 800 | 400 | 800 |
| Теплотворная способность топлива, ккал/кг | 6000 | 6500 | 4000 | 3500 | 6000 | 5000 | 6500 | 7500 | 7000 | 4000 | 3500 | 6500 | 7500 |
| Норма амортизации, % | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Годовые затраты на капремонт, % | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Штатный коэффициент, чел/МВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фонд заработной платы, т.руб/чел.тод | 120 | 200 | 175 | 165 | 138 | 140 | 240 | 190 | 160 | 165 | 180 | 148 | 200 |
| Удельные капиталовложения, руб/кВт | 7000 | 4000 | 3500 | 6500 | 5000 | 4500 | 6000 | 7000 | 6800 | 4500 | 5500 | 6000 | 5500 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды КЭС, % | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 |

| Вариант (продолжение) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность КЭС, МВт | 500 | 800 | 1000 | 600 | 500 | 300 | 600 | 700 | 500 | 450 | 750 | 350 |
| Число часов использования установленной мощности, ч | 6000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 5500 | 4500 | 7000 |
| Удельный расход условного топлива, г у.т/кВт-ч | 350 | 360 | 350 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 350 | 340 |
| Цена топлива, руб/т н.т. | 800 | 800 | 400 | 500 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 500 | 700 | 850 |
| Теплотворная способность топлива, ккал/кг | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 3500 | 4000 | 6500 | 7500 | 7000 | 4000 | 3500 | 5500 |
| Норма амортизации, % | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Годовые затраты на капремонт, % | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Штатный коэффициент, чел/МВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фонд заработной платы, т.руб/чел.тод | 150 | 165 | 170 | 185 | 162 | 193 | 140 | 160 | 162 | 196 | 200 | 240 |
| Удельные капиталовложения, руб/кВт | 7000 | 4000 | 3500 | 6500 | 5000 | 4500 | 6000 | 7000 | 6800 | 4500 | 5500 | 6000 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды КЭС, % | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |

9

| Вариант (продолжение) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность КЭС, МВт | 500 | 800 | 1000 | 600 | 500 | 300 | 600 | 700 | 500 | 450 | 750 | 350 |
| Число часов использования установленной мощности, ч | 6000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 5500 | 4500 | 7000 |
| Удельный расход условного топлива, г у.т/кВт-ч | 350 | 360 | 350 | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 350 | 340 |
| Цена топлива, руб/т н.т. | 800 | 800 | 400 | 500 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 500 | 700 | 850 |
| Теплотворная способность топлива, ккал/кг | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 3500 | 4000 | 6500 | 7500 | 7000 | 4000 | 3500 | 5500 |
| Норма амортизации, % | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Годовые затраты на капремонт, % | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Штатный коэффициент, чел/МВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фонд заработной платы, т.руб/чел.тод | 150 | 165 | 170 | 185 | 162 | 193 | 140 | 160 | 162 | 196 | 200 | 240 |
| Удельные капиталовложения, руб/кВт | 7000 | 4000 | 3500 | 6500 | 5000 | 4500 | 6000 | 7000 | 6800 | 4500 | 5500 | 6000 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды КЭС, % | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |

9

Задача 3.5

Определить себестоимость электрической и тепловой энергии на ТЭЦ, если на станции израсходовано 700 тыс. т у.т топлива, из них отнесено на тепловую энергию 320 тыс. т у.т. Отпуск составил: 40,8 млн ГДж теплоты и 25 500 тыс. МВт-ч электрической энергии. Суммарные годовые издержки по ТЭС составили 19 500 млн рублей.

Задача 3.6

Определить топливную составляющую себестоимости электроэнергии на КЭС, используя данные табл. 3.2 (установленная мощность КЭС, число часов использования установленной мощности, расход энергии на собственные нужды КЭС). Также известно, что годовой расход угля - 2500 тыс. т; цена топлива по прейскуранту бассейна – 800 руб/т н.т.; цена транспорта - 200 руб/т н.т. на все расстояние.

Задача 3.7

Используя только необходимую информацию, рассчитать полную коммерческую себестоимость одного кВт-ч электроэнергии. Энергосистема производит энергетическую продукцию двух видов: электро- и теплоэнергию.

Таблица 3.4

| Вариант | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость основных фондов энергосистемы, млрд руб. | 116,2 | 330 |
| Норма отчислений на ремонты, % | 4 | 4 |
| Норма отчислений на амортизацию, % | 4 | 5 |
| Топливные издержки на тепло, млрд руб. | 1,84 | 5 |
| Оборотные фонды энергосистемы, млрд руб. | 0,97 | 2 |
| Издержки на заработную плату, млрд руб. | 0,94 | 7,5 |
| Собственные нужды станций, % | 5 | 5 |
| Топливные издержки на электроэнергию, млрд руб. | 4,04 | 4 |
| Отпуск электроэнергии с шин станций, млн МВт-ч | 88 | 60 |
| Издержки сетевых предприятий, млрд руб. | 3,76 | 2 |
| Коэффициент потерь электроэнергии, % | 10 | 10 |
| Покупная электроэнергия, млн МВт-ч | 42 | 1,5 |
| Прочие издержки составляют от условно-постоянных затрат, % | 27 | 27 |
| Общесистемные расходы составляют от затрат на производство и передачу энергии, % | 30 | 30 |
| Тариф на покупную электроэнергию, руб/кВт-ч | 0,55 | 1,5 |
| Принять долю условно-постоянных затрат на электроэнергию в суммарных условно -постоянных затратах, % | 60 | 60 |

Задача 3.8

Определить себестоимость энергии на ТЭЦ (единицы электрической и тепловой энергии) физическим методом. Исходные данные представлены в табл. 3.5.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, МВт | 430 | 450 | 475 | 1000 | 500 | 550 | 520 | 700 | 580 | 600 | 635 | 650 |
| Число часов использования установленной мощности, тыс. ч | 6,0 | 7,15 | 7,9 | 6,25 | 6,5 | 7,1 | 8,0 | 6,9 | 6,75 | 7,5 | 7,2 | 7,75 |
| Удельные капиталовложения, тыс. руб/кВт | 9,75 | 9,25 | 9,5 | 5 | 8,75 | 8,5 | 8,25 | 7,15 | 8 | 7,5 | 7,35 | 7,25 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, млн Гкал | 3 | 3,68 | 3,9 | 7,5 | 4,13 | 4,58 | 4,35 | 5,7 | 4,8 | 5,03 | 5,25 | 5,48 |
| Численность персонала, чел. | 700 | 710 | 730 | 1000 | 750 | 780 | 760 | 860 | 800 | 810 | 830 | 850 |
| Цена условного топлива, руб/т у.т | 500 | 225 | 375 | 315 | 420 | 480 | 250 | 275 | 200 | 425 | 380 | 350 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб/чел. в год | 200 | 240 | 170 | 160 | 180 | 186 | 192 | 178 | 210 | 230 | 190 | 166 |
| Расход элекроэнергии на собственные нужды станции, % | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Удельный расход топлива на производство эл. энергии, г у.т/кВт-ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 |
| Норма отчислений на амортизацию, % | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Норма отчислений на ремонт, % | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |

| Вариант (продолжение) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, МВт | 635 | 650 | 740 | 750 | 790 | 400 | 900 | 950 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| Число часов использования установленной мощности, тыс. ч | 7,2 | 7,75 | 6,8 | 7,3 | 6,4 | 7,8 | 7,35 | 7,85 | 7,1 | 6,1 | 7,1 | 6,1 |
| Удельные капиталовложения, тыс. руб/кВт | 7,35 | 7,25 | 6,75 | 6,5 | 6,25 | 10 | 5,5 | 5,25 | 6 | 5,75 | 8 | 6,75 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, млн Гкал | 5,25 | 5,48 | 5,93 | 6,15 | 6,38 | 3 | 7,05 | 7,28 | 6,6 | 6,83 | 6,56 | 6,23 |
| Численность персонала, чел. | 830 | 850 | 880 | 900 | 920 | 700 | 970 | 980 | 930 | 950 | 980 | 990 |
| Цена условного топлива, руб/т у.т | 380 | 350 | 415 | 450 | 300 | 280 | 210 | 290 | 490 | 405 | 470 | 415 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб/чел. в год | 190 | 166 | 174 | 164 | 240 | 206 | 214 | 174 | 162 | 190 | 172 | 180 |
| Расход элекроэнергии на собственные нужды станции, % | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Удельный расход топлива на производство эл. энергии, г у.т/кВт-ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Норма отчислений на амортизацию, % | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Норма отчислений на ремонт, % | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Окончание табл. 3.5

| Вариант (продолжение) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, МВт | 635 | 650 | 740 | 750 | 790 | 400 | 900 | 950 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| Число часов использования установленной мощности, тыс. ч | 7,2 | 7,75 | 6,8 | 7,3 | 6,4 | 7,8 | 7,35 | 7,85 | 7,1 | 6,1 | 7,1 | 6,1 |
| Удельные капиталовложения, тыс. руб/кВт | 7,35 | 7,25 | 6,75 | 6,5 | 6,25 | 10 | 5,5 | 5,25 | 6 | 5,75 | 8 | 6,75 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, млн Гкал | 5,25 | 5,48 | 5,93 | 6,15 | 6,38 | 3 | 7,05 | 7,28 | 6,6 | 6,83 | 6,56 | 6,23 |
| Численность персонала, чел. | 830 | 850 | 880 | 900 | 920 | 700 | 970 | 980 | 930 | 950 | 980 | 990 |
| Цена условного топлива, руб/т у.т | 380 | 350 | 415 | 450 | 300 | 280 | 210 | 290 | 490 | 405 | 470 | 415 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб/чел. в год | 190 | 166 | 174 | 164 | 240 | 206 | 214 | 174 | 162 | 190 | 172 | 180 |
| Расход элекроэнергии на собственные нужды станции, % | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Удельный расход топлива на производство эл. энергии, г у.т/кВт-ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Норма отчислений на амортизацию, % | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Норма отчислений на ремонт, % | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Окончание табл. 3.5

Задача 3.9

Определить себестоимость единицы энергии на КЭС, если известно, что установленная мощность КЭС 4000 МВт, число часов использования установленной мощности 6800 ч, расход на собственные нужды 7 %, годовой расход топлива 8200 тыс. т, цена топлива франко-шахта 1,5 тыс. руб/т н.т., стоимость железнодорожных перевозок 0,6 тыс. руб/т н.т., условно-постоянные расходы 20 млрд руб.

Задача 3.10

Определить себестоимость (единицы электрической и тепловой энергии) на ТЭЦ физическим методом. Исходные данные приведены ниже.

1.	Установленная мощность ТЭЦ - 800 МВт.

2.	Число часов использования - 6200 ч.

3.	Расход электроэнергии на собственные нужды - 10 %.

4.	Удельные капиталовложения - 25 000 руб/кВт.

5.	Удельный расход топлива: Ьош = 260 г у.т/кВт-ч, Ьок = = 170 кг у.т/Гкал.

6.	Отпуск тепла с коллекторов - 5000 тыс. Гкал.

7.	Норма амортизации - 5 %.

8.	Численность персонала - 800 чел.

9.	Цена топлива - 1 тыс. руб/т у.т.

10.	Фонд заработной платы - 280 тыс. руб/чел.

Задача 3.11

| Параметры ЛЭП (одинаковые для всех вариантов) ¦ |
| --- |
| Длина ЛЭП (1), км | 100 |
| соб ф | 0,9 |
| Число часов использования максимума нагрузки (hmax), ч | 5000 |
| Норма амортизации (аам), % | 2,8 |
| Норма отчислений на обслуживание (аобс), % | 1,0 |
| Стоимость 1 кВт-ч потерянной энергии (T), руб/кВт-ч | 1,0 |
| Число часов максимальных потерь (т), ч | 2800 |

Таблица 3.6

| Параметры ЛЭП (одинаковые для всех вариантов) ¦ |
| --- |
| Длина ЛЭП (1), км | 100 |
| соб ф | 0,9 |
| Число часов использования максимума нагрузки (hmax), ч | 5000 |
| Норма амортизации (аам), % | 2,8 |
| Норма отчислений на обслуживание (аобс), % | 1,0 |
| Стоимость 1 кВт-ч потерянной энергии (T), руб/кВт-ч | 1,0 |
| Число часов максимальных потерь (т), ч | 2800 |

Таблица 3.6

Построить зависимости издержек и себестоимости (отдельно показать постоянную и переменную составляющие) передачи электрической энергии от максимальной передаваемой мощности для линии электропередачи, используя исходные данные из табл. 3.6, 3.7.

| Параметры ЛЭП | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Напряжение ЛЭП (Ј/ном), кВ | 110 | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 | 330 |
| Марка провода | АСО- 300 | 2хАСО-300 | АСО- 300 | 2хАСО-300 | АСО-400 | 2хАСО-400 | 2хАСО-300 |
| Возможное изменение нагрузки (Pmax), МВт | 5-100 | 5-100 | 15-200 | 15-200 | 15-300 | 15-300 | 15-300 |
| Удельное сопротивление (го), Ом/км | 0,103 | 0,515 | 0,103 | 0,515 | 0,073 | 0,037 | 0,037 |
| Удельные кап. вложения (&Гуд), тыс. руб/км | 300 | 300 | 520 | 520 | 700 | 700 | 900 |

Задача 3.12

| Комбинации вариантов сооружения ЛЭП для сравнения | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1, 3* | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 | 2, 3 | 2, 4 | 2, 5 | 2, 6 |
|  | Варианты (продолжение) |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 3, 5 | 3, 6 | 4, 5 | 4, 6 | 3, 7 | 4, 7 | 5, 7 | 6, 7 |

Таблица 3.8

* Параметры ЛЭП соответствуют номеру вариант из табл. 3.7.

| Комбинации вариантов сооружения ЛЭП для сравнения | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1, 3* | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 | 2, 3 | 2, 4 | 2, 5 | 2, 6 |
|  | Варианты (продолжение) |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 3, 5 | 3, 6 | 4, 5 | 4, 6 | 3, 7 | 4, 7 | 5, 7 | 6, 7 |

Таблица 3.8

* Параметры ЛЭП соответствуют номеру вариант из табл. 3.7.

Используя метод «экономических интервалов», сравнить два варианта сооружения ЛЭП (см. табл. 3.8) и определить величину передаваемой мощности, при которой оптимально можно использовать тот или другой вариант. В этой задаче используются данные задачи 3.11 (табл. 3.6, 3.7).

Задача 3.13

Используя данные задачи 3.11 (табл. 3.6, 3.7), построить зависимости издержек и себестоимости от длины линии электропередачи при постоянной величине передаваемой мощности.

Задача 3.14

Требуется определить величину передаваемой мощности, при которой обеспечивается минимальное значение себестоимости и удельных приведенных затрат на передачу 1 кВт-ч энергии, а также значения указанных показателей. В качестве исходной информации используются данные задачи 3.11 (табл. 3.6, 3.7).

Порядок решения

Издержки с учетом потерь:

И = («ам + «обе Жуд • / +       Р"аХ 2    Г0 ■ I • Т • Т ,

^homCOS ф

обозначения см. в табл. 3.6, 3.7. Себестоимость передачи 1 кВт-ч:

Куд ■ I	pmiix х

^лэп = (аам + аобс ) р        7       + ~1	2      Г° '' ' ~й        ^ '

-"max ' "max     ^ном 'C0S  Ф max

Отсюда условие минимума себестоимости передачи 1 кВт-ч:

^лэп _    Км+а0бс)-^уд^ |	у/-Т-Г _Q

^тах	-^тах ' ^тах	^ном ' C0S  Ф ' ^тах

Решив уравнение относительно Pmax, получим:

Км + аобс ) • ^уд • ^ном • COS2 ф

г0-т-Т

Выражение удельных затрат записывается в виде:

Злэп = (^н + аам + аобс ) " "7"        7       + ~л	~ ' Г0 '' ' 7

-"max ' "max     ^ном 'C0S  Ф max

где Ен - норма дисконта.

Оптимальная нагрузка по условию минимума удельных приведенных затрат на передачу энергии:

ропт=   КЕн+аам+«обс У Куд -COS2Cp
max     \\	rji ■

Подставив найденные значения оптимальных нагрузок в выражения для себестоимости и удельных приведенных затрат, получим Блэп

и злэп ^

Задача 3.15

КЭС мощностью 2400 МВт с восьмью блоками по 300 МВт работает на мазуте; йу=5800 ч; удельная численность эксплуатационного персонала без ремонтно-административного Кшт = 0,2 чел/МВт; среднегодовой удельный расход условного топлива на один отпущенный кВтч Ьош = 335 гут/кВт-ч; удельные капиталовложения Куд = 21 800 руб/кВт; амортизационные отчисления а ам= 5 %; расходы на текущий ремонт составляют 15 % от амортизационных отчислений; стоимость одной тонны мазута на складе КЭС Ц = 1480 руб/т у.т; общестанционные и прочие расходы составляют 25 % от расходов на амортизацию, текущий ремонт и заработную плату; расход электроэнергии на собственные нужды асн = 3,2 %; средняя заработная плата с начислениями на одного человека без административно-ремонтного персонала Фзпл = 28 000 руб/чел. в мес.

Рассчитайте слагаемые себестоимости электроэнергии в процентах. Определите основные факторы, влияющие на уровень себестоимости электроэнергии на КЭС, и пути ее снижения в условиях проектирования.

Как повлияет на себестоимость учет всего промышленно-производственного персонала КЭС: Кт = 0,38 чел/МВт; средняя заработная плата с начислениями для всего персонала КЭС Фзпл = = 28 500 руб/чел. в мес.

Задача 3.16

ГЭС с установленной мощностью N = 2000 МВт имеет годовую выработку электроэнергии Эв = 8,2-109 кВт-ч, среднегодовая стоимость основных фондов Фосн =770-107 руб., из них на гидротехнические сооружения приходится доля в = 0,88, а на оборудование (1 - в) = 0,12.

Амортизационные отчисления а'ам = 1,05 % и сс"ам — 3 % соответственно. Расход электроэнергии на собственные нужды асн = 1 %, включая потери в повышающих трансформаторах.

Удельные эксплуатационные расходы на один кВт установленной мощности без амортизационных отчислений Иудэкс = 75 руб/кВт в год. Максимальный месячный отпуск электроэнергии от ГЭС превосходит средний в 2,2 раза, а минимальный составляет 0,65 среднего. Определить среднегодовую себестоимость, максимальную и минимальную месячные себестоимости.

Задача 3.17

При определении себестоимости одного полезно отпущенного киловатт-часа электроэнергии в сеть необходимо учитывать следующие основные экономические элементы: амортизационные отчисления, заработную плату промышленно-производственного персонала, общесетевые и прочие расходы, потери в электрических сетях.

Приближенное определение 5сети возможно на основе количества условных технических единиц (у.т.е.) Y по электросетевому предприятию и укрупненных нормативных данных. Пусть Y = 7500 у.т.е. Количество отпущенной электроэнергии по сетевому предприятию Эош = 700-106 кВт.ч в год; удельная стоимость основных производственных фондов на 100 у.т.е. может быть принята 980-104 руб.; средняя величина амортизационных отчислений аам = 4,7 %; удельная численность промышленно-производственного персонала без учета капитального ремонта Кшт = 2,5 чел/100 у.т.е.; средняя заработная плата с начислениями Фзпл =29 000 руб/чел. в месяц.

Общесетевые и прочие расходы, включая материалы для текущего ремонта и обслуживания. Ипроч = 25 %(Иам + Изпл); потери электроэнергии Кпот = 8 %, средняя себестоимость отпущенной с шин станций электроэнергии     = 71 коп/кВт.ч.

Определить себестоимость распределения одного кВт-ч электроэнергии, а также себестоимость одного кВт-ч электроэнергии полезно отпущенной потребителям.

Задача 3.18

Энергосистема, состоящая из ГЭС и КЭС, отпустила с шин станций электроэнергии за год всего Эош = 10,4-109 кВт-ч, в том числе ГЭС Эош = 3,4-109 кВт-ч. Энергосистема получила покупную электроэнергию из соседних энергосистем Эпок = 9,3-109 кВт-ч, тариф на покупную

энергию Тпок = 45 коп/кВт-ч. Среднегодовой удельный расход топлива на КЭС вош = 350 г/кВт-ч, цена одной тонны условного топлива на складе Ц = 700 руб/т.у.т, коэффициент потерь электроэнергии в сетях Кпот = 0,1, удельные условно-постоянные расходы энергосистемы на содержание одного кВт установленной мощности Иуд = 350 руб/кВт.

Определить среднегодовую себестоимость одного кВт-ч, полезно отпущенного ЭЭС потребителю, если число часов использования установленной мощности ГЭС равно 3500 ч, КЭС - 6000 ч.

Задача 3.19

| Вариант | Ми | Цм | Ф | Пл | а | ф |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/шт. | руб/кг | тыс. руб/ чел/год | шт/чел. | % | % | тыс. руб. | — | час/год | % |
| 1 | 4 | 0,3 | 18 | 1800 | 10 | 5 | 21 | 0,5 | 8760 | 30 |
| 2 | 1 | 30 | 25 | 1000 | 5 | 7 | 30 | 1 | 5400 | 5 |
| 3 | 0,5 | 2,5 | 7,4 | 2000 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3120 | 15 |
| 4 | 2 | 1,4 | 20 | 3000 | 9 | 1 | 26 | 0,5 | 8760 | 25 |
| 5 | 50 | 10 | 10 | 15 | 2 | 4 | 14 | 0,5 | 7060 | 16 |
| 6 | 0,8 | 13 | 30 | 1500 | 3 | 3 | 37 | 0,5 | 6000 | 27 |
| 7 | 3 | 26 | 2,9 | 1400 | 7 | 2 | 5,0 | 1 | 2080 | 8 |
| 8 | 4 | 0,7 | 3,5 | 700 | 10 | 5 | 8,0 | 1 | 4500 | 30 |
| 9 | 100 | 6,1 | 14 | 25 | 2 | 6 | 20 | 0,5 | 7400 | 20 |
| 10 | 1,5 | 24 | 7,6 | 600 | 8 | 1 | 16 | 0,5 | 8760 | 14 |
| 11 | 3,5 | 50 | 21 | 300 | 9 | 4 | 27 | 0,5 | 8180 | 10 |
| 12 | 9 | 2 | 35 | 750 | 6 | 7 | 42 | 1 | 2500 | 9 |
| 13 | 7 | 11 | 41 | 1900 | 10 | 2 | 53 | 1 | 2340 | 12 |
| 14 | 6,2 | 4,5 | 7,5 | 5000 | 5 | 3 | 10 | 0,5 | 7200 | 26 |
| 15 | 70 | 1,7 | 4,6 | 70 | 2 | 9 | 9,0 | 0,5 | 6700 | 6 |
| 16 | 2,4 | 28 | 6,0 | 150 | 4 | 8 | 15 | 0,5 | 8760 | 18 |
| 17 | 0,1 | 37 | 11 | 3000 | 3 | 4 | 22 | 1 | 4800 | 15 |

Таблица 3.9

| Вариант | Ми | Цм | Ф | Пл | а | ф |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/шт. | руб/кг | тыс. руб/ чел/год | шт/чел. | % | % | тыс. руб. | — | час/год | % |
| 1 | 4 | 0,3 | 18 | 1800 | 10 | 5 | 21 | 0,5 | 8760 | 30 |
| 2 | 1 | 30 | 25 | 1000 | 5 | 7 | 30 | 1 | 5400 | 5 |
| 3 | 0,5 | 2,5 | 7,4 | 2000 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3120 | 15 |
| 4 | 2 | 1,4 | 20 | 3000 | 9 | 1 | 26 | 0,5 | 8760 | 25 |
| 5 | 50 | 10 | 10 | 15 | 2 | 4 | 14 | 0,5 | 7060 | 16 |
| 6 | 0,8 | 13 | 30 | 1500 | 3 | 3 | 37 | 0,5 | 6000 | 27 |
| 7 | 3 | 26 | 2,9 | 1400 | 7 | 2 | 5,0 | 1 | 2080 | 8 |
| 8 | 4 | 0,7 | 3,5 | 700 | 10 | 5 | 8,0 | 1 | 4500 | 30 |
| 9 | 100 | 6,1 | 14 | 25 | 2 | 6 | 20 | 0,5 | 7400 | 20 |
| 10 | 1,5 | 24 | 7,6 | 600 | 8 | 1 | 16 | 0,5 | 8760 | 14 |
| 11 | 3,5 | 50 | 21 | 300 | 9 | 4 | 27 | 0,5 | 8180 | 10 |
| 12 | 9 | 2 | 35 | 750 | 6 | 7 | 42 | 1 | 2500 | 9 |
| 13 | 7 | 11 | 41 | 1900 | 10 | 2 | 53 | 1 | 2340 | 12 |
| 14 | 6,2 | 4,5 | 7,5 | 5000 | 5 | 3 | 10 | 0,5 | 7200 | 26 |
| 15 | 70 | 1,7 | 4,6 | 70 | 2 | 9 | 9,0 | 0,5 | 6700 | 6 |
| 16 | 2,4 | 28 | 6,0 | 150 | 4 | 8 | 15 | 0,5 | 8760 | 18 |
| 17 | 0,1 | 37 | 11 | 3000 | 3 | 4 | 22 | 1 | 4800 | 15 |

Таблица 3.9

Определить себестоимость промышленной продукции, производимой фирмой. В качестве исходных данных заданы (табл. 3.9): материалоемкость М„, цена материалов Цм, средняя зарплата Фл, производительность труда Пл, норма амортизации а, норма отчислений на ремонт ф, удельные производственные фонды /осн на единицу часовой производительности, коэффициент сменности Ксм, календарный фонд времени ^кал, прочие расходы ц (%) от постоянных затрат.

| Вариант |  | Цм | Ф | Пл | а | Ф | Тосн | к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/шт. | руб/кг | тыс. руб/ чел/год | шт/чел. | % | % | тыс. руб. | — | час/год | % |
| 18 | 22 | 4,3 | 16 | 200 | 7 | 6 | 20 | 0,5 | 7660 | 25 |
| 19 | 8 | 0,8 | 5,2 | 800 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3680 | 20 |
| 20 | 6 | 2,9 | 4,1 | 500 | 10 | 1 | 8,0 | 1 | 5200 | 30 |

Окончание табл. 3.9

| Вариант |  | Цм | Ф | Пл | а | Ф | Тосн | к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/шт. | руб/кг | тыс. руб/ чел/год | шт/чел. | % | % | тыс. руб. | — | час/год | % |
| 18 | 22 | 4,3 | 16 | 200 | 7 | 6 | 20 | 0,5 | 7660 | 25 |
| 19 | 8 | 0,8 | 5,2 | 800 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3680 | 20 |
| 20 | 6 | 2,9 | 4,1 | 500 | 10 | 1 | 8,0 | 1 | 5200 | 30 |

Окончание табл. 3.9

Задача 3.20

| Вариант | П1 | П2 | s = Т(П) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. ед/год | тыс. ед/год | руб/ед. |
| 1 | 15 | 20 | 30 000/П+2,0 |
| 2 | 50 | 25 | 50 000/П+0,5 |
| 3 | 24 | 48 | 96 000/П+4,3 |
| 4 | 145 | 100 | 29 000/П+1,6 |
| 5 | 20 | 10 | 40 000/П+3,4 |
| 6 | 46 | 92 | 92 000/П+4,0 |
| 7 | 10 | 20 | 30 000/П+2,0 |
| 8 | 30 | 15 | 90 000/П+7,6 |
| 9 | 10 | 40 | 120 000/П+2,1 |
| 10 | 35 | 70 | 70 000/П+6,3 |
| 11 | 20 | 15 | 30 000/П+1,0 |
| 12 | 39 | 13 | 78 000/П+5,0 |
| 13 | 10 | 25 | 200 000/П+4,5 |
| 14 | 16 | 32 | 64 000/П+8,2 |
| 15 | 30 | 5 | 30 000/П+1,6 |
| 16 | 23 | 10 | 46 000/П+4,7 |
| 17 | 5 | 13 | 13 000/П+0,6 |
| 18 | 10 | 79 | 79 000/П+2,0 |
| 19 | 20 | 100 | 40 000/П+3,1 |
| 20 | 15 | 30 | 30 000/П+0,7 |

Таблица 3.10

| Вариант | П1 | П2 | s = Т(П) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. ед/год | тыс. ед/год | руб/ед. |
| 1 | 15 | 20 | 30 000/П+2,0 |
| 2 | 50 | 25 | 50 000/П+0,5 |
| 3 | 24 | 48 | 96 000/П+4,3 |
| 4 | 145 | 100 | 29 000/П+1,6 |
| 5 | 20 | 10 | 40 000/П+3,4 |
| 6 | 46 | 92 | 92 000/П+4,0 |
| 7 | 10 | 20 | 30 000/П+2,0 |
| 8 | 30 | 15 | 90 000/П+7,6 |
| 9 | 10 | 40 | 120 000/П+2,1 |
| 10 | 35 | 70 | 70 000/П+6,3 |
| 11 | 20 | 15 | 30 000/П+1,0 |
| 12 | 39 | 13 | 78 000/П+5,0 |
| 13 | 10 | 25 | 200 000/П+4,5 |
| 14 | 16 | 32 | 64 000/П+8,2 |
| 15 | 30 | 5 | 30 000/П+1,6 |
| 16 | 23 | 10 | 46 000/П+4,7 |
| 17 | 5 | 13 | 13 000/П+0,6 |
| 18 | 10 | 79 | 79 000/П+2,0 |
| 19 | 20 | 100 | 40 000/П+3,1 |
| 20 | 15 | 30 | 30 000/П+0,7 |

Таблица 3.10

Определить величину изменения себестоимости промышленной продукции AS при изменении объема производства с П1 до П2 (без привлечения инвестиций), если известна зависимость себестоимости от объема: S = ДП). Исходные данные приведены в табл. 3.10.

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ЭЭС

Задача 4.1

1.	Исходя из исходных данных (табл. 4.1, 4.2), построить эквивалентный суточный график нагрузки для каждого потребителя (в МВт).

2.	Построить эквивалентный суточный график полезного отпуска системы, т. е. суммировать графики нагрузки для отдельных потребителей.

3.	Построить график выработки на шинах эквивалентного генератора системы (т. е. с учетом потерь и собственных нужд). Кпот =10%,

Ксн =9%.

4.	Рассчитать полезный отпуск для каждого потребителя по электроэнергии и определить выработку по системе в целом (площадь графика нагрузки ЭЭС).

24 2=1

5.	Определить коэффициент по энергии

Э '

3       гч ээс

Эпо

6.	Определить момент прохождения системой максимума нагрузки (показать на графике).

7.	Определить коэффициент по мощности, т. е. отношение мощности участия максимума нагрузки к максимуму системы.

„ __^уч

М ээс max

8.	Для каждого потребителя и для системы в целом определить число часов использования максимума нагрузки:

8.

9.	Для системы в целом определить число часов использования ус-
тановленной мощности:

у N у

10.	Для каждого потребителя и для системы в целом определить коэффициент плотности графика суточной нагрузки, равный отношению среднесуточной и максимальной нагрузок:

N

,     _ ср.сут max .сут

11.	Для каждого потребителя и для системы в целом определить коэффициент неравномерности графика суточной нагрузки, равный отношению минимальной нагрузки к ее максимальному значению:

N ■

Ј  _ mm

н ~ N '

| Вариант |  | Потребители |  | Установленная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЭС, МВт |
| 1 | Металлургия | Крупная промыш- | Мелкая промыш- | Электрический транс- | 3500 |
|  |  | ленность | ленность | порт |  |
|  | Комму- | Металлургия | Крупная | Мелкая |  |
| 2 | нально- |  | промыш- | промыш- | 3700 |
|  | бытовые |  | ленность | ленность |  |
| 3 | Электрический транспорт | Коммунально-бытовые | Металлургия | Крупная промышленность | 3600 |
| 4 | Мелкая промышленность | Электрический транспорт | Коммунально-бытовые | Металлургия | 2880 |
|  | Крупная | Мелкая | Электриче- | Комму- |  |
| 5 | промыш- | промыш- | ский транс- | нально- | 3000 |
|  | ленность | ленность | порт | бытовые |  |

Таблица 4.1

| Вариант |  | Потребители |  | Установленная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЭС, МВт |
| 1 | Металлургия | Крупная промыш- | Мелкая промыш- | Электрический транс- | 3500 |
|  |  | ленность | ленность | порт |  |
|  | Комму- | Металлургия | Крупная | Мелкая |  |
| 2 | нально- |  | промыш- | промыш- | 3700 |
|  | бытовые |  | ленность | ленность |  |
| 3 | Электрический транспорт | Коммунально-бытовые | Металлургия | Крупная промышленность | 3600 |
| 4 | Мелкая промышленность | Электрический транспорт | Коммунально-бытовые | Металлургия | 2880 |
|  | Крупная | Мелкая | Электриче- | Комму- |  |
| 5 | промыш- | промыш- | ский транс- | нально- | 3000 |
|  | ленность | ленность | порт | бытовые |  |

Таблица 4.1

max

| Потребитель | Суточные графики нагрузки потребителей в % от Л?макс | Зимний мах нагрузки, МВт |
| --- | --- | --- |
|  | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 |  |
| Металлургия | 80 | 85 | 100 | 90 | 95 | 85 | 870 |
| Крупная промышленность | 48 | 60 | 95 | 85 | 100 | 70 | 910 |
| Мелкая промышленность | 40 | 55 | 85 | 75 | 100 | 70 | 390 |
| Электрический транспорт | 90 | 100 | 95 | 80 | 95 | 100 | 330 |
| Коммунально -бытовые потребители | 20 | 50 | 60 | 50 | 100 | 100 | 470 |

Задача 4.2

Составить баланс мощностей энергосистемы. Результаты расчетов представить в табл. 4.5 и графически.

Графики нагрузки потребителей и параметры станций представлены в табл. 4.3, 4.4.

Связанная мощность станций: капитальный ремонт ЛЛсв кр = 10 %, по техническому состоянию ЛЛсв кр = 5 %, по качеству топлива ЛЛсв топл = = 2,5 %.

Потери энергии и расход на собственные нужды Лпот_сн = 15 %. Резервы мощности: нагрузочный ЛЛрез наг = 5 %, аварийный ЛЛрез ав = = 10 %.

| Временной интервал, ч | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 810 | 1012 | 1214 | 1416 | 1618 | 1820 | 2022 | 2224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель 1 | 80 | 80 | 86 | 86 | 90 | 90 | 88 | 88 | 84 | 84 | 82 | 82 |
| Потребитель 2 | 52 | 52 | 58 | 58 | 64 | 64 | 60 | 60 | 56 | 56 | 54 | 54 |
| Потребитель 3 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 33 | 33 |
| Потребитель 4 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 50 | 50 | 48 | 48 | 44 | 44 | 30 |

Графики нагрузки потребителей в процентах от Nmax

| Временной интервал, ч | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 810 | 1012 | 1214 | 1416 | 1618 | 1820 | 2022 | 2224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель 1 | 80 | 80 | 86 | 86 | 90 | 90 | 88 | 88 | 84 | 84 | 82 | 82 |
| Потребитель 2 | 52 | 52 | 58 | 58 | 64 | 64 | 60 | 60 | 56 | 56 | 54 | 54 |
| Потребитель 3 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 33 | 33 |
| Потребитель 4 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 50 | 50 | 48 | 48 | 44 | 44 | 30 |

Графики нагрузки потребителей в процентах от Nmax

Т а б л и ц а 4.3

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность потребителей, МВт |
| N 1 vmax | 430 | 450 | 470 | 350 | 500 | 550 | 580 | 490 | 400 | 420 |
| Установленная мощность станций, МВт |
|  | кэс | 1000 | 480 | 350 | 400 | 800 | 500 | 700 | 1000 | 600 | 700 |
|  | тэц | 500 | 200 | 400 | 500 | 500 | 650 | 450 | 500 | 200 | 600 |
|  | ■А*у гэс | 400 | 400 | 650 | 500 | 400 | 450 | 750 | 450 | 600 | 300 |
| Минимальная (базовая) мощность станций, % |
|  | N ■ 1 v mm кэс | 30 | 70 | 50 | 70 | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 |
|  | 1 v mm тэц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 1 v mm гэс | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Число часов использования установленной мощности ГЭС, ч |
| Ну | 6000 | 5000 | 5050 | 5200 | 6700 | 6000 | 5850 | 5450 | 5250 | 7100 |
| Вариант (продолжение) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Мощность потребителей, МВт |
| N 1 vmax | 300 | 580 | 530 | 490 | 410 | 390 | 380 | 490 | 520 | 540 |
| Установленная мощность станций, МВт |
|  | N у кэс | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 400 | 300 | 750 | 1300 |
|  | N у тэц | 400 | 300 | 450 | 200 | 200 | 350 | 200 | 300 | 300 | 350 |
|  | Ny гэс | 300 | 600 | 500 | 500 | 400 | 550 | 550 | 500 | 450 | 400 |
| Минимальная (базовая) мощность станций, % |
|  | Nmin кэс | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 70 | 60 | 70 | 40 |
|  | Nmin тэц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | min гэс | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Число часов использования установленной мощности ГЭС, ч |
| Ну | 5200 | 6900 | 6900 | 4300 | 3200 | 5800 | 7000 | 4300 | 5950 | 5150 |

18-20

18-20

0-2

2-4

Показатель, МВт

Мощность полезного отпуска по

Временной интервал

4-6 ЭЭС

20-22

22-24

Nnp ээс

Необходимая выработка мощности по ЭЭС

NBbro ээс

Резервы мощности

N

1 v рез наг

N

рез ээс

Располагаемая (максимально допустимая) мощность станций

N

1 v расп тэц

Минимальная (базовая) мощность станций

N ■

1 v min кэс

Nmin тэц

1 v min гэс

Регулируемая мощность станций

кэс

N

рег тэц Nрег гэс

Размещение резервов на станциях

N

рез кэс Nрез тэц

N

рез гэс

Рабочая мощность

^^раб кэс

^^рраб тэц

станций

Nраб гэс

Свободная мощность

^воб кэс

Nсвоб тэц Nсвоб гэс

Покупка мощности

N

1 v покуп

5. ТАРИФЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

Задача 5.1

Разнести затраты энергосистемы по потребителям, используя комбинированный способ (разнесение по мощности и по энергии). Расчет ведется по формулам.

Топливные издержки, отнесенные на z-го потребителя: Итопл = К'э • И^опл' гДе К'э - коэффициент по энергии для z'-ro потребителя, И^ОПл - топливные издержки ЭЭС.

Постоянные издержки, отнесенные на z-го потребителя: Ипост = K'N ■ И^ост' гДе K'N - коэффициент по мощности для z-ro

потребителя, иПсОСт - постоянные издержки ЭЭС.

Издержки на покупку энергии из других энергосистем разносятся по потребителям пропорционально коэффициенту по энергии.

Исходные данные: топливные издержки ЭЭС 2000 млн руб., постоянные издержки ЭЭС 3000 млн руб. Коэффициенты по энергии и мощности рассчитать на основании данных задачи 4.2.

Задача 5.2

Используя рекомендации по выбору типов тарифов для потребителей, определить для каждого потребителя тип тарифа и обосновать свой выбор. Рассчитать для каждого потребителя тариф, который для него выбран.

В качестве исходных данных использовать данные и результаты расчетов задачи 4.2 и задачи 5.1. Принять, что рентабельность по издержкам 20 %. В случае, если энергосистема дефицитная, тариф на покупку электроэнергии из других систем принять равным 1,2 руб.

Задача 5.3

Рассчитать годовую оплату за электрическую энергию для трех потребителей, суточные графики нагрузки которых представлены в табл. 5.1 (в % от Pmax потребителя).

| Потребитель | Время суток, ч | Р 1 max, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | 23-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 21-22 | 11-12 | 13-14 19-20 | 15-16 | 17-18 |  |
| А | 30 | 25 | 25 | 80 | 100 | 80 | 60 | 50 | 70 | 700 |
| В | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 80 | 90 | 80 | 900 |
| С | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 60 | 500 |

Графики нагрузки потребителей в выходные и праздничные дни составляют 60 % от потребления рабочего дня (принять, что выходных и праздничных дней - 114 из 365 дней в году).

Представленные потребители входят в различные группы по электропотреблению и рассчитываются по разным тарифам.

А - по одноставочному тарифу Т1 = 158 коп/кВт-ч;

В - по двухставочному тарифу Т2 = 550 руб/кВт в мес. и 75 коп/кВт-ч;

С - по блочному Т31 = 182 коп/кВт-ч при потреблении до 20 000 кВт-ч в месяц, Т32 = 125 коп/кВт-ч при потреблении от 20 000 до 50 000 кВт-ч. в месяц, Т33 = 90 коп/кВт-ч при потреблении свыше 50 000 кВт-ч в месяц.

Объявленное время прохождения пика в ЭЭС с 8 до 10 ч.

Определить следующее.

1.	Годовое потребление электроэнергии предприятиями.

2.	Годовую оплату предприятий за электроэнергию.

3.	Число часов максимальной нагрузки предприятий.

4.	Средний тариф за кВт-ч для каждого предприятия и в ЭЭС в целом.

Задача 5.4

Предприятие расплачивается с поставщиком за электроэнергию по двухставочному тарифу. Основная ставка То (руб/кВт) в год, дополнительная Тд (коп/кВт-ч). Число часов использования максимума нагрузки на предприятии hmax (час/год). Определить тариф на электроэнергию для предприятия. Как и на сколько изменится тариф при уплотнении графика работы оборудования и повышения /2тахдо /Утах? Исходные данные приведены в табл. 5.2.

| Вариант | Т | Т | hmax | 11 max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руб/кВт в год | коп/кВт-ч | час/год | час/год |
| 1 | 800 | 35 | 4000 | 8000 |
| 2 | 700 | 40 | 3500 | 7000 |
| 3 | 600 | 25 | 2000 | 3000 |
| 4 | 900 | 30 | 4500 | 6000 |
| 5 | 500 | 15 | 2500 | 5000 |
| 6 | 750 | 20 | 5000 | 7500 |
| 7 | 650 | 45 | 3250 | 6500 |
| 8 | 850 | 10 | 4250 | 8500 |
| 9 | 400 | 55 | 2000 | 4000 |
| 10 | 600 | 50 | 3000 | 6000 |
| 11 | 900 | 35 | 3000 | 4500 |
| 12 | 720 | 40 | 3600 | 7200 |
| 13 | 500 | 25 | 2000 | 2500 |
| 14 | 700 | 30 | 5000 | 7000 |
| 15 | 440 | 15 | 2200 | 4400 |
| 16 | 950 | 20 | 4750 | 5000 |
| 17 | 600 | 45 | 2000 | 6000 |
| 18 | 720 | 10 | 6000 | 7200 |
| 19 | 500 | 55 | 2000 | 5000 |
| 20 | 720 | 50 | 4800 | 6000 |

Задача 5.5

На предприятии изыскали возможность рассредоточения по часам суток пиковых нагрузок электрооборудования, в результате чего оказалось возможным снизить заявленный максимум с Рм1 до Рм2. Годовое электропотребление Эгод при этом не изменилось. Предприятие расплачивается с поставщиком за электроэнергию по двухставочному тарифу. Основная ставка То, дополнительная - Тд. Определить величину снижения годовых издержек производства в результате этих мер. Исходные данные приведены в табл. 5.3.

| Вариант | Рм1 | Рм2 | Э | Т о | Т Тд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МВт | МВт | МВт-ч/год | руб/кВт в год | коп/кВт-ч |
| 1 | 1000 | 750 | 350 000 | 800 | 35 |
| 2 | 250 | 100 | 240 000 | 700 | 40 |
| 3 | 300 | 200 | 150 000 | 600 | 25 |
| 4 | 760 | 500 | 750 000 | 900 | 30 |
| 5 | 1200 | 1000 | 500 000 | 500 | 15 |
| 6 | 410 | 300 | 480 000 | 750 | 20 |
| 7 | 500 | 300 | 630 000 | 650 | 45 |
| 8 | 650 | 550 | 100 000 | 850 | 10 |
| 9 | 860 | 700 | 270 000 | 400 | 55 |
| 10 | 300 | 150 | 355 000 | 600 | 50 |
| 11 | 1200 | 900 | 470 000 | 900 | 35 |
| 12 | 1000 | 700 | 640 000 | 720 | 40 |
| 13 | 900 | 400 | 900 000 | 500 | 25 |
| 14 | 700 | 300 | 850 000 | 700 | 30 |
| 15 | 400 | 200 | 710 000 | 440 | 15 |
| 16 | 620 | 520 | 535 000 | 950 | 20 |
| 17 | 340 | 240 | 400 000 | 600 | 45 |
| 18 | 920 | 700 | 750 000 | 720 | 10 |
| 19 | 650 | 500 | 250 000 | 500 | 55 |
| 20 | 525 | 400 | 600 000 | 720 | 50 |

6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ

Задача 6.1

Определить рентабельность продаж, капитала и издержек предприятия, если выручка от реализации продукции которого с налогом на добавленную стоимость (НДС) составила 13,5 млрд руб.; среднегодовая стоимость основных фондов предприятия 46,4 млрд руб.; оборотные (среднегодовые) фонды составили 4,3 млрд руб. Налог на добавленную стоимость принять равным 20 %. Собственные издержки системы - 3 млрд руб.

Задача 6.2

Рассчитать производительность труда на энергопредприятии в натуральном, денежном выражении и по коэффициенту обслуживания, если установленная мощность станции N = 300 МВт, отпуск энергии с шин Эош = 1800 тыс. МВт-ч; численность промышленно-производст-венного персонала - 1000 чел.; объем товарной продукции составил 360 000 млн руб.

Задача 6.3

Определить общую (балансовую) прибыль и рентабельность по отношению к издержкам энергосистемы, если объем реализации электроэнергии составил 20 млрд руб., тепловой - 4 млрд руб. Собственные издержки системы - 18 млрд руб.

Задача 6.4

| Вариант | F 1 пр, млн руб. | F млн руб. | П, млн руб. | Нп, % | Нс, % от Босн | K | Робщ | Р А расч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 700 | 200 | 30 | 2 | 3 | 12 | 8 |
| 2 | 1000 | 862 | 300 | 30 | 2 | 2,5 | 11 | 6 |

Т а б л и ц а 6.1

| Вариант | F 1 пр, млн руб. | F млн руб. | П, млн руб. | Нп, % | Нс, % от Босн | K | Робщ | Р А расч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 700 | 200 | 30 | 2 | 3 | 12 | 8 |
| 2 | 1000 | 862 | 300 | 30 | 2 | 2,5 | 11 | 6 |

Т а б л и ц а 6.1

На промышленном предприятии произведена переоценка основных фондов. Требуется вычислить общую и расчетную рентабельность производственных фондов до и после переоценки и сравнить ее с нормативами общей рентабельности (Робщ) и расчетной рентабельности (Ррасч). Исходные данные приведены в табл. 6.1, где Рпр - стоимость фондов предприятия, ^осн - стоимость основных фондов, П - прибыль предприятия, Нп - налог на прибыль, Нс - налог на собственность, K -коэффициент переоценки основных фондов.

| Вариант | млн руб. | F млн руб. | П, млн руб. | Нп, % | Нс, % от Босн | K | Робщ | Р А расч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1020 | 920 | 250 | 30 | 2 | 2,3 | 13 | 9 |
| 4 | 958 | 755 | 241 | 30 | 2 | 2,4 | 15 | 7 |
| 5 | 1420 | 1200 | 265 | 30 | 2 | 2,6 | 16 | 9,6 |
| 6 | 792 | 631 | 321 | 30 | 2 | 2,7 | 12 | 8,9 |
| 7 | 890 | 512 | 365 | 30 | 2 | 2,8 | 14 | 8,6 |
| 8 | 985 | 796 | 357 | 30 | 2 | 3,1 | 12,6 | 8,4 |
| 9 | 793 | 522 | 268 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 8,7 |
| 10 | 867 | 645 | 246 | 30 | 2 | 3,6 | 11,9 | 8,6 |
| 11 | 1105 | 826 | 236 | 30 | 2 | 3,9 | 14,5 | 8,5 |
| 12 | 1320 | 986 | 298 | 30 | 2 | 3,5 | 12 | 8,3 |
| 13 | 1581 | 1168 | 369 | 30 | 2 | 2,6 | 13,5 | 9,8 |
| 14 | 1255 | 1000 | 364 | 30 | 2 | 2,9 | 13,8 | 8,9 |
| 15 | 1356 | 1133 | 314 | 30 | 2 | 2,4 | 11,9 | 8,7 |
| 16 | 1298 | 957 | 387 | 30 | 2 | 2,8 | 11,6 | 9,8 |
| 17 | 1364 | 1005 | 269 | 30 | 2 | 2,9 | 11,5 | 9,3 |
| 18 | 1283 | 896 | 400 | 30 | 2 | 2,3 | 11,7 | 8,1 |
| 19 | 986 | 542 | 367 | 30 | 2 | 3,5 | 14,6 | 9,6 |
| 20 | 988 | 566 | 244 | 30 | 2 | 2,3 | 11,6 | 7,8 |

Окончание табл. 6.1

| Вариант | млн руб. | F млн руб. | П, млн руб. | Нп, % | Нс, % от Босн | K | Робщ | Р А расч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1020 | 920 | 250 | 30 | 2 | 2,3 | 13 | 9 |
| 4 | 958 | 755 | 241 | 30 | 2 | 2,4 | 15 | 7 |
| 5 | 1420 | 1200 | 265 | 30 | 2 | 2,6 | 16 | 9,6 |
| 6 | 792 | 631 | 321 | 30 | 2 | 2,7 | 12 | 8,9 |
| 7 | 890 | 512 | 365 | 30 | 2 | 2,8 | 14 | 8,6 |
| 8 | 985 | 796 | 357 | 30 | 2 | 3,1 | 12,6 | 8,4 |
| 9 | 793 | 522 | 268 | 30 | 2 | 3 | 12,5 | 8,7 |
| 10 | 867 | 645 | 246 | 30 | 2 | 3,6 | 11,9 | 8,6 |
| 11 | 1105 | 826 | 236 | 30 | 2 | 3,9 | 14,5 | 8,5 |
| 12 | 1320 | 986 | 298 | 30 | 2 | 3,5 | 12 | 8,3 |
| 13 | 1581 | 1168 | 369 | 30 | 2 | 2,6 | 13,5 | 9,8 |
| 14 | 1255 | 1000 | 364 | 30 | 2 | 2,9 | 13,8 | 8,9 |
| 15 | 1356 | 1133 | 314 | 30 | 2 | 2,4 | 11,9 | 8,7 |
| 16 | 1298 | 957 | 387 | 30 | 2 | 2,8 | 11,6 | 9,8 |
| 17 | 1364 | 1005 | 269 | 30 | 2 | 2,9 | 11,5 | 9,3 |
| 18 | 1283 | 896 | 400 | 30 | 2 | 2,3 | 11,7 | 8,1 |
| 19 | 986 | 542 | 367 | 30 | 2 | 3,5 | 14,6 | 9,6 |
| 20 | 988 | 566 | 244 | 30 | 2 | 2,3 | 11,6 | 7,8 |

Окончание табл. 6.1

Задача 6.5

| Вариант | П, млн шт/год | S, руб/шт. | Ц, руб/шт. | F 1 осн, млн руб. | Нп, % | Нс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 20 | 65 | 1000 | 30 |  |
| 2 | 13 | 21 | 65 | 1300 | 30 |  |
| 3 | 15 | 23 | 54 | 1500 | 30 |  |
| 4 | 14 | 25 | 85 | 1254 | 30 |  |
| 5 | 16 | 65 | 95 | 1652 | 30 |  |
| 6 | 96 | 21 | 45 | 1489 | 30 |  |
| 7 | 25 | 14 | 35 | 1364 | 30 |  |
| 8 | 34 | 25 | 56 | 1795 | 30 |  |

Таблица 6.2

| Вариант | П, млн шт/год | S, руб/шт. | Ц, руб/шт. | F 1 осн, млн руб. | Нп, % | Нс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 20 | 65 | 1000 | 30 |  |
| 2 | 13 | 21 | 65 | 1300 | 30 |  |
| 3 | 15 | 23 | 54 | 1500 | 30 |  |
| 4 | 14 | 25 | 85 | 1254 | 30 |  |
| 5 | 16 | 65 | 95 | 1652 | 30 |  |
| 6 | 96 | 21 | 45 | 1489 | 30 |  |
| 7 | 25 | 14 | 35 | 1364 | 30 |  |
| 8 | 34 | 25 | 56 | 1795 | 30 |  |

Таблица 6.2

Требуется определить общую и расчетную рентабельность производства. Исходные данные представлены в табл. 6.2, где П - выпуск продукции, S - себестоимость, Ц - рыночная цена, - стоимость основных фондов предприятия, Нп - налог на прибыль, Нс - налог на собственность.

| Вариант | П, млн шт/год | S, руб/шт. | Ц, руб/шт. | F млн руб. | Нп, % | Нс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 58 | 85 | 100 | 1349 | 30 |  |
| 10 | 65 | 65 | 112 | 1478 | 30 |  |
| 11 | 32 | 5 | 32 | 1645 | 30 |  |
| 12 | 14 | 32 | 69 | 1247 | 30 |  |
| 13 | 85 | 14 | 24 | 2463 | 30 |  |
| 14 | 69 | 52 | 89 | 2145 | 30 |  |
| 15 | 47 | 65 | 120 | 1269 | 30 |  |
| 16 | 23 | 75 | 140 | 2599 | 30 |  |
| 17 | 24 | 84 | 160 | 2468 | 30 |  |
| 18 | 25 | 69 | 147 | 2314 | 30 |  |
| 19 | 23 | 63 | 146 | 2654 | 30 |  |
| 20 | 21 | 21 | 96 | 2798 | 30 |  |

Окончание табл. 6.2

| Вариант | П, млн шт/год | S, руб/шт. | Ц, руб/шт. | F млн руб. | Нп, % | Нс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 58 | 85 | 100 | 1349 | 30 |  |
| 10 | 65 | 65 | 112 | 1478 | 30 |  |
| 11 | 32 | 5 | 32 | 1645 | 30 |  |
| 12 | 14 | 32 | 69 | 1247 | 30 |  |
| 13 | 85 | 14 | 24 | 2463 | 30 |  |
| 14 | 69 | 52 | 89 | 2145 | 30 |  |
| 15 | 47 | 65 | 120 | 1269 | 30 |  |
| 16 | 23 | 75 | 140 | 2599 | 30 |  |
| 17 | 24 | 84 | 160 | 2468 | 30 |  |
| 18 | 25 | 69 | 147 | 2314 | 30 |  |
| 19 | 23 | 63 | 146 | 2654 | 30 |  |
| 20 | 21 | 21 | 96 | 2798 | 30 |  |

Окончание табл. 6.2

Задача 6.6

| Вариант | Пл91 | Пл98 | Вариант | Пл91 | Пл98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб/чел. | тыс. руб/чел. |  | тыс. руб/чел. | тыс. руб/чел. |
| 1 | 100 | 1200 | 11 | 50 | 600 |
| 2 | 300 | 9000 | 12 | 75 | 1500 |
| 3 | 50 | 450 | 13 | 600 | 9000 |
| 4 | 250 | 4000 | 14 | 500 | 6000 |
| 5 | 400 | 6000 | 15 | 100 | 1400 |
| 6 | 100 | 1500 | 16 | 20 | 750 |
| 7 | 40 | 1600 | 17 | 400 | 10000 |
| 8 | 150 | 1500 | 18 | 30 | 900 |
| 9 | 500 | 7000 | 19 | 250 | 5000 |
| 10 | 100 | 1300 | 20 | 350 | 7000 |

Т а б л и ц а 6.3

| Вариант | Пл91 | Пл98 | Вариант | Пл91 | Пл98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб/чел. | тыс. руб/чел. |  | тыс. руб/чел. | тыс. руб/чел. |
| 1 | 100 | 1200 | 11 | 50 | 600 |
| 2 | 300 | 9000 | 12 | 75 | 1500 |
| 3 | 50 | 450 | 13 | 600 | 9000 |
| 4 | 250 | 4000 | 14 | 500 | 6000 |
| 5 | 400 | 6000 | 15 | 100 | 1400 |
| 6 | 100 | 1500 | 16 | 20 | 750 |
| 7 | 40 | 1600 | 17 | 400 | 10000 |
| 8 | 150 | 1500 | 18 | 30 | 900 |
| 9 | 500 | 7000 | 19 | 250 | 5000 |
| 10 | 100 | 1300 | 20 | 350 | 7000 |

Т а б л и ц а 6.3

На промышленном предприятии производительность труда в 2001 г. составляла Пл01, а в 2008 г. она оценивается в Пл08. Оценить рост производительности труда за этот период. Индекс роста цен за этот период /08/01 = 10. Исходные данные приведены в табл. 6.3.

7. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Задача 7.1

Рассчитать экономическую эффективность капитальных вложений в электронную промышленность на развитие полупроводникового производства в планируемом году и установить их экономическую целесообразность, если норматив экономической эффективности капитальных вложений Еа = 0,16.

Т а б л и ц а 7.1

| Исходные | Вариант |
| --- | --- |
| данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем плани- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руемых капиталовложений, млн руб. | 3000 | 3500 | 4000 | 3200 | 3300 | 4500 | 2700 | 2600 | 2800 | 3100 |
| Издержки на планируемый | 1000 | 1200 | 1100 | 1540 | 920 | 1300 | 850 | 1270 | 1000 | 1150 |
| год, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издержки за прошедший | 1540 | 1900 | 1860 | 1970 | 1400 | 1840 | 1250 | 1630 | 1440 | 1680 |
| год, млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 7.2

Определить экономическую целесообразность реконструкции сборочного цеха, специализированного на выпуске электровакуумных приборов трех типов: А, Б и В. Норматив экономической эффективности капитальных вложений Еа = 0,16.

Т а б л и ц а 7.2

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Объем капитальных вложений на реконструкцию цеха, млн руб. | 850 | 900 | 1000 |
| Годовой объем выпуска приборов, шт. | А | 1000 | 1100 | 3000 |
|  | Б | 2000 | 5300 | 5500 |
|  | В | 3000 | 3500 | 5000 |
| Прибыль за единицу прибора после реконструкции, тыс. руб. | А | 10 | 20 | 15 |
|  | Б | 20 | 10 | 10 |
|  | В | 40 | 30 | 20 |

Задача 7.3

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Производственная мощность котельной ()у, Гкал/ч | 400 | 400 | 400 |
| Число часов использования установленной мощности йу, ч | 6000 | 6200 | 6500 |
| Удельные капиталовложения в автоматизацию Кявтуд, руб/(Гкал/ч) | 5000 | 7000 | 9000 |
| Дополнительные эксплуатационные расходы по организации, включая амортизацию, текущий ремонт, з/п и расходы на собственные нужды, тыс. руб. | 33 | 46 | 50 |
| Снижение удельного расхода топлива после внедрения автоматизации ЛВуд, кгут/Гкал | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| Экономия на собственных нуждах котельной ЛИксн, тыс. руб/год | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
| Снижение штатного коэффициента Ля, чел/(Гкал/ч) | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Цена топлива Цт, руб/т у.т | 200 | 415 | 625 |
| Среднегодовой фонд з/п на одного рабочего Фзп, руб/год | 13 000 | 12 000 | 15 000 |

Таблица 7.3

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Производственная мощность котельной ()у, Гкал/ч | 400 | 400 | 400 |
| Число часов использования установленной мощности йу, ч | 6000 | 6200 | 6500 |
| Удельные капиталовложения в автоматизацию Кявтуд, руб/(Гкал/ч) | 5000 | 7000 | 9000 |
| Дополнительные эксплуатационные расходы по организации, включая амортизацию, текущий ремонт, з/п и расходы на собственные нужды, тыс. руб. | 33 | 46 | 50 |
| Снижение удельного расхода топлива после внедрения автоматизации ЛВуд, кгут/Гкал | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| Экономия на собственных нуждах котельной ЛИксн, тыс. руб/год | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
| Снижение штатного коэффициента Ля, чел/(Гкал/ч) | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Цена топлива Цт, руб/т у.т | 200 | 415 | 625 |
| Среднегодовой фонд з/п на одного рабочего Фзп, руб/год | 13 000 | 12 000 | 15 000 |

Таблица 7.3

Рассчитать экономическую эффективность автоматизации промышленной котельной. Норматив экономической эффективности капитальных вложений принять Еа = 0,16.

Задача 7.4

| Годы (t) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ut, млн руб. | 800 + №*70 | 910 + №*70 | 1030 + №*70 | 1180 + №*70 | 1250 + №*70 |

Т а б л и ц а 7.4

№ - номер варианта

| Годы (t) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ut, млн руб. | 800 + №*70 | 910 + №*70 | 1030 + №*70 | 1180 + №*70 | 1250 + №*70 |

Т а б л и ц а 7.4

№ - номер варианта

Компания «А» заменяет некоторые из своих машин в целях сокращения затрат и получения некоторых других преимуществ. В течение пяти лет (срока службы нового оборудования) ожидается следующее поступление денежных средств за счет экономии на издержках (Ut):

Объем капиталовложений состоит из следующих направлений:

■	стоимость нового оборудования - 2350 + №* 100 млн руб., где № -номер варианта (для 1 варианта стоимость оборудования 2350 + 1* 100 = = 2450 млн руб.);

■	стоимость монтажа и наладки оборудования - 1900 млн руб.;

■	денежные средства от реализации старого оборудования (за вычетом уплаченных налогов) - 1500 млн руб.

Принять норму дисконта Ен = 0,17. Оценить эффективность предлагаемого варианта инвестиционного проекта.

Задача 7.5

| Технико-экономические показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | Вариант 1 110 кВ | Вариант 2 220кВ |
| Капитальные вложения, млрд руб. |
| в подстанцию Кп/ст | 2,1 | 3,1 |
| в высоковольтную линию (ВЛ) Квл | 5,4 | 6,5 |
| Издержки на эксплуатацию, млрд руб. |
| по подстанции Иэп/ст | 0,17 | 0,27 |
| по ВЛ Иэвл | 0,35 | 0,37 |
| Срок службы, лет |
| подстанции Тслп/ст | 25 | 25 |
| ВЛ Тслвл | 50 | 50 |
| Стоимость расходов энергии на технологический транспорт Ипот, млрд руб. | 1,05 | 0,53 |

Таблица 7.5

| Технико-экономические показатели | Варианты |
| --- | --- |
|  | Вариант 1 110 кВ | Вариант 2 220кВ |
| Капитальные вложения, млрд руб. |
| в подстанцию Кп/ст | 2,1 | 3,1 |
| в высоковольтную линию (ВЛ) Квл | 5,4 | 6,5 |
| Издержки на эксплуатацию, млрд руб. |
| по подстанции Иэп/ст | 0,17 | 0,27 |
| по ВЛ Иэвл | 0,35 | 0,37 |
| Срок службы, лет |
| подстанции Тслп/ст | 25 | 25 |
| ВЛ Тслвл | 50 | 50 |
| Стоимость расходов энергии на технологический транспорт Ипот, млрд руб. | 1,05 | 0,53 |

Таблица 7.5

Проектируется схема внешнего электроснабжения промышленного предприятия с передаваемой мощностью Pmax = 82 МВт, числом часов Tmax = 5000 ч. Обосновать экономическую эффективность проектирования схемы электроснабжения на уровнях номинального напряжения 110 и 220 кВ при следующих исходных данных по вариантам (табл. 7.5).

Для обоих вариантов принять (условно) норму дисконта одинаковой в течение срока строительства и нормальной эксплуатации Ен = = 0,17.

| Срок строительства | и освоения | капитальных | вложений по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| строительства в % (табл. | 7.6). |  |  |
|  |  |  | Т а б л и ц а 7.6 |
| Год | 1 | 2 | 3 |
| Вариант 1 | 20 | 30 | 50 |
| Вариант 2 | 25 | 40 | 35 |

Задача 7.6

|  | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения К, млн руб. | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Эксплуатационные расходы U, млн руб/год | 12 | 9 | 9 | 5,2 | 4 |

Т а б л и ц а 7.7

|  | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения К, млн руб. | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Эксплуатационные расходы U, млн руб/год | 12 | 9 | 9 | 5,2 | 4 |

Т а б л и ц а 7.7

Сравнить предлагаемые варианты технических решений и выбрать оптимальный по критерию приведенных затрат (Ен = 0,18).

Задача 7.7

Сравнить три варианта капитальных вложений при одинаковом энергетическом эффекте, используя метод срока окупаемости и формулу приведенных затрат. Нормативный коэффициент эффективности

|  | Сравниваемые варианты 1 |
| --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Капитальные вложения К, млн руб. | 100 | 130 | 140 |
| Издержки И, млн руб. | 30 | 25 | 20 |

Т а б л и ц а 7.8

|  | Сравниваемые варианты 1 |
| --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Капитальные вложения К, млн руб. | 100 | 130 | 140 |
| Издержки И, млн руб. | 30 | 25 | 20 |

Т а б л и ц а 7.8

Ен = 0,2.

Задача 7.8

Выбрать оптимальный тип оборудования (вид топлива) КЭС мощностью Ыуст = 1200 МВт с годовым отпуском электроэнергии Эош = = 9000 млн кВт-ч. Вид топлива: 1 вариант - мазут, 2 вариант - газ.

| Исходные данные | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Удельный расход топлива Ьош, г у.т/кВт-ч | 368 | 330 |
| Капитальные вложения К, млн руб. | 9000 | 10 500 |
| Постоянная часть ежегодных расходов по КЭС Ипост, млн руб. | 9 | 10 |
| Замыкающие затраты на топливо Цт, руб/т у.т. | 1500 | 1800 |

Задача 7.9

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальные вложения в проект, млн руб. | 7,5 | 8 | 10 | 15 | 6 | 12 | 13 | 7 | 9 | 14 |
| Количество высвободившегося персонала, чел. | 12 | 10 | 15 | 14 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 |
| Средняя заработная плата, тыс. руб/месяц | 20 | 20 | 18 | 21 | 16 | 18 | 16 | 22 | 20 | 20 |
| Норма амортизационных отчислений, % | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Издержки на текущее обслуживание | 30 % от годовых амортизационных отчислений |

Таблица 7.10

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальные вложения в проект, млн руб. | 7,5 | 8 | 10 | 15 | 6 | 12 | 13 | 7 | 9 | 14 |
| Количество высвободившегося персонала, чел. | 12 | 10 | 15 | 14 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 |
| Средняя заработная плата, тыс. руб/месяц | 20 | 20 | 18 | 21 | 16 | 18 | 16 | 22 | 20 | 20 |
| Норма амортизационных отчислений, % | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Издержки на текущее обслуживание | 30 % от годовых амортизационных отчислений |

Таблица 7.10

Определить экономию и годовой экономический эффект от автоматизации трансформаторных подстанций. Принять норму дисконта Е = 0,2.

Задача 7.10

Оценить целесообразность модернизации системы пылеприготов-ления ТЭС, если стоимость мероприятия К = 1320 млн руб., годовые издержки на эксплуатацию снизились с 350 до 200 млн руб. Норму дисконта принять Ен = 0,16.

Задача 7.11

Определить годовой экономический эффект модернизации технологического процесса ГРЭС. Норму дисконта принять равной 12 %.

| Исходные | Вариант |
| --- | --- |
| данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стоимость ме- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| роприятия в новую технику, млн руб. | 150 | 200 | 180 | 220 | 180 | 250 | 230 | 190 | 260 | 300 |
| Экономия топ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лива от внедрения мероприятия, г у.т/кВт-ч | 2 | 2 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2 | 3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| Теплота сгорания топлива, ккал/кг | 6000 | 5600 | 5800 | 6200 | 5900 | 6000 | 6200 | 4500 | 4800 | 5100 |
| Цена топлива, тыс. руб/т н.т. | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| Годовая выра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ботка электроэнергии, 109хкВт-ч | 4 | 4,2 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,8 | 4,2 | 4 | 4,6 |
| Норма аморти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зации нового оборудования, % |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |

Задача 7.12

Компания взяла кредит 40 млн руб. на один год под 18 % годовых и обязана вернуть кредит с процентами по истечении заемного периода. Определить стоимость кредита на момент погашения и сумму, полученную кредитором в качестве процентов за кредит.

Задача 7.13

Используя различные критерии, сравнить два варианта сооружения объекта и определить оптимальный. Недостающей информацией задайтесь самостоятельно.

Таблица 7.12

| Исходные данные, млн руб. | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капиталовложения | 15 | 17 | 15,5 | 16 | 20 | 22 | 14 | 12 | 14,3 | 18,2 |
| Годовые издержки | 4,3 | 3,8 | 5 | 4,1 | 6,1 | 3,9 | 3,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
| Объем реализации | 7,1 | 6,9 | 7,6 | 6,2 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 7 |

Задача 7.14

Сравнить два варианта сооружения и эксплуатации КЭС с учетом фактора времени.

Намечаются два варианта сооружения КЭС мощностью Ny =

= 1500 МВт. По первому варианту за счет ввода блоков по 300 МВт, по второму - блоков по 500 МВт. Срок эксплуатации КЭС составляет Тсл = 25 лет.

| Затраты, | Годы |
| --- | --- |
| млн руб. | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й |
| К1 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 1500 | - |
| И1 | - | - | - | 1250 | 1750 | 2600 | 3200 |

Таблица 7.13

| Затраты, | Годы |
| --- | --- |
| млн руб. | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й |
| К1 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 1500 | - |
| И1 | - | - | - | 1250 | 1750 | 2600 | 3200 |

Таблица 7.13

По первому варианту период сооружения объекта Тстр=6 лет. При этом седьмой год с начала строительства считается годом нормальной эксплуатации. Распределение капитальных вложений (К) и эксплуатационных расходов (И) для первого варианта характеризуется следующими данными (табл. 7.13).

По второму варианту период сооружения объекта Тстр = 5 лет.

| Затраты, | Годы |
| --- | --- |
| млн руб. | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й |
| К2 | - | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 1750 | - |
| И2 | - | - | - | 1500 | 2000 | 2550 | 3000 |

Таблица 7.14

| Затраты, | Годы |
| --- | --- |
| млн руб. | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й |
| К2 | - | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 1750 | - |
| И2 | - | - | - | 1500 | 2000 | 2550 | 3000 |

Таблица 7.14

Распределение капитальных вложений (К) и эксплуатационных расходов (И) для второго варианта сооружения КЭС по годам следующий (табл. 7.14).

По обоим вариантам объект начинает работать в режиме нормальной эксплуатации (с неизменными в последующие годы эксплуатационными расходами) в один и тот же год.

Норму дисконта принять E = 10 %.

Исходные данные (капиталовложения, эксплуатационные расходы) по вариантам определяются следующим образом. Данные из таблиц + № варианта*50.

Рекомендации к расчетам

Выбор варианта сооружения КЭС следует производить по критерию минимума среднегодовых приведенных затрат за весь инвестиционный цикл (расчетный период) для каждого варианта Т    =Т   +Т ■

расч      стр      сл •

з1

^прив

—	>-гшп .

Т

расч

стр	^стр _

ЗпРив = 1^ • \ + ЕТ^-' + ^Г- 1 + Ј^+Икэс.^, f=l f=l

где Ивэ - эксплуатационные расходы в период строительства (временная эксплуатация, когда не все блоки введены в эксплуатацию), ИКЭС -эксплуатационные расходы в период нормальной эксплуатации, ST -коэффициент приведенной стоимости регулярных платежей:

1 + Е Тсл -1 _ 1 - 1 + Е ~Тсл Е- \ + Е сл Е

Задача 7.15

Используя данные задачи 7.14, определить для оптимального варианта сооружения КЭС срок окупаемости с учетом и без учета фактора времени.

Чистый доход: D = (1450 + № варианта*50) млн руб. Рекомендации к расчетам

Статический (без учета фактора времени) срок окупаемости Ток определяется количеством лет эксплуатации, в течение которых чистый доход покрывает (погашает) капиталовложения в строительство:

Расчет срока окупаемости Ток с учетом фактора времени. Для определения Ток рассчитывается чистый дисконтированный доход (ЧДД) путем приведения величины чистого дохода и капиталовложе

ний к моменту времени t = 0 (окончания строительства) по заданной норме дисконта Е = 10 %. Ток находится из решения уравнения:

чддг = Екад+ЈГ-кпр=о,

где КПР - капиталовложения, приведенные к моменту времени t = 0 (окончания строительства):

т

стр

Кпр =	• 1 + Е стр~' .

t=i

КШЕ

^      2)   j 4

| Год, t | 0 | 1 | 2 |  | T =T OK | T +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dt, млн руб. | 0 | D | D |  | D | D |
| D- 1 + E ~*, млн руб. | 0 | D- 1 + E 1 | D- 1 + E ~2 |  | D- 1 + E ~Т°к |  |
| ЧДД, млн руб. | -КПР | D- 1 + E ~1 -КПР | ЧДД^ 1 + D- 1 + E ~2 |  | ЧДДТо^1 + D- 1 + E "Ток >0 | >0 |

Таблица 7.15

| Год, t | 0 | 1 | 2 |  | T =T OK | T +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dt, млн руб. | 0 | D | D |  | D | D |
| D- 1 + E ~*, млн руб. | 0 | D- 1 + E 1 | D- 1 + E ~2 |  | D- 1 + E ~Т°к |  |
| ЧДД, млн руб. | -КПР | D- 1 + E ~1 -КПР | ЧДД^ 1 + D- 1 + E ~2 |  | ЧДДТо^1 + D- 1 + E "Ток >0 | >0 |

Таблица 7.15

Для проверки расчетов и определения изменения ЧДД по годам производится также табличный расчет - табл. 7.15 (как для общего случая при переменном D) и представляется графическое изменение ЧДД по годам эксплуатации (рис. 7.1).

Задача 7.16

Намечаются два варианта сооружения электростанции: КЭС и ГЭС. Они имеют одинаковую установленную мощность (Ыу), но характери-

v	/у~\     КЭС    гл ГЭС\

зуются различными размерами отпускаемой энергии (Эош , Эош ), так как КЭС используется в базисном режиме, а ГЭС - в полупиковом и пиковом режимах. Себестоимость электроэнергии на КЭС — ,

ЧДД

0

ЧДД

0

на ГЭС - Som . Удельные капиталовложения: КудКЭС; КудГ ЭС. Требуется Ошибка!

Рис. 7.1. Изменение чистого дисконтированного дохода по годам

на ГЭС - Som . Удельные капиталовложения: КудКЭС; КудГ ЭС. Требуется Ошибка!

Рис. 7.1. Изменение чистого дисконтированного дохода по годам

-КПР

-КПР

сопоставить два варианта и выбрать самый экономичный: 1) по удельным приведенным затратам; 2) по полным приведенным затратам с предварительным уравниванием их энергетического эффекта.

Принять, что для уравнивания ГЭС и КЭС по отпуску энергии вводится дополнительная мощность КЭС ANу с удельными капвложениями Куддоп и себестоимостью S^™. До ввода в строй указанных электростанций суммарный отпуск электроэнергии с шин всех электростанций системы ЭошЭЭС при себестоимости 8ошЭЭС.

Уравнением эффекта по маневренным возможностям можно пренебречь, предполагая, что ввод КЭС приведет к вытеснению малоэкономичных и маломощных ТЭС, характеризующихся более высокими маневренными возможностями, в пиковую зону графика нагрузки. Это обеспечит сопоставимость сравниваемых вариантов по указанному фактору.

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ny, МВт | 2400 | 2500 | 3000 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 | 3200 | 3200 |
| ЭошКЭС, млрд кВт-ч | 11 | 12 | 15 | 8,5 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |

Таблица 7.16

| Исходные данные | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ny, МВт | 2400 | 2500 | 3000 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 | 3200 | 3200 |
| ЭошКЭС, млрд кВт-ч | 11 | 12 | 15 | 8,5 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |

Таблица 7.16

Исходные данные представлены в табл. 7.16.

| Эошгэс, млрд кВт-ч | 8 | 9 | 11,5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 12,5 | 13 | 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание табл. 7.16 |
| Исходные данные | Вариант |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ^ошКЭС, коп/кВт-ч | 80 | 75 | 83 | 80 | 85 | 77 | 82 | 79 | 75 | 85 |
| ^ошгЭС, коп/кВт-ч | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 20 |
| КУдКЭС, тыс. руб/кВт | 38 | 35 | 37 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 |
| Кудгэс, тыс. руб/кВт | 50 | 45 | 48 | 47 | 50 | 48 | 48 | 50 | 45 | 50 |
| Щ, МВт | 600 | 500 | 750 | 550 | 600 | 650 | 600 | 700 | 600 | 600 |
| Куддоп, тыс. руб/кВт | 38 | 35 | 37 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 |
| ^ошдоп, коп/кВт-ч | 80 | 75 | 83 | 80 | 85 | 77 | 82 | 79 | 75 | 85 |
| ЭошЭЭС, млрд кВт-ч | 40 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 60 | 40 | 45 | 35 |
| 8ошээс, коп/кВт-ч | 87 | 85 | 80 | 84 | 83 | 80 | 75 | 85 | 80 | 88 |

Порядок решения

1)	Определение удельных приведенных затрат для сравниваемых вариантов КЭС и ГЭС (без уравнивания их эффекта):

о     _ Ен ' К +        • Эош

УД ~ ' Эош

где К - капиталовложения на сооружение электростанции.

2)	Сравнение вариантов сооружения электростанции с предварительным уравниванием их энергетического эффекта.

Расчет средневзвешенной себестоимости электроэнергии, отпускаемой в сеть:

■	для варианта КЭС: S'0^° = °ш 	™с   ош ;

^ош ^ош

■	для варианта ГЭС:

■

оГЭС  r-чГЭС . одоп   ^доп . оЭЭС г-чЭЭС
о//ЭЭС 	       ош   ' ^ош   ~*~   ош  ' ^ош ~*~   ош    ' ^ош

ош      ~~	г-лГЭС     r-лдоп     г-лЭЭС '

^ош    ' ^ош ^ош

Приведенные затраты для варианта КЭС:

о 	      rp    jrКЭС     о/ЭЭС    гчКЭС гчЭЭС

-Ji — zijj-JN-        + Оош     • Jom    +Jom —

77    jv-КЭС   дгКЭС     о/ЭЭС    гчКЭС гчЭЭС

Приведенные затраты для варианта ГЭС:

О _ 77 ту-ГЭС . iT-доп . or/ЭЭС -7.ГЭС . гллоп . гчЭЭС _ 32~^я' ^       + к        +°ош      ' ^ош   +Jom +Jom ~

_F      тгГЭС   дгГЭС    тгдоп   ддг        о„ЭЭС    -7.ГЭС    ^доп -7.ЭЭС
~сн ' ^уд    'Jvy	уд   '^vy   +Оош      ' '-'ош   "'"'-'ош +Лш

Далее выбирается вариант. Задача 7.17

Определение эффективности инвестиций в строительство ТЭЦ. Исходные данные следующие.

| t, год | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| К % | 30 | 50 | 20 |

Таблица 7.17

Распределение капиталовложений по годам строительства

| t, год | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| К % | 30 | 50 | 20 |

Таблица 7.17

Распределение капиталовложений по годам строительства

1. Инвестиции (капиталовложения): КТЭц = 1845 -109 руб.

2.	Выработка электроэнергии: Эвыр =3,68-109 кВт-ч .

3.	Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ: LCH =10% .

4.	Отпуск тепла с коллекторов: <20К = 3,45 -106 Гкал .

5.	Удельные расходы топлива: Ьош = 240 гут/кВт-ч; Ьох = 160 кгут/Ткал.

6.	Норма амортизационных отчислений Ьам вычисляется исходя из срока службы Тся = 25 лет.

2.

7.	Норма условно-постоянных эксплуатационных расходов (включают затраты на ремонт и заработную плату): аэкспл = 6 % от КТЭц.

8.	Цена топлива: Цт =200 тыс. руб/т у.т .

9.	Средний тариф (цена) на отпуск тепла: Т^^ = 190 руб/Гкал.

10.	Средний тариф (цена) на отпускаемую с шин ТЭЦ электроэнергию: Тэ/Э = 2 руб/кВт-ч.

11.	Ставки налога на прибыль и налога на имущество принять равными действующим ставкам на момент расчета.

12.	Расчетная норма дисконта: Е = 10 % .

Рекомендуемый порядок расчетов

1.	Рассчитать капиталовложения по годам строительства.

2.	Определить величину текущих издержек (постоянных и топливных).

3.	Рассчитать валовую и чистую прибыль.

4.	Оценить маржинальный доход (средства, остающиеся на счетах предприятия).

5.	Рассчитать срок окупаемости без учета фактора времени.

6.	Рассчитать срок окупаемости с учетом фактора времени.

7.	Сделать вывод о целесообразности инвестиций в строительство

ТЭЦ.

Задача 7.18

Рассматриваются два варианта электроснабжения промышленного узла. По первому варианту предполагается сооружение линии электропередачи номинальным напряжением 220 кВ с проводом АСО-300. По второму варианту вначале намечается построить одну цепь ЛЭП-110 кВ с проводом АСО-300, а к четвертому году ввести вторую цепь таких же параметров. Длина линии в обоих вариантах 60 км. Принять, что капитальные затраты на понизительную трансформаторную подстанцию на напряжении 220 кВ на 90 млн руб. больше, чем на напряжении 110 кВ.

Таблица 7.18

| t | лет | 12 3 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика нагрузки узла |
| Р J max | МВт ¦ | - ¦ - ¦ 30 ¦ 40 | 50 | 60 |

| Распределение капиталовложений по годам |
| --- |
| К220 | % | 40 30 20 10 - | - |
| К110 | % | 50 40 10 - | - |

Исходные данные: число часов использования максимума нагрузки Tmax = 5000 ч; tos ф = 0,9; величина удельного ущерба у = 12 руб/кВт-ч; параметр потока отказов ЛЭП-110 кВ v110 = 3,9 отказ/год на 100 км, ЛЭП-220 кВ v220 = 1,7 отказ/год на 100 км; удельные капитальные вложения в ЛЭП-110 кВ к110 = 4515 тыс. руб/км, в ЛЭП-220 кВ к220 = = 5350 тыс. руб/км; коэффициенты отчислений на амортизацию и обслуживание ЛЭП аам= 0,06, а0бс = 0,01; удельное сопротивление проводов АСО-300 г0 = 0,103 Ом/км; стоимость одного кВт-ч потерянной энергии ззам = 130 коп/кВт-ч. Шестой год следует считать годом нормальной эксплуатации.

Требуется выбрать оптимальный вариант электроснабжения с учетом надежности.

Порядок решения

Выбор оптимального варианта решения следует произвести по минимуму приведенных затрат в рублях:

3 = Ј(Ј-К/+С//).(1 + Я)"/,

где Е - норма дисконта (принять равной 0,15), И - годовые эксплуатационные расходы, величина которых определяется по формуле:

г р2

И, — ((Хам + ОСобс) •	+    2	2   Г° ' ^ ' Ззам ' Ттах ~*~ У '     ' -^тах ' -^тах>

1	^ном ■ COS ф

где Tmax - время максимальных потерь:

ттах = f 0,124+ ^ах_1 -8760,

max	'	1ЛЛЛЛ '

к -v-^

в     100 '

где Тв = 1,5>10-3 лет/отказ для ЛЭП 110 кВ, Тв = 1,6>10-3 лет/отказ для

ЛЭП 220 кВ.

Возможны два варианта реализации строительства производственного объекта определенного назначения:

1)	строительство предприятия с более дорогим и более совершенным оборудованием потребует инвестиций К1, а годовые эксплуатационные расходы составят И1;

2)	строительство предприятия такого же назначения и с такой же производственной мощностью с использованием старого, но более дешевого оборудования, для чего необходимо инвестиций К2, эксплуатационные затраты оцениваются в И2.

| Вариант | К1 | И1 | К2 | И2 | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 500 | 80 | 400 | 100 | 15 |
| 2 | 600 | 50 | 500 | 70 | 10 |
| 3 | 400 | 30 | 350 | 40 | 13 |
| 4 | 500 | 25 | 250 | 50 | 14 |
| 5 | 1000 | 20 | 600 | 60 | 20 |
| 6 | 700 | 70 | 600 | 80 | 7 |
| 7 | 300 | 65 | 200 | 75 | 8 |
| 8 | 300 | 40 | 100 | 60 | 16 |
| 9 | 600 | 45 | 400 | 65 | 9 |
| 10 | 650 | 90 | 550 | 100 | 11 |
| 11 | 750 | 35 | 600 | 50 | 15 |
| 12 | 350 | 25 | 150 | 45 | 7 |
| 13 | 600 | 80 | 500 | 90 | 6 |
| 14 | 700 | 45 | 400 | 60 | 6 |
| 15 | 900 | 20 | 600 | 50 | 11 |
| 16 | 800 | 30 | 500 | 60 | 15 |
| 17 | 650 | 70 | 450 | 80 | 6 |
| 18 | 800 | 60 | 500 | 90 | 16 |
| 19 | 750 | 60 | 700 | 65 | 17 |
| 20 | 450 | 95 | 350 | 100 | 4 |

Таблица 7.19

| Вариант | К1 | И1 | К2 | И2 | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 500 | 80 | 400 | 100 | 15 |
| 2 | 600 | 50 | 500 | 70 | 10 |
| 3 | 400 | 30 | 350 | 40 | 13 |
| 4 | 500 | 25 | 250 | 50 | 14 |
| 5 | 1000 | 20 | 600 | 60 | 20 |
| 6 | 700 | 70 | 600 | 80 | 7 |
| 7 | 300 | 65 | 200 | 75 | 8 |
| 8 | 300 | 40 | 100 | 60 | 16 |
| 9 | 600 | 45 | 400 | 65 | 9 |
| 10 | 650 | 90 | 550 | 100 | 11 |
| 11 | 750 | 35 | 600 | 50 | 15 |
| 12 | 350 | 25 | 150 | 45 | 7 |
| 13 | 600 | 80 | 500 | 90 | 6 |
| 14 | 700 | 45 | 400 | 60 | 6 |
| 15 | 900 | 20 | 600 | 50 | 11 |
| 16 | 800 | 30 | 500 | 60 | 15 |
| 17 | 650 | 70 | 450 | 80 | 6 |
| 18 | 800 | 60 | 500 | 90 | 16 |
| 19 | 750 | 60 | 700 | 65 | 17 |
| 20 | 450 | 95 | 350 | 100 | 4 |

Таблица 7.19

Банковский процент принять равным р, нормативный срок окупаемости Тн = 1/р. Произвести оценку сравнительной эффективности капиталовложений (инвестиций) по вариантам и выбрать наиболее выгодный вариант строительства методом сравнительного срока окупаемости. Исходные данные приведены в табл. 7.19.

Задача 7.20

| Вариант | АК | АИ | р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 10 | 1 | 15 |
| 2 | 15 | 2 | 10 |
| 3 | 200 | 25 | 13 |
| 4 | 16 | 2 | 14 |
| 5 | 45 | 15 | 20 |
| 6 | 100 | 10 | 7 |
| 7 | 72 | 6 | 8 |
| 8 | 60 | 20 | 16 |
| 9 | 80 | 10 | 9 |
| 10 | 16 | 1 | 11 |
| 11 | 700 | 350 | 15 |
| 12 | 65 | 5 | 7 |
| 13 | 33 | 3 | 6 |
| 14 | 44 | 4 | 6 |
| 15 | 240 | 20 | 11 |
| 16 | 50 | 5 | 15 |
| 17 | 150 | 20 | 6 |
| 18 | 170 | 17 | 16 |
| 19 | 20 | 2 | 17 |
| 20 | 100 | 5 | 4 |

Т а б л и ц а 7.20

| Вариант | АК | АИ | р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 10 | 1 | 15 |
| 2 | 15 | 2 | 10 |
| 3 | 200 | 25 | 13 |
| 4 | 16 | 2 | 14 |
| 5 | 45 | 15 | 20 |
| 6 | 100 | 10 | 7 |
| 7 | 72 | 6 | 8 |
| 8 | 60 | 20 | 16 |
| 9 | 80 | 10 | 9 |
| 10 | 16 | 1 | 11 |
| 11 | 700 | 350 | 15 |
| 12 | 65 | 5 | 7 |
| 13 | 33 | 3 | 6 |
| 14 | 44 | 4 | 6 |
| 15 | 240 | 20 | 11 |
| 16 | 50 | 5 | 15 |
| 17 | 150 | 20 | 6 |
| 18 | 170 | 17 | 16 |
| 19 | 20 | 2 | 17 |
| 20 | 100 | 5 | 4 |

Т а б л и ц а 7.20

Предполагается небольшая реконструкция производства, для чего потребуются дополнительные капиталовложения АК. Ожидается при этом достижение экономии годовых издержек производства в размере АИ. Определить целесообразность этой реконструкции. Банковский процент принять равным р, нормативный срок окупаемости Тн = 1/р. Исходные данные приведены в табл. 7.20.

| Вариант | Ка | Иа | Кв | Ив | Кс |  |  | Ив |  | Ие | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2500 | 160 | 2100 | 170 | 2000 | 150 | 1800 | 200 | 1300 | 210 | 10 |
| 2 | 2300 | 200 | 2100 | 210 | 2000 | 220 | 1800 | 230 | 1600 | 250 | 15 |
| 3 | 2700 | 100 | 2400 | 120 | 2200 | 140 | 2100 | 160 | 1900 | 180 | 12 |
| 4 | 1900 | 130 | 1800 | 140 | 1600 | 150 | 1500 | 170 | 1300 | 190 | 8 |
| 5 | 2000 | 300 | 1900 | 310 | 1700 | 315 | 1600 | 320 | 1500 | 325 | 14 |
| 6 | 3500 | 450 | 3400 | 455 | 3300 | 470 | 3200 | 480 | 3100 | 510 | 20 |
| 7 | 2700 | 110 | 2400 | 120 | 2200 | 150 | 2100 | 160 | 1900 | 180 | 25 |
| 8 | 1900 | 130 | 1700 | 140 | 1600 | 160 | 1500 | 170 | 1300 | 190 | 6 |
| 9 | 2300 | 160 | 2100 | 175 | 2000 | 150 | 1800 | 215 | 1300 | 230 | 10 |
| 10 | 3600 | 450 | 3400 | 455 | 3300 | 470 | 3200 | 490 | 3100 | 510 | 11 |
| 11 | 5600 | 600 | 5500 | 605 | 5400 | 610 | 5300 | 615 | 5200 | 625 | 17 |
| 12 | 1800 | 135 | 1700 | 140 | 1600 | 165 | 1500 | 170 | 1200 | 190 | 20 |
| 13 | 2200 | 145 | 2100 | 155 | 2000 | 160 | 1900 | 165 | 1800 | 175 | 15 |
| 14 | 5700 | 600 | 5500 | 605 | 5400 | 610 | 5300 | 625 | 5200 | 625 | 10 |
| 15 | 4500 | 250 | 4400 | 255 | 4300 | 260 | 4200 | 265 | 4100 | 270 | 16 |
| 16 | 2000 | 305 | 1900 | 310 | 1700 | 315 | 1600 | 320 | 1500 | 325 | 9 |
| 17 | 2600 | 100 | 2500 | 120 | 2400 | 140 | 2300 | 160 | 2200 | 180 | 5 |
| 18 | 1900 | 130 | 1800 | 140 | 1600 | 150 | 1500 | 170 | 1300 | 190 | 20 |
| 19 | 3900 | 245 | 3800 | 255 | 3700 | 265 | 3600 | 270 | 3500 | 280 | 14 |
| 20 | 2700 | 115 | 2400 | 120 | 2200 | 125 | 2100 | 130 | 1900 | 140 | 10 |

Т а б л и ц а 7.21

| Вариант | Ка | Иа | Кв | Ив | Кс |  |  | Ив |  | Ие | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2500 | 160 | 2100 | 170 | 2000 | 150 | 1800 | 200 | 1300 | 210 | 10 |
| 2 | 2300 | 200 | 2100 | 210 | 2000 | 220 | 1800 | 230 | 1600 | 250 | 15 |
| 3 | 2700 | 100 | 2400 | 120 | 2200 | 140 | 2100 | 160 | 1900 | 180 | 12 |
| 4 | 1900 | 130 | 1800 | 140 | 1600 | 150 | 1500 | 170 | 1300 | 190 | 8 |
| 5 | 2000 | 300 | 1900 | 310 | 1700 | 315 | 1600 | 320 | 1500 | 325 | 14 |
| 6 | 3500 | 450 | 3400 | 455 | 3300 | 470 | 3200 | 480 | 3100 | 510 | 20 |
| 7 | 2700 | 110 | 2400 | 120 | 2200 | 150 | 2100 | 160 | 1900 | 180 | 25 |
| 8 | 1900 | 130 | 1700 | 140 | 1600 | 160 | 1500 | 170 | 1300 | 190 | 6 |
| 9 | 2300 | 160 | 2100 | 175 | 2000 | 150 | 1800 | 215 | 1300 | 230 | 10 |
| 10 | 3600 | 450 | 3400 | 455 | 3300 | 470 | 3200 | 490 | 3100 | 510 | 11 |
| 11 | 5600 | 600 | 5500 | 605 | 5400 | 610 | 5300 | 615 | 5200 | 625 | 17 |
| 12 | 1800 | 135 | 1700 | 140 | 1600 | 165 | 1500 | 170 | 1200 | 190 | 20 |
| 13 | 2200 | 145 | 2100 | 155 | 2000 | 160 | 1900 | 165 | 1800 | 175 | 15 |
| 14 | 5700 | 600 | 5500 | 605 | 5400 | 610 | 5300 | 625 | 5200 | 625 | 10 |
| 15 | 4500 | 250 | 4400 | 255 | 4300 | 260 | 4200 | 265 | 4100 | 270 | 16 |
| 16 | 2000 | 305 | 1900 | 310 | 1700 | 315 | 1600 | 320 | 1500 | 325 | 9 |
| 17 | 2600 | 100 | 2500 | 120 | 2400 | 140 | 2300 | 160 | 2200 | 180 | 5 |
| 18 | 1900 | 130 | 1800 | 140 | 1600 | 150 | 1500 | 170 | 1300 | 190 | 20 |
| 19 | 3900 | 245 | 3800 | 255 | 3700 | 265 | 3600 | 270 | 3500 | 280 | 14 |
| 20 | 2700 | 115 | 2400 | 120 | 2200 | 125 | 2100 | 130 | 1900 | 140 | 10 |

Т а б л и ц а 7.21

Администрация города Н объявила конкурс на строительство в городе энергетического объекта. В конкурсе участвовал ряд строительных фирм (A, B, C, D, E). Их проекты, при обеспечении заданной производительности объекта, потребуют различных капиталовложений К (тыс. руб.) и разных текущих эксплуатационных расходов И (тыс. руб.). По критерию минимума приведенных затрат определить предпочтительную фирму. Нормативный коэффициент экономической эффективности Ен равен среднему банковскому проценту р (%). Исходные данные приведены в табл. 7.21.

Задача 7.22

При создании малого предприятия инвесторы поставили перед собой цель - удвоить объем производства за счет его расширения без привлечения заемных средств и в реальные сроки. В качестве исходных данных (табл. 7.22) заданы: первоначальная сумма инвестиций

| Вариант | К | П | S | Ц | Ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. ед/год | руб/ед. | руб/ед. | % |
| 1 | 100 | 200 | 0,5 | 0,6 | 12,5 |
| 2 | 300 | 600 | 0,8 | 1,0 | 10 |
| 3 | 400 | 700 | 0,7 | 0,9 | 5 |
| 4 | 100 | 150 | 2,1 | 2,4 | 7,5 |
| 5 | 250 | 500 | 1,3 | 1,5 | 11 |
| 6 | 350 | 650 | 6,4 | 6,7 | 13 |
| 7 | 400 | 800 | 0,1 | 0,2 | 9,5 |
| 8 | 450 | 900 | 4,0 | 4,3 | 14 |
| 9 | 100 | 200 | 1,0 | 1,4 | 15 |
| 10 | 550 | 950 | 3,5 | 3,6 | 12,5 |
| 11 | 300 | 600 | 1,2 | 1,5 | 10 |
| 12 | 200 | 400 | 0,5 | 0,7 | 16 |
| 13 | 150 | 300 | 4,5 | 4,6 | 8 |
| 14 | 200 | 350 | 9,8 | 9,9 | 11 |
| 15 | 300 | 550 | 0,7 | 0,9 | 14 |
| 16 | 400 | 750 | 6,2 | 6,5 | 12,5 |
| 17 | 500 | 950 | 7,8 | 8,0 | 17 |
| 18 | 250 | 500 | 0,4 | 0,5 | 11 |
| 19 | 300 | 500 | 1,0 | 1,1 | 10 |
| 20 | 200 | 250 | 2,1 | 2,2 | 10 |

Т а б л и ц а 7.22

| Вариант | К | П | S | Ц | Ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. ед/год | руб/ед. | руб/ед. | % |
| 1 | 100 | 200 | 0,5 | 0,6 | 12,5 |
| 2 | 300 | 600 | 0,8 | 1,0 | 10 |
| 3 | 400 | 700 | 0,7 | 0,9 | 5 |
| 4 | 100 | 150 | 2,1 | 2,4 | 7,5 |
| 5 | 250 | 500 | 1,3 | 1,5 | 11 |
| 6 | 350 | 650 | 6,4 | 6,7 | 13 |
| 7 | 400 | 800 | 0,1 | 0,2 | 9,5 |
| 8 | 450 | 900 | 4,0 | 4,3 | 14 |
| 9 | 100 | 200 | 1,0 | 1,4 | 15 |
| 10 | 550 | 950 | 3,5 | 3,6 | 12,5 |
| 11 | 300 | 600 | 1,2 | 1,5 | 10 |
| 12 | 200 | 400 | 0,5 | 0,7 | 16 |
| 13 | 150 | 300 | 4,5 | 4,6 | 8 |
| 14 | 200 | 350 | 9,8 | 9,9 | 11 |
| 15 | 300 | 550 | 0,7 | 0,9 | 14 |
| 16 | 400 | 750 | 6,2 | 6,5 | 12,5 |
| 17 | 500 | 950 | 7,8 | 8,0 | 17 |
| 18 | 250 | 500 | 0,4 | 0,5 | 11 |
| 19 | 300 | 500 | 1,0 | 1,1 | 10 |
| 20 | 200 | 250 | 2,1 | 2,2 | 10 |

Т а б л и ц а 7.22

(капиталовложения) К, объем производства П, себестоимость производства S, прогнозируемая рыночная цена Ц, средний процент доходности по ценным бумагам и банковским депозитам Ен = р. Требуется оценить вероятный срок накопления средств для расширенного воспроизводства (реинвестирования), а также возможные пути его достижения (или сокращения).

| Вариант | АК | АИ | Ен |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 10 | 2,5 | 15 |
| 2 | 15 | 2 | 10 |
| 3 | 200 | 25 | 13 |
| 4 | 16 | 2 | 14 |
| 5 | 45 | 15 | 20 |
| 6 | 100 | 10 | 7 |
| 7 | 72 | 6 | 8 |
| 8 | 60 | 20 | 16 |
| 9 | 80 | 10 | 9 |
| 10 | 16 | 1 | 11 |
| 11 | 700 | 350 | 15 |
| 12 | 65 | 5 | 7 |
| 13 | 33 | 3 | 6 |
| 14 | 44 | 4 | 6 |
| 15 | 240 | 20 | 11 |
| 16 | 50 | 5 | 15 |
| 17 | 150 | 20 | 6 |
| 18 | 170 | 17 | 16 |
| 19 | 20 | 2 | 17 |
| 20 | 100 | 5 | 4 |

Т а б л и ц а 7.23

| Вариант | АК | АИ | Ен |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 10 | 2,5 | 15 |
| 2 | 15 | 2 | 10 |
| 3 | 200 | 25 | 13 |
| 4 | 16 | 2 | 14 |
| 5 | 45 | 15 | 20 |
| 6 | 100 | 10 | 7 |
| 7 | 72 | 6 | 8 |
| 8 | 60 | 20 | 16 |
| 9 | 80 | 10 | 9 |
| 10 | 16 | 1 | 11 |
| 11 | 700 | 350 | 15 |
| 12 | 65 | 5 | 7 |
| 13 | 33 | 3 | 6 |
| 14 | 44 | 4 | 6 |
| 15 | 240 | 20 | 11 |
| 16 | 50 | 5 | 15 |
| 17 | 150 | 20 | 6 |
| 18 | 170 | 17 | 16 |
| 19 | 20 | 2 | 17 |
| 20 | 100 | 5 | 4 |

Т а б л и ц а 7.23

На электростанции намечен ряд организационно-технических мероприятий, требующих инвестиций в размере АК, в результате которых прогнозируется сокращение годовых эксплуатационных расходов на АИ. Оцените экономический эффект намеченных мероприятий при нормативном коэффициенте экономической эффективности Ен = р. Исходные данные приведены в табл. 7.23.

| Вариант | АК1 | АИ1 | АК2 | АИ2 | Ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 100 | 50 | 50 | 30 | 10 |
| 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | 200 | 25 | 100 | 20 | 13 |
| 4 | 16 | 2 | 8 | 1 | 14 |
| 5 | 45 | 15 | 30 | 5 | 20 |
| 6 | 100 | 10 | 50 | 5 | 7 |
| 7 | 72 | 6 | 36 | 2 | 8 |
| 8 | 60 | 20 | 30 | 10 | 16 |
| 9 | 80 | 10 | 40 | 5 | 9 |
| 10 | 16 | 1 | 10 | 0,5 | 11 |
| 11 | 700 | 350 | 600 | 250 | 15 |
| 12 | 65 | 5 | 50 | 3 | 7 |
| 13 | 33 | 3 | 20 | 1 | 6 |
| 14 | 44 | 4 | 40 | 2 | 6 |
| 15 | 240 | 20 | 150 | 10 | 11 |
| 16 | 50 | 5 | 25 | 3 | 15 |
| 17 | 150 | 20 | 75 | 15 | 6 |
| 18 | 170 | 17 | 100 | 10 | 16 |
| 19 | 20 | 2 | 10 | 1 | 17 |
| 20 | 100 | 5 | 400 | 3 | 4 |

Таблица 7.24

| Вариант | АК1 | АИ1 | АК2 | АИ2 | Ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 100 | 50 | 50 | 30 | 10 |
| 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | 200 | 25 | 100 | 20 | 13 |
| 4 | 16 | 2 | 8 | 1 | 14 |
| 5 | 45 | 15 | 30 | 5 | 20 |
| 6 | 100 | 10 | 50 | 5 | 7 |
| 7 | 72 | 6 | 36 | 2 | 8 |
| 8 | 60 | 20 | 30 | 10 | 16 |
| 9 | 80 | 10 | 40 | 5 | 9 |
| 10 | 16 | 1 | 10 | 0,5 | 11 |
| 11 | 700 | 350 | 600 | 250 | 15 |
| 12 | 65 | 5 | 50 | 3 | 7 |
| 13 | 33 | 3 | 20 | 1 | 6 |
| 14 | 44 | 4 | 40 | 2 | 6 |
| 15 | 240 | 20 | 150 | 10 | 11 |
| 16 | 50 | 5 | 25 | 3 | 15 |
| 17 | 150 | 20 | 75 | 15 | 6 |
| 18 | 170 | 17 | 100 | 10 | 16 |
| 19 | 20 | 2 | 10 | 1 | 17 |
| 20 | 100 | 5 | 400 | 3 | 4 |

Таблица 7.24

Реконструкция старого предприятия, оснащенного техникой 1960-х гг., потребует инвестиций в размере АК1, при этом годовые издержки производства должны сократиться на АИ1. Модернизация старой техники может обойтись несколько дешевле, чем коренная реконструкция производства - АК2, но при этом удастся сократить издержки только на АИ2. Провести сравнение вариантов: 1) реконструкция и 2) модернизация производства; оценить экономический эффект. В качестве коэффициента экономической эффективности следует принять средний процент доходности по ценным бумагам, равный Ен = р. Исходные данные приведены в табл. 7.24.

Задача 7.25

| Вариант | К1 | И1 | АИ1 | К2 | И2 | Ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | млн руб/год | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 2500 | 160 | 40 | 2600 | 170 | 10 |
| 2 | 2300 | 200 | 10 | 2100 | 210 | 15 |
| 3 | 2700 | 100 | 30 | 2800 | 120 | 12 |
| 4 | 1900 | 130 | 40 | 2000 | 140 | 8 |
| 5 | 2000 | 300 | 70 | 2100 | 310 | 14 |
| 6 | 3500 | 450 | 100 | 3400 | 455 | 20 |
| 7 | 2700 | 110 | 30 | 2800 | 120 | 25 |
| 8 | 1900 | 130 | 50 | 1700 | 140 | 6 |
| 9 | 2300 | 160 | 20 | 2100 | 175 | 10 |
| 10 | 3600 | 450 | 100 | 3700 | 455 | 11 |
| 11 | 5600 | 600 | 120 | 5500 | 605 | 17 |
| 12 | 1800 | 135 | 35 | 2000 | 140 | 20 |
| 13 | 2200 | 145 | 55 | 2100 | 155 | 15 |
| 14 | 5700 | 600 | 100 | 5500 | 605 | 10 |
| 15 | 4500 | 250 | 30 | 4700 | 255 | 16 |

Т а б л и ц а 7.25

| Вариант | К1 | И1 | АИ1 | К2 | И2 | Ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн руб/год | млн руб/год | млн руб. | млн руб/год | % |
| 1 | 2500 | 160 | 40 | 2600 | 170 | 10 |
| 2 | 2300 | 200 | 10 | 2100 | 210 | 15 |
| 3 | 2700 | 100 | 30 | 2800 | 120 | 12 |
| 4 | 1900 | 130 | 40 | 2000 | 140 | 8 |
| 5 | 2000 | 300 | 70 | 2100 | 310 | 14 |
| 6 | 3500 | 450 | 100 | 3400 | 455 | 20 |
| 7 | 2700 | 110 | 30 | 2800 | 120 | 25 |
| 8 | 1900 | 130 | 50 | 1700 | 140 | 6 |
| 9 | 2300 | 160 | 20 | 2100 | 175 | 10 |
| 10 | 3600 | 450 | 100 | 3700 | 455 | 11 |
| 11 | 5600 | 600 | 120 | 5500 | 605 | 17 |
| 12 | 1800 | 135 | 35 | 2000 | 140 | 20 |
| 13 | 2200 | 145 | 55 | 2100 | 155 | 15 |
| 14 | 5700 | 600 | 100 | 5500 | 605 | 10 |
| 15 | 4500 | 250 | 30 | 4700 | 255 | 16 |

Т а б л и ц а 7.25

Для теплоснабжения нового производственного объекта рассматриваются два возможных варианта: 1) строительство собственной производственно-отопительной котельной; 2) теплоснабжение от городской ТЭЦ. Заданы основные технико-экономические показатели этих вариантов: капиталовложения К1 и K2, годовые эксплуатационные расходы И1 и И2. В первом варианте необходимо будет платить штрафы за вредные выбросы от производственно-отопительной котельной в атмосферу, сточные воды, золоотвалы, что составит еще дополнительные расходы АИ1. Провести сравнение вариантов, оценить экономический эффект. В качестве коэффициента экономической эффективности следует принять средний процент доходности по ценным бумагам, равный Ен = р. Исходные данные приведены в табл. 7.25.

| 16 | 2000 | 305 | 100 | 2200 | 310 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2600 | 100 | 40 | 2500 | 120 | 5 |
| 18 | 1900 | 130 | 60 | 1800 | 140 | 20 |
| 19 | 3900 | 245 | 30 | 3800 | 255 | 14 |
| 20 | 2700 | 115 | 70 | 3000 | 120 | 10 |

Задача 7.26

| Вариант | Л | У1 | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | тыс. руб/год | руб/чел/мес. |
| 1 | 200 | 4800 | 2500 |
| 2 | 300 | 9500 | 2000 |
| 3 | 600 | 6000 | 1000 |
| 4 | 500 | 7000 | 1500 |
| 5 | 150 | 4500 | 3000 |
| 6 | 350 | 4000 | 1750 |
| 7 | 400 | 5500 | 1000 |
| 8 | 350 | 4000 | 1500 |
| 9 | 100 | 3500 | 3000 |
| 10 | 150 | 4000 | 2050 |
| 11 | 800 | 8000 | 1000 |
| 12 | 200 | 3000 | 1150 |
| 13 | 100 | 4500 | 2300 |
| 14 | 300 | 5000 | 2700 |

Т а б л и ц а 7.26

| Вариант | Л | У1 | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | тыс. руб/год | руб/чел/мес. |
| 1 | 200 | 4800 | 2500 |
| 2 | 300 | 9500 | 2000 |
| 3 | 600 | 6000 | 1000 |
| 4 | 500 | 7000 | 1500 |
| 5 | 150 | 4500 | 3000 |
| 6 | 350 | 4000 | 1750 |
| 7 | 400 | 5500 | 1000 |
| 8 | 350 | 4000 | 1500 |
| 9 | 100 | 3500 | 3000 |
| 10 | 150 | 4000 | 2050 |
| 11 | 800 | 8000 | 1000 |
| 12 | 200 | 3000 | 1150 |
| 13 | 100 | 4500 | 2300 |
| 14 | 300 | 5000 | 2700 |

Т а б л и ц а 7.26

В регионе N функционирует планово-убыточное муниципальное энергетическое предприятие с персоналом Л. Ежегодные убытки для муниципальной казны от его деятельности составляют У1. В регионе имеет место устойчивый избыток рабочей силы. Пособие по безработице в регионе составляет Ф. Провести экономическую оценку двух возможных решений: 1) продолжать в обозримый период нести убытки от данного предприятия; 2) закрыть предприятие и выплачивать уволенным работникам пособие по безработице. Исходные данные приведены в табл. 7.26.

| 15 | 400 | 6200 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 250 | 6400 | 2500 |
| 17 | 350 | 3500 | 1500 |
| 18 | 750 | 8700 | 1000 |
| 19 | 450 | 5100 | 1600 |
| 20 | 300 | 6300 | 1770 |
| Задача 7.27 Коммерческий банк предполагает строительство производственного объекта, требующего инвестиций в размере К, ожидаемая прибыль оценивается в т. Оценить возвратность средств при среднем банковском проценте по кредитам р. Исходные данные приведены в табл. 7.27. |
|  |  |  | Т а б л и ц а 7.27 |
| Вариант | К | т | р |
|  | млн долл. | млн долл/год | % |
| 1 | 10 | 2,5 | 20 |
| 2 | 30 | 3 | 12,5 |
| 3 | 50 | 12,5 | 16 |
| 4 | 70 | 7 | 12,5 |
| 5 | 60 | 10 | 12,5 |
| 6 | 90 | 20 | 16 |
| 7 | 10 | 2 | 12,5 |
| 8 | 20 | 5 | 20 |
| 9 | 40 | 20 | 25 |
| 10 | 60 | 6 | 12,5 |
| 11 | 45 | 15 | 25 |
| 12 | 75 | 5 | 10 |
| 13 | 15 | 3 | 16 |
| 14 | 10 | 5 | 25 |
| 15 | 30 | 2 | 8 |
| 16 | 40 | 10 | 16 |

| 17 | 90 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 60 | 8 | 12,5 |
| 19 | 80 | 10 | 10 |
| 20 | 75 | 5 | 10 |

Задача 7.28

| Вариант | К | р | Гн1 | Гн2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | % | руб/год/руб. | руб/год/руб. |
| 1 | 100 | 30 | 0,25 | 0,4 |
| 2 | 300 | 15 | 0,1 | 0,15 |
| 3 | 250 | 20 | 0,2 | 0,3 |
| 4 | 400 | 12,5 | 0,1 | 0,15 |
| 5 | 350 | 8 | 0,05 | 0,1 |
| 6 | 100 | 25 | 0,2 | 0,5 |
| 7 | 800 | 8 | 0,06 | 0,12 |
| 8 | 600 | 10 | 0,1 | 0,3 |
| 9 | 200 | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 10 | 150 | 25 | 0,1 | 0,2 |
| 11 | 400 | 15 | 0,1 | 0,3 |
| 12 | 700 | 20 | 0,15 | 0,4 |
| 13 | 550 | 25 | 0,2 | 0,35 |
| 14 | 450 | 30 | 0,1 | 0,25 |
| 15 | 250 | 15 | 0,2 | 0,3 |
| 16 | 100 | 30 | 0,1 | 0,4 |
| 17 | 600 | 12,5 | 0,1 | 0,13 |
| 18 | 450 | 16 | 0,15 | 0,25 |

Т а б л и ц а 7.28

| Вариант | К | р | Гн1 | Гн2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | % | руб/год/руб. | руб/год/руб. |
| 1 | 100 | 30 | 0,25 | 0,4 |
| 2 | 300 | 15 | 0,1 | 0,15 |
| 3 | 250 | 20 | 0,2 | 0,3 |
| 4 | 400 | 12,5 | 0,1 | 0,15 |
| 5 | 350 | 8 | 0,05 | 0,1 |
| 6 | 100 | 25 | 0,2 | 0,5 |
| 7 | 800 | 8 | 0,06 | 0,12 |
| 8 | 600 | 10 | 0,1 | 0,3 |
| 9 | 200 | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 10 | 150 | 25 | 0,1 | 0,2 |
| 11 | 400 | 15 | 0,1 | 0,3 |
| 12 | 700 | 20 | 0,15 | 0,4 |
| 13 | 550 | 25 | 0,2 | 0,35 |
| 14 | 450 | 30 | 0,1 | 0,25 |
| 15 | 250 | 15 | 0,2 | 0,3 |
| 16 | 100 | 30 | 0,1 | 0,4 |
| 17 | 600 | 12,5 | 0,1 | 0,13 |
| 18 | 450 | 16 | 0,15 | 0,25 |

Т а б л и ц а 7.28

Коммерческий банк предполагает выдать кредит для инвестирования производства в размере К под %, равный р. Средняя рентабельность инвестируемой отрасли материального производства колеблется в пределах от гн1 до гн2. Определить целесообразность инвестирования. Исходные данные приведены в табл. 7.28.

| 19 | 300 | 30 | 0,25 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 8 | 0,1 | 0,15 |

Задача 7.29

| Вариант | АК | П | Ц | S | а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн изд/год | руб/изд. | руб/изд. |  | руб/год/руб. |
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0,8 | 0,1 | 0,4 |
| 2 | 25 | 50 | 1 | 0,8 | 0,15 | 0,3 |
| 3 | 10 | 35 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | 20 | 40 | 2,4 | 2,1 | 0,25 | 0,2 |
| 5 | 30 | 150 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,6 |
| 6 | 50 | 125 | 6,7 | 6,4 | 0,1 | 0,8 |
| 7 | 30 | 75 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 8 | 20 | 40 | 4,3 | 4 | 0,2 | 0,3 |
| 9 | 50 | 95 | 1,4 | 1 | 0,25 | 0,6 |
| 10 | 20 | 80 | 3,6 | 3,5 | 0,3 | 0,2 |
| 11 | 15 | 15 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
| 12 | 50 | 65 | 0,7 | 0,5 | 0,15 | 0,3 |
| 13 | 5 | 50 | 4,6 | 4,5 | 0,2 | 0,5 |
| 14 | 10 | 120 | 9,9 | 9,8 | 0,25 | 0,7 |
| 15 | 35 | 140 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
| 16 | 90 | 60 | 6,5 | 6,2 | 0,1 | 0,2 |
| 17 | 25 | 75 | 8 | 7,8 | 0,15 | 0,3 |

Таблица 7.29

| Вариант | АК | П | Ц | S | а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн руб. | млн изд/год | руб/изд. | руб/изд. |  | руб/год/руб. |
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0,8 | 0,1 | 0,4 |
| 2 | 25 | 50 | 1 | 0,8 | 0,15 | 0,3 |
| 3 | 10 | 35 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | 20 | 40 | 2,4 | 2,1 | 0,25 | 0,2 |
| 5 | 30 | 150 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,6 |
| 6 | 50 | 125 | 6,7 | 6,4 | 0,1 | 0,8 |
| 7 | 30 | 75 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 8 | 20 | 40 | 4,3 | 4 | 0,2 | 0,3 |
| 9 | 50 | 95 | 1,4 | 1 | 0,25 | 0,6 |
| 10 | 20 | 80 | 3,6 | 3,5 | 0,3 | 0,2 |
| 11 | 15 | 15 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
| 12 | 50 | 65 | 0,7 | 0,5 | 0,15 | 0,3 |
| 13 | 5 | 50 | 4,6 | 4,5 | 0,2 | 0,5 |
| 14 | 10 | 120 | 9,9 | 9,8 | 0,25 | 0,7 |
| 15 | 35 | 140 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
| 16 | 90 | 60 | 6,5 | 6,2 | 0,1 | 0,2 |
| 17 | 25 | 75 | 8 | 7,8 | 0,15 | 0,3 |

Таблица 7.29

На промышленном предприятии задумано расширение поля деятельности (диверсификация) с выпуском новой продукции; для этого потребуются переналадка производства и дополнительные капиталовложения в размере АК. Новая продукция в объеме П может быть реализована по рыночной цене Ц, а себестоимость производства должна составить S без учета повышения суммы амортизационных отчислений (при норме амортизации а). Обычная (нормативная) рентабельность производства на данном предприятии составляла гн. Оценить эффективность диверсификации. Исходные данные приведены в табл. 7.29.

| 18 | 3 | 30 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2 | 20 | 1,1 | 1 | 0,25 | 0,8 |
| 20 | 5 | 25 | 2,2 | 2,1 | 0,3 | 0,6 |

Задача 7.30

| Вариант | Срок строительства объекта, год | Срок замораживания капиталовложений, год | Капитальные вложения, млн руб. | Коэффициент приведения (банковский процент по кредитам),% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 300 | 50 |
| 2 | 10 | 2 | 622 | 45 |
| 3 | 12 | 2 | 154 | 62 |
| 4 | 14 | 2 | 268 | 52 |
| 5 | 2 | 0,5 | 598 | 48 |
| 6 | 5 | 1 | 547 | 49 |
| 7 | 13 | 2 | 465 | 54 |
| 8 | 15 | 3 | 214 | 47 |
| 9 | 16 | 3 | 166 | 46 |
| 10 | 14 | 3 | 235 | 53 |
| 11 | 17 | 4 | 248 | 51 |
| 12 | 12 | 2 | 269 | 50 |
| 13 | 15 | 3 | 547 | 56 |
| 14 | 9 | 1 | 546 | 53 |
| 15 | 13 | 2 | 523 | 58 |
| 16 | 12 | 2 | 223 | 52 |
| 17 | 14 | 2 | 365 | 54 |
| 18 | 15 | 2 | 224 | 56 |
| 19 | 5 | 1 | 556 | 52 |
| 20 | 9 | 2 | 245 | 53 |

Т а б л и ц а 7.30

| Вариант | Срок строительства объекта, год | Срок замораживания капиталовложений, год | Капитальные вложения, млн руб. | Коэффициент приведения (банковский процент по кредитам),% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 300 | 50 |
| 2 | 10 | 2 | 622 | 45 |
| 3 | 12 | 2 | 154 | 62 |
| 4 | 14 | 2 | 268 | 52 |
| 5 | 2 | 0,5 | 598 | 48 |
| 6 | 5 | 1 | 547 | 49 |
| 7 | 13 | 2 | 465 | 54 |
| 8 | 15 | 3 | 214 | 47 |
| 9 | 16 | 3 | 166 | 46 |
| 10 | 14 | 3 | 235 | 53 |
| 11 | 17 | 4 | 248 | 51 |
| 12 | 12 | 2 | 269 | 50 |
| 13 | 15 | 3 | 547 | 56 |
| 14 | 9 | 1 | 546 | 53 |
| 15 | 13 | 2 | 523 | 58 |
| 16 | 12 | 2 | 223 | 52 |
| 17 | 14 | 2 | 365 | 54 |
| 18 | 15 | 2 | 224 | 56 |
| 19 | 5 | 1 | 556 | 52 |
| 20 | 9 | 2 | 245 | 53 |

Т а б л и ц а 7.30

Рассчитать ущерб от замораживания капиталовложений при строительстве объекта. Капиталовложения, ассигнованные на строительство объекта, распределялись равномерно по годам. Исходные данные приведены в табл. 7.30.

Произвести расчет экономии от предотвращения аварии на теплотрассе в результате оперативного выявления предаварийной ситуации и оперативного принятия необходимых мер. Оценке подвергается условный случай предотвращения аварии на теплотрассе.

Даны основные стоимости ущерба от аварии, если бы она не была предотвращена оперативным вмешательством. Ущерб мог бы привести к порче:

■	участка теплосети (Уосн1);

■	дорожного покрытия (Уосн2);

■	частичной порчи оборудования (электронасоса, элеватора, и др.)

(Уоснэ);

■	прочих сооружений и оборудования (Уосн4). Также известны:

■	продолжительность аварийного состояния (без оперативного вмешательства) - Т;

■	часовая нагрузка отключенных в результате аварии потребителей - Q;

■	тариф - Тд;

■	среднесуточная интенсивность грузоперевозок по участку дороги, который оказался поврежден - v;

■	ущерб, наносимый городу (предприятиям, жителям, муниципалитету в форме недополученных налогов на грузоперевозки) - У;

■	доля сокращения ущерба, относимая на сам акт оперативного вмешательства - К.

| Вариант | УоснЪ тыс. руб. | Уосн2, тыс. руб. | Уосн3, тыс. руб. | Уосн4, тыс. руб. | Т, ч | Q, Гкал/час | Тд, руб/Гкал | V, т/ч | У, тыс. руб/т | К, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 988 | 1236 | 655 | 25 | 14 | 50 | 100 | 50 | 10 |
| 2 | 600 | 887 | 1478 | 698 | 24 | 15 | 56 | 114 | 56 | 10 |
| 3 | 365 | 996 | 1259 | 632 | 26 | 16 | 54 | 115 | 59 | 10 |
| 4 | 952 | 998 | 1456 | 654 | 23 | 12 | 58 | 116 | 58 | 12 |
| 5 | 547 | 778 | 1478 | 687 | 21 | 13 | 59 | 112 | 57 | 13 |
| 6 | 546 | 978 | 1236 | 621 | 28 | 17 | 57 | 113 | 56 | 15 |
| 7 | 658 | 879 | 1598 | 697 | 24 | 18 | 52 | 114 | 52 | 15 |
| 8 | 987 | 974 | 1498 | 931 | 25 | 11 | 65 | 118 | 54 | 14 |
| 9 | 612 | 963 | 1654 | 647 | 26 | 16 | 62 | 119 | 58 | 18 |

Таблица 7.31

| Вариант | УоснЪ тыс. руб. | Уосн2, тыс. руб. | Уосн3, тыс. руб. | Уосн4, тыс. руб. | Т, ч | Q, Гкал/час | Тд, руб/Гкал | V, т/ч | У, тыс. руб/т | К, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 988 | 1236 | 655 | 25 | 14 | 50 | 100 | 50 | 10 |
| 2 | 600 | 887 | 1478 | 698 | 24 | 15 | 56 | 114 | 56 | 10 |
| 3 | 365 | 996 | 1259 | 632 | 26 | 16 | 54 | 115 | 59 | 10 |
| 4 | 952 | 998 | 1456 | 654 | 23 | 12 | 58 | 116 | 58 | 12 |
| 5 | 547 | 778 | 1478 | 687 | 21 | 13 | 59 | 112 | 57 | 13 |
| 6 | 546 | 978 | 1236 | 621 | 28 | 17 | 57 | 113 | 56 | 15 |
| 7 | 658 | 879 | 1598 | 697 | 24 | 18 | 52 | 114 | 52 | 15 |
| 8 | 987 | 974 | 1498 | 931 | 25 | 11 | 65 | 118 | 54 | 14 |
| 9 | 612 | 963 | 1654 | 647 | 26 | 16 | 62 | 119 | 58 | 18 |

Таблица 7.31

Исходные данные приведены в табл. 7.31.

| 10 | 397 | 852 | 1287 | 622 | 23 | 14 | 63 | 117 | 57 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 889 | 741 | 1782 | 655 | 21 | 12 | 64 | 113 | 59 | 13 |
| 12 | 545 | 756 | 1698 | 688 | 25 | 13 | 61 | 115 | 56 | 12 |
| 13 | 889 | 951 | 1468 | 644 | 24 | 15 | 69 | 155 | 54 | 15 |
| 14 | 665 | 756 | 1125 | 633 | 26 | 17 | 68 | 144 | 69 | 16 |
| 15 | 447 | 965 | 1447 | 699 | 23 | 18 | 67 | 166 | 68 | 14 |
| 16 | 885 | 745 | 1559 | 755 | 21 | 16 | 65 | 188 | 67 | 18 |
| 17 | 663 | 874 | 1223 | 722 | 25 | 13 | 63 | 175 | 64 | 17 |
| 18 | 466 | 896 | 1558 | 711 | 24 | 15 | 62 | 165 | 65 | 10 |
| 19 | 988 | 723 | 1665 | 799 | 25 | 12 | 57 | 134 | 69 | 12 |
| 20 | 788 | 921 | 1887 | 854 | 23 | 14 | 59 | 198 | 58 | 14 |

Задача 7.32

| 10 | 397 | 852 | 1287 | 622 | 23 | 14 | 63 | 117 | 57 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 889 | 741 | 1782 | 655 | 21 | 12 | 64 | 113 | 59 | 13 |
| 12 | 545 | 756 | 1698 | 688 | 25 | 13 | 61 | 115 | 56 | 12 |
| 13 | 889 | 951 | 1468 | 644 | 24 | 15 | 69 | 155 | 54 | 15 |
| 14 | 665 | 756 | 1125 | 633 | 26 | 17 | 68 | 144 | 69 | 16 |
| 15 | 447 | 965 | 1447 | 699 | 23 | 18 | 67 | 166 | 68 | 14 |
| 16 | 885 | 745 | 1559 | 755 | 21 | 16 | 65 | 188 | 67 | 18 |
| 17 | 663 | 874 | 1223 | 722 | 25 | 13 | 63 | 175 | 64 | 17 |
| 18 | 466 | 896 | 1558 | 711 | 24 | 15 | 62 | 165 | 65 | 10 |
| 19 | 988 | 723 | 1665 | 799 | 25 | 12 | 57 | 134 | 69 | 12 |
| 20 | 788 | 921 | 1887 | 854 | 23 | 14 | 59 | 198 | 58 | 14 |

Задача 7.32

Провести расчет экономического эффекта от сокращения продолжительности аварийной ситуации в результате оперативного принятия необходимых мер.

| Ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ри- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| At, ч | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 |

Таблица 7.32

| Ва- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ри- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| At, ч | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 |

Таблица 7.32

Продолжительность аварийного состояния (без оперативного вмешательства) оценивается по времени т. Сокращение этого срока при оперативном вмешательстве составит At. Исходные данные приведены в табл. 7.31 (задача 7.31), 7.32.

Задача 7.33

Провести расчет экономии средств при сокращении ущерба от замораживания капиталовложений в результате принятия оперативных мер по завершению строительства объекта. Срок строительства объекта определен в N лет, еще L лет потребуется на его освоение. Однако возникла опасность отсрочки сдачи и освоения объекта еще на M лет, но в результате оперативного вмешательства ранее установленный срок удалось выдержать.

Капиталовложения, ассигнованные на строительство объекта, должны были составить К и распределялись равномерно по годам. Ко

| Вариант | N, год | L, год | К, млн руб. | р, % | M, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 300 | 50 | 3 |
| 2 | 10 | 2 | 622 | 45 | 2 |
| 3 | 12 | 2 | 154 | 62 | 6 |
| 4 | 14 | 2 | 268 | 52 | 5 |
| 5 | 2 | 0,5 | 598 | 48 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 547 | 49 | 6 |
| 7 | 13 | 2 | 465 | 54 | 4 |
| 8 | 15 | 3 | 214 | 47 | 5 |
| 9 | 16 | 3 | 166 | 46 | 2 |
|  |  |  | Окончание | табл. 7.33 |
| Вариант | N, год | L, год | К, млн руб. | р, % | M, год |
| 10 | 14 | 3 | 235 | 53 | 1 |
| 11 | 17 | 4 | 248 | 51 | 3 |
| 12 | 12 | 2 | 269 | 50 | 2 |
| 13 | 15 | 3 | 547 | 56 | 5 |
| 14 | 9 | 1 | 546 | 53 | 3 |
| 15 | 13 | 2 | 523 | 58 | 2 |
| 16 | 12 | 2 | 223 | 52 | 1 |
| 17 | 14 | 2 | 365 | 54 | 2 |
| 18 | 15 | 2 | 224 | 56 | 3 |
| 19 | 5 | 1 | 556 | 52 | 6 |
| 20 | 9 | 2 | 245 | 53 | 2 |

Таблица 7.33

| Вариант | N, год | L, год | К, млн руб. | р, % | M, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 300 | 50 | 3 |
| 2 | 10 | 2 | 622 | 45 | 2 |
| 3 | 12 | 2 | 154 | 62 | 6 |
| 4 | 14 | 2 | 268 | 52 | 5 |
| 5 | 2 | 0,5 | 598 | 48 | 2 |
| 6 | 5 | 1 | 547 | 49 | 6 |
| 7 | 13 | 2 | 465 | 54 | 4 |
| 8 | 15 | 3 | 214 | 47 | 5 |
| 9 | 16 | 3 | 166 | 46 | 2 |
|  |  |  | Окончание | табл. 7.33 |
| Вариант | N, год | L, год | К, млн руб. | р, % | M, год |
| 10 | 14 | 3 | 235 | 53 | 1 |
| 11 | 17 | 4 | 248 | 51 | 3 |
| 12 | 12 | 2 | 269 | 50 | 2 |
| 13 | 15 | 3 | 547 | 56 | 5 |
| 14 | 9 | 1 | 546 | 53 | 3 |
| 15 | 13 | 2 | 523 | 58 | 2 |
| 16 | 12 | 2 | 223 | 52 | 1 |
| 17 | 14 | 2 | 365 | 54 | 2 |
| 18 | 15 | 2 | 224 | 56 | 3 |
| 19 | 5 | 1 | 556 | 52 | 6 |
| 20 | 9 | 2 | 245 | 53 | 2 |

Таблица 7.33

эффициент приведения (банковский процент по кредитам) р. Исходные данные представлены в табл. 7.33.

Задача 7.34

Рассчитать дополнительную прибыль (экономию средств) при сохранении запланированного объема производства в результате оперативно принятых необходимых мер. В результате оперативно принятых мер удалось предотвратить срыв плановых сроков пуска производственной линии.

В связи с задержкой против плановых сроков пуска производственной линии запланированный объем производства, а следовательно, и объем продажи продукции может снизиться на АП. Рыночная цена изделия Ц, себестоимость производства единицы продукции при ны

нешнем объеме П равна S. Постоянная составляющая издержек производства Ипост (табл. 7.34).

| Вариант | АП, изд/год | Ц, руб/изд | П, изд/год | S, руб/изд | И тыс. руб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 100 | 5000 | 50 | 120 |
| 2 | 1254 | 200 | 3214 | 120 | 300 |
| 3 | 1365 | 300 | 5454 | 100 | 255 |
| 4 | 1456 | 654 | 4545 | 452 | 654 |
| 5 | 6589 | 545 | 6565 | 232 | 547 |
| 6 | 2146 | 265 | 5656 | 100 | 898 |
| 7 | 6523 | 598 | 8585 | 235 | 878 |

Окончание табл. 7.34

| Вариант | АП, изд/год | Ц, руб/изд | П, изд/год | S, руб/изд | И тыс. руб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 100 | 5000 | 50 | 120 |
| 2 | 1254 | 200 | 3214 | 120 | 300 |
| 3 | 1365 | 300 | 5454 | 100 | 255 |
| 4 | 1456 | 654 | 4545 | 452 | 654 |
| 5 | 6589 | 545 | 6565 | 232 | 547 |
| 6 | 2146 | 265 | 5656 | 100 | 898 |
| 7 | 6523 | 598 | 8585 | 235 | 878 |

Окончание табл. 7.34

Т а б л и ц а 7.34

| Вариант | АП, изд/год | Ц, руб/изд | П, изд/год | S, руб/изд | И тыс. руб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3548 | 875 | 5858 | 498 | 645 |
| 9 | 8564 | 546 | 9898 | 325 | 598 |
| 10 | 2156 | 521 | 8787 | 221 | 874 |
| 11 | 2457 | 214 | 78789 | 120 | 456 |
| 12 | 2135 | 454 | 5454 | 200 | 523 |
| 13 | 5654 | 585 | 5252 | 200 | 314 |
| 14 | 2354 | 656 | 3131 | 365 | 479 |
| 15 | 5698 | 959 | 2000 | 500 | 985 |
| 16 | 8564 | 545 | 1000 | 200 | 645 |
| 17 | 4547 | 587 | 5000 | 230 | 587 |
| 18 | 4142 | 745 | 6000 | 320 | 654 |
| 19 | 5253 | 542 | 3000 | 214 | 632 |
| 20 | 3645 | 214 | 8000 | 98 | 698 |

Задача 7.35

В соответствии с электробалансом энергосистемы требуется увеличить полезный отпуск электроэнергии с шин электростанций в сеть

энергосистемы на Э = 40 млрд кВт-ч в год. Эта проблема может быть решена в двух вариантах:

1)	путем транспорта энергии в энергосистему от КЭС, построенной вблизи месторождения угля по электропередаче постоянного тока напряжением ±750 кВ длиной 2500 км;

2)	строительством в районе энергосистемы мощной КЭС, работающей на душевом угле, доставляемом от месторождения угля по железной дороге длиной 2700 км.

Требуется произвести технико-экономические расчеты и выбрать оптимальный вариант. Исходные данные:

1)	удельные капитальные затраты для КЭС1 в районе добычи топлива ку1ст = 120 ден. ед/кВт, а для КЭС2 на привозном топливе, построенной в районе энергосистемы, ку2ст = 130 ден. ед/кВт;

2)	постоянная составляющая годовых эксплуатационных расходов апост = 10 % от капитальных вложений в КЭС;

3)	удельный расход топлива b = 330 гут/кВт-ч; удельные приведенные затраты на добычу угля зду = 2,8 ден. ед/т у.т; удельные приведенные затраты на железнодорожный транспорт угля на расстояние

= 2700 км зтр = 15 ден. ед/т у.т;

4)	стоимость 1 км воздушной линии постоянного тока напряжением ±750 кВ /судЛЭП = 90 тыс. ден. ед/км; капитальные вложения в подстанции /сп/ст = 2,8 КЛЭП, ден.ед.; коэффициент годовых эксплуатационных расходов по линии аЛЭП = 0,025 и по подстанциям ап/ст =0,06; длина линии электропередачи Lj, = 2500 км;

5)	расход электроэнергии на собственные нужды КЭС принимается равным 6 % от выработки (ксн = 0,06), а коэффициент готовности электростанций кг = 0,8;

6)	годовое число часов использования максимальной нагрузки
электропередачи Гмакс = 7000 ч/год, КПД электропередачи по мощно-
сти r\N = 0,855 и по энергии т]Э = 0,853.

Литература

1.	Самсонов B.C., Вяткин М.А. Экономика предприятий энергетического комплекса: учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2001. - 416 с.

2.	Хохолов В.Х., Саркисов М.А., Зимин Е.Н. Экономика строительства и эксплуатации электрических сетей. - М.: Изд-во «Высшая школа», 1976. -

264 с.

3.	Экономика и управление энергетическими предприятиями: учеб. для
студ. высш. учеб. заведений / Т.Ф. Басова, Е.И. Борисов, В.В. Бологова и др.;
под ред. Н.Н. Кожевникова. - М.: Издат. центр «Академия», 2004. - 432 с.

4.	ФоминаВ.Н. Электроэнергетика. - М.: ИПК госслужбы, 2005. - 392 с.