Ю.А. МЕЛЕШКИН

И.А. АНДРЕЕВ

С.В. СНАДЧЕНКО

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

В УСТАНОВИВШЕМСЯ И ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМАХ

Задания и методические указания к курсовому проектированию

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Самарский Государственный технический университет»

в г.Сызрани.

Кафедра «Электротехника, информатика и компьютерные

технологии»

Ю.А. МЕЛЕШКИН

И.А. АНДРЕЕВ

С.В. СНАДЧЕНКО

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

В УСТАНОВИВШЕМСЯ И ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМАХ

Задания и методические указания к курсовому проектированию

Сызрань 2016

Составители:

Ю.А. Мелешкин, И.А.Андреев, С.В.Снадченко

УДК 621.375

ББК 32.85

Анализ электрических цепей в установившемся и переходном режимах

Задания и методические указания к курсовому проектированию. ./Самар. гос.техн. ун-т, филиал в г.Сызрани. сост. Ю.А. Мелешкин, И.А.Андреев, С.В.Снадченко. Сызрань, 2016 . 26 c.

В методическом указании даны задания на курсовую работу и рассматриваются вопросы анализа трехфазных линейных несимметричных цепей со смешанной нагрузкой и переходных процессов в электрических цепях.

Методические указания предназначены для студентов бакалавриата, изучающих дисциплины "Теоретические основы электротехники",  "Электротехника и электроника" для всех видов обучения в Сф СамГТУ

Ил.: 78. Табл.: 2.  Библиогр.: 4 назв

Печатается по решению научно-методического совета электротехнического факультета филиала СамГТУ

Рецензент:   доцент кафедры ЭПА филиала ФГБОУ ВПО «СамГТУ» в

г. Сызрани к.т.н. Тамьяров А.В.

©  Ю.А.Мелешкин,  И.А.Андреев,  С.В.Снадченко, 2016

©  Самарский государственный технический университет, 2016

Введение

Целью курсового проектирования в соответствии с требованиями учебного плана, рабочих программ бакалавриата является анализ линейных электрических цепей:

- анализ линейных электрических цепей трехфазного синусоидального тока (первая часть курсовой работы);

- анализ переходных процессов в линейных электрических цепях (вторая часть курсовой работы).

Для выполнения курсовой работы студент должен уметь:

- рассчитать линейные электрические цепи в стационарном и переходном режиме;

- произвести сравнительный анализ результатов расчета с экспериментом, проведенным с компьютерными моделями электрической цепи с использованием современных пакетов моделирования, например Multisim 10.

Расчетно-пояснительная записка по курсовой работе должна быть объемом не менее 25 страниц. Схемы, таблицы результатов, графики, текст должны быть выполнены с соблюдением действующих стандартов. Для компьютерных моделей допускается распечатка в стандартах, в которых выполнена виртуальная электронная лаборатория.

Вариант структуры расчетно-пояснительной записки:

Задание на курсовую работу

Введение

1. Часть 1. Линейные электрические цепи трехфазного синусоидального тока.

1.1.  Расчет трехфазной электрической цепи.

1.2.  Моделирование в виртуальной электронной лаборатории трехфазной цепи.

1.3.  Сравнительный анализ расчета и эксперимента трехфазной цепи.

2. Часть 2. Переходные процессы в линейных электрических цепях.

2.1.  Расчет переходных процессов классическим и операторным методом.

2.2. Моделирование в виртуальной электронной лаборатории переходных процессов.

2.3.  Сравнительный анализ результатов расчета и эксперимента цепи в переходном режиме.

Выводы.

Библиографический список.

Оглавление.

Для компьютерного моделирования рекомендуется использовать учебное пособие Ю.А.Мелешкина, П.П.Гавриша, Ф.В.Дремова, О.В.Лысенко "Компьютерное моделирование линейных электрических цепей", - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009.

1. Линейные электрические цепи трехфазного

синусоидального тока

1.1. Задание для анализа трехфазной цепи.

К симметричному трехфазному генератору через сопротивления подключены два приемника, соединенные либо в звезду, либо в треугольник. Вследствие аварии произошло замыкание накоротко одного из сопротивлений или разрыв цепи (место разрыва на схемах указано соответствующим рубильником); электрическая цепь стала несимметричной.

Необходимо проделать следующее:

- Определить токи во всех ветвях схемы методом двух узлов.

- Построить в одной комплексной плоскости топографическую и векторную диаграммы токов.

- Найти активную, реактивную и полную мощности трехфазной цепи.

- Составить баланс активных мощностей.

На топографической диаграмме должны быть указаны векторы напряжения на всех элементах цепи.

Таблица 1.1

| № вар. | № рис. | ЕА, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XL3, Ом | XС1, Ом | XС2, Ом | XС3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 127 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 1.2 | 220 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 1.3 | 380 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 1.4 | 127 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 1.5 | 220 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 1.6 | 380 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 1.7 | 127 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1.8 | 220 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 1.9 | 380 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 1.10 | 660 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 1.10 | 127 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 1.9 | 220 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 1.8 | 380 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 14 | 1.7 | 127 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | 1.6 | 220 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |

Окончание табл. 1.1

| № вар. | № рис. | ЕА, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XL3, Ом | XС1, Ом | XС2, Ом | XС3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.5 | 380 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | 1.4 | 127 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1.3 | 220 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 1.2 | 380 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 1.1 | 660 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 1.6 | 127 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | 1.7 | 220 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | 1.8 | 380 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 24 | 1.9 | 127 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 25 | 1.10 | 220 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 26 | 1.1 | 380 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | 1.2 | 127 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 1.3 | 220 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 1.4 | 380 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 1.5 | 660 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 1.3 | 127 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | 1.4 | 220 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 33 | 1.5 | 380 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 34 | 1.6 | 127 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 35 | 1.7 | 220 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 36 | 1.8 | 380 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 37 | 1.9 | 127 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 1.10 | 220 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | 1.1 | 380 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | 1.2 | 660 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 1.4 | 127 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 42 | 1.5 | 220 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 43 | 1.6 | 380 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 44 | 1.7 | 127 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 45 | 1.8 | 220 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 46 | 1.9 | 380 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 47 | 1.10 | 127 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 1.1 | 220 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 49 | 1.2 | 380 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 50 | 1.3 | 660 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |

рис.1.1                                                               рис. 1.2

рис. 1.3                                                                рис. 1.4

рис. 1.5                                                                  рис. 1.6

рис. 1.7                                                                   рис. 1.8

рис. 1.9                                                            рис. 1.10

Пример выполнения расчета

Определить токи в ветвях цепи (рис.1.11) методом двух узлов:

R1=R2=R3=15 Ом;

XL1=XL2=XL3=12 Ом;

XС1=XС2=XС3=20 Ом;

ЕА=270 В

Преобразуем звезду О’  в эквивалентный треугольник:

Аналогично – для YCbc и YCca:

рис.1.11

рис.1.12

.

Рис. 1.13

Перейдем от треугольника к эквивалентной звезде:

Рис. 1.14

Определим напряжение :

т.к.

Определим ток bO”OC :

Определим токи ;;:

=  =6,477+j8,646 =10,8 j53,16 A;

=  =-1б7-j10б48+5б54+j5=3б84-j5б48=6б69e-j55 А;

==-4б775+j1б833-5б54-j5=-10б3-j3б17=-10б8ej17,09 A.

Определим полную, активную и реактивную мощности трехфазной цепи:

S=6934 B·A;

P=5501,7 Вт;

Q=4220,6 BAp.

Определим мощность на активных сопротивлениях цепи:

# 2. Переходные процессы в линейных

# электрических цепях

2.1. Задание для анализа переходных процессов в линейных электрических цепях

Указания

Номер схемы соответствующий номеру варианта, активное сопротивление, индуктивность, ёмкость и начальная фаза синусоидально изменяющейся ЭДС заданы в табл. 2.1.

Задача

- В заданной электрической цепи с источником постоянной ЭДС Е=100 В происходит коммутация.

Требуется: рассчитать ток на индуктивности операторным методом и ток через ёмкость классическим методом.

- ЭДС источника напряжения изменяется с частотой (=1000 рад/с по синусоидальному закону. Амплитуда ЭДС равна Ем=100 В.

Коммутация происходит в момент времени t=0. До коммутации цепь работает в установившемся режиме.

Необходимо: определить классическим методом ток в одной из параллельных ветвей и операторным методом ток через источник.

Таблица 2.1

| № вар. | № рис. | R, Ом | L, Гн | С, Ф | (, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 5 | 5E-3 | (1/36)E-3 | 10 |
| 2 | 2.2 | 10 | 5E-3 | (5/2)E-2 | 20 |
| 3 | 2.3 | 5 | 2E-2 | (1/9)E-5 | 30 |
| 4 | 2.4 | 10 | 5E-3 | (1/2)E-4 | 40 |
| 5 | 2.5 | 5 | 1E-2 | 1E-4 | 50 |
| 6 | 2.6 | 10 | 2E-2 | (1/18)E-3 | 60 |
| 7 | 2.7 | 20 | 3E-2 | (5/4)E-5 | 70 |
| 8 | 2.8 | 25 | 4E-2 | 2E-5 | 80 |
| 9 | 2.9 | 20 | 1,5E-3 | 5E-5 | 90 |
| 10 | 2.10 | 10 | 5E-2 | (15/36)E-4 | 100 |
| 11 | 2.1 | 10 | 5E-2 | (15/36)E-4 | 110 |
| 12 | 2.2 | 20 | 1,5E-3 | 5E-5 | 120 |
| 13 | 2.3 | 25 | 4E-2 | 2E-5 | 130 |
| 14 | 2.4 | 20 | 3E-2 | (5/4)E-5 | 140 |
| 15 | 2.5 | 10 | 2E-2 | (1/18)E-5 | 150 |
| 16 | 2.6 | 5 | 1E-2 | 1E-4 | 160 |
| 17 | 2.7 | 10 | 5E-3 | (1/2)E-4 | 170 |
| 18 | 2.8 | 5 | 2E-2 | (1/9)E-5 | 180 |
| 19 | 2.9 | 10 | 5E-3 | (5/2)E-2 | 190 |
| 20 | 2.10 | 5 | 5E-3 | (1/36)E-3 | 200 |
| 21 | 2.1 | 5 | 1E-2 | 1E-4 | 210 |
| 22 | 2.2 | 10 | 5E-3 | (1/2)E-4 | 220 |
| 23 | 2.3 | 5 | 2E-2 | (1/9)E-3 | 230 |
| 24 | 2.4 | 10 | 5E-3 | (5/2)E-2 | 240 |
| 25 | 2.5 | 5 | 5E-3 | (1/36)E-3 | 250 |
| 26 | 2.6 | 5 | 2E-2 | (1/9)E-5 | 260 |
| 27 | 2.7 | 10 | 1E-3 | (1/2)E-4 | 270 |

Окончание табл.2.1

| № вар. | № рис. | R, Ом | L, Гн | С, Ф | (, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2.8 | 5 | 5E-3 | 1E-4 | 280 |
| 29 | 2.9 | 10 | 3E-2 | (5/4)E-5 | 290 |
| 30 | 2.10 | 5 | 4E-2 | 2E-5 | 300 |
| 31 | 2.1 | 10 | 1,5E-2 | 5E-5 | 310 |
| 32 | 2.2 | 20 | 5E-2 | (15/36)E-4 | 320 |
| 33 | 2.3 | 25 | 5E-2 | (15/36)E-4 | 330 |
| 34 | 2.4 | 20 | 1,5E-3 | 5E-5 | 340 |
| 35 | 2.5 | 10 | 4E-2 | 2E-5 | 350 |
| 36 | 2.6 | 10 | 3E-2 | (5/4)E-5 | 20 |
| 37 | 2.7 | 20 | 2E-2 | (1/18)E-5 | 30 |
| 38 | 2.8 | 25 | 1E-2 | 1E-4 | 40 |
| 39 | 2.9 | 20 | 5E-3 | (1/2)E-4 | 50 |
| 40 | 2.10 | 10 | 2E-2 | (1/9)E-5 | 60 |
| 41 | 2.1 | 5 | 5E-3 | (5/2)E-2 | 70 |
| 42 | 2.2 | 10 | 5E-3 | (1/36)E-3 | 80 |
| 43 | 2.3 | 5 | 1E-2 | 1E-4 | 90 |
| 44 | 2.4 | 10 | 5E-3 | (1/2)E-4 | 100 |
| 45 | 2.5 | 5 | 2E-2 | (1/9)E-3 | 110 |
| 46 | 2.6 | 5 | 5E-3 | (5/2)E-2 | 120 |
| 47 | 2.7 | 10 | 5E-3 | (1/36)E-3 | 130 |
| 48 | 2.8 | 5 | 1E-3 | (3/2)E-2 | 140 |
| 49 | 2.9 | 10 | 15E-3 | 2E-2 | 150 |
| 50 | 2.10 | 5 | 8E-3 | 1E-3 | 160 |

рис.2.1                                                   рис. 2.2

рис. 2.3                                        рис. 2.4

рис. 2.5                                          рис. 2.6

рис. 2.7                                             рис. 2.8

рис. 2.9                                        рис. 2.10

Пример выполнения расчета.

В электрической цепи (рис. 2.1) R1=20 Ом, R=10 Ом, L=10 мГн, С=100 мкФ, U=90 В.

Определить ток в индуктивности при переходном процессе двумя методами: классическим и операторным.

Построить график iL(t).

Рис. 2.11

- Классический метод.

1.1. Определим независимые начальные условия

uc(0)=0, так как сопротивление индуктивности постоянному току равно нулю.

1.2. Определим величину принужденного тока для послекоммутационной цепи

1.3. Составим и решим характеристическое уравнение

1.4. Корни характеристического уравнения комплексно сопряженные, следовательно функция свободного тока имеет вид:

Постоянными интегрирования в уравнении будут А и φ.

1.5. Составим систему уравнений для определения постоянных интегрирования

1.6. Независимые начальные условия

  - Решим систему (1.5.) для t=0

  - Искомая величина тока

2. Операторный метод.

2.1. Составим операторную схему цепи по известным независимым начальным условиям (рис. 2.2).

Рис. 2.12

2.2. Составим систему уравнений по законам Кирхгофа

2.4. Перейдем от изображения к оригиналу по теореме разложения

Корни

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

- Компьютерное моделирование линейных электрических цепей: уч. пособие / Ю.А. Мелешкин, П.П. Гавриш, Ф.В. Дремов, О.В.       Лысенко,. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. – 76 с.

- Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Учебник для вузов. Том 1,2 / К.С. Демирчан, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. – СПб.; Питер, 2004. – 463 с.: ил.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учеб. – 10-е изд. – М.: Гардарика, 2002. – 636 с.

- Евсеев М.Е. Теоретические основы электротехники: Учебное пособие.-СПб.:Политехника, 2008, -380с.

Оглавление

- Введение…………………………………………………………. 5

- Линейные электрические цепи трехфазного синусоидального

тока………………………………………………………………...7

- Переходные процессы в линейных электрических цепях……15

Библиографический список………………………………………...25

Анализ электрических цепей в установившемся и переходном режимах

Задания и методические указания

курсовому проектированию

Составители: МЕЛЕШКИН Юрий Александрович

АНДРЕЕВ Иван Александрович

СНАДЧЕНКО Светлана Валерьевна

Подписано в печать

Формат  60× 84 1/16

Печать офсетная. Усл. п.л.

Усл.кр. – отт. Уч.-изд.л.

Заказ Тираж  50 экз. С.-76

Типография филиала СамГТУ в г.Сызрани

446001 г.Сызрань, ул.Советская, 45

# Text boxes

/