Семестровое задание  №2 по ТОЭ для Энергетического факультета

(Каждая задача сдаётся на проверку отдельно в указанные в задаче сроки)

### Задача 1. Расчёт трёхфазной цепи (срок сдачи 5-я неделя)

Для заданной трёхфазной цепи требуется:

- В симметричном режиме определить токи и напряжения на всех элементах цепи.

- Построить векторную  диаграмму токов и топографическую векторную диаграмму напряжений.

- Проверить баланс активной и реактивной мощности (проверить, равна ли мощность источника сумме мощностей потребителей).

- Включить в схему цепи два ваттметра (нарисовать схему включения) для измерения активной мощности трёхфазной цепи, рассчитать показания ваттметров по известным токам и напряжениям. Сравнить сумму показаний ваттметров с активной мощностью, рассчитанной раньше.

- Нарисовать схему цепи и рассчитать токи и напряжения в случае обрыва одного из линейных проводов (Аа, Bb или Сс). Построить векторные диаграммы.

- Нарисовать схему цепи и рассчитать токи и напряжения в случае короткого замыкания одной из фаз нагрузки (например, аО1 в схемах 1...6,  ab – в схемах 7, 8, 9, и 0). Построить векторные диаграммы.

Схемы электрической цепи заданы на рисунке, а параметры ветвей схемы приведены в таблице параметров схемы. Во всех вариантах линейное напряжение равно 380 В частота 50 Гц.

Таблица параметров элементов цепи

| № | R, Ом | L, Гн | С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 60 | 0,3 | 14 |

Варианты схем к задаче 1

### Задача 3. Расчёт цепи синусоидального тока с взаимной индуктивностью.

Для заданной схемы электрической цепи  с известными параметрами требуется:

- Определить действующие значения токов и напряжений на всех элементах в комплексной форме.

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

- Проверить баланс активных и реактивных мощностей.

- По отношению к зажимам ab нагрузочной ветви заменить цепь эквивалентным генератором, определив его ЭДС и внутреннее сопротивление. Определить ток в нагрузочной ветви и сравнить его с найденным ранее.

Вариант задаётся двухзначным числом. По первой цифре выбирается строка параметров из таблицы вариантов, а по второй цифре выбирается вариант схемы цепи.

Таблица вариантов параметров цепи

| № | U, В | f, Гц | L1, мГн | R1, Ом | L2, мГн | R2, Ом | C, мкФ | R, Ом | L, мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11 | 800 | 30 | 49 | 20 | 33 | 2,0 | 100 | 25 |

Взаимная индуктивность М во всех вариантах равна наименьшему из двух значений L1 и L2.