Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Определить повышение давления в трубопроводе длиной L, диаметром d и толщиной стенок δ при гидравлическом ударе, если расход воды Q, модули упругости стенок трубы Ет=2 ·1011 Па и воды Еж=2 ·109 Па. Время закрытия задвижки на трубопроводе t3.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | L, м | d, м | δ, мм | Последняя цифра номера зачетной книжки | Q,л/с | tз, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 0,2 | 5,0 | 1 | 55 | 6,1 |
| 2 | 450 | 0,15 | 5,6 | 2 | 35 | 5,0 |
| 3 | 400 | 0,1 | 4,3 | 3 | 25 | 4,0 |
| 4 | 300 | 0,15 | 2,9 | 4 | 10 | 3,5 |
| 5 | 700 | 0,25 | 4,8 | 5 | 15 | 3,0 |
| 6 | 600 | 0,3 | 3,3 | 6 | 20 | 2,4 |
| 7 | 550 | 0,35 | 2,1 | 7 | 30 | 6,0 |
| 8 | 900 | 0,4 | 4,9 | 8 | 40 | 3,7 |
| 9 | 200 | 0,2 | 3,7 | 9 | 50 | 4,0 |
| 0 | 650 | 0,15 | 2,8 | 0 | 60 | 2,8 |