Семестровое задание №1 по ТОЭ для Энергетического факультета

### Задача 1. Расчёт цепи постоянного тока

Для заданной электрической цепи постоянного тока требуется:

- Определить токи в всех ветвях методом контурных токов (либо методом узловых потенциалов (на выбор).

- Произвести проверку правильности результатов по законам Кирхгофа

- Составить баланс мощностей (проверить, равна ли сумма мощностей источников сумме мощностей потребителей).

- Построить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура с двумя или тремя источниками ЭДС.

- Заменить цепь эквивалентным генератором по отношению к ветви с наибольшим током, рассчитать и построить графики изменения тока, напряжения и мощности в этой ветви в функции от сопротивления этой ветви.

Схемы электрической цепи заданы на рис., а параметры ветвей схемы приведены в таблице параметров схемы.

Вариант схемы выбирается по последней цифре двухзначного номера варианта, а численные значения параметров элементов цепи (см. табл.) – по первой цифре.

Таблица параметров схемы к задаче 1

| № | Е1, В | Е2, В | Е3, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 9 | 25 | 40 | 45 | 35 | 70 | 80 | 90 |
| 2 | 25 | 13 | 13 | 35 | 40 | 45 | 75 | 60 | 90 |
| 3 | 9 | 25 | 13 | 100 | 120 | 80 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | 13 | 9 | 25 | 60 | 70 | 100 | 40 | 45 | 40 |
| 5 | 25 | 13 | 13 | 110 | 70 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 6 | 9 | 25 | 13 | 60 | 70 | 80 | 45 | 45 | 45 |
| 7 | 13 | 13 | 25 | 30 | 40 | 25 | 80 | 30 | 60 |
| 8 | 25 | 13 | 9 | 30 | 30 | 30 | 90 | 120 | 160 |
| 9 | 13 | 25 | 13 | 45 | 35 | 25 | 70 | 100 | 130 |
| 0 | 9 | 13 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Варианты схем к задаче 1

### Задача 2. Расчёт электрической цепи синусоидального тока

Для заданной схемы электрической цепи  с известными параметрами требуется:

- Определить действующие значения токов и напряжений на всех элементах в комплексной форме.

- Построить топографическую векторную диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей.

- Записать выражение мгновенных значений тока и напряжения в одной из ветвей, содержащее 2 элемента R-C либо R-L.

Вариант задаётся двухзначным числом. По первому знаку выбирается строка параметров цепи из таблицы вариантов, а по второму знаку выбирается вариант схемы цепи.

Таблица вариантов параметров цепи

| № | U, В | f, Гц | R, Ом | Rк, Ом | L, мГн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 500 | 100 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 11 | 500 | 200 | 40 | 30 | 10 |
| 3 | 12 | 500 | 300 | 50 | 40 | 8 |
| 4 | 13 | 1000 | 100 | 22 | 18 | 3 |
| 5 | 14 | 1000 | 150 | 25 | 12 | 2,5 |
| 6 | 16 | 1000 | 200 | 20 | 16 | 2 |
| 7 | 18 | 1500 | 100 | 25 | 10 | 2 |
| 8 | 20 | 1500 | 150 | 20 | 8 | 1,5 |
| 9 | 24 | 1500 | 200 | 20 | 7 | 2 |
| 0 | 24 | 2000 | 200 | 20 | 4 | 1 |

Варианты схем к задаче 2

### Задача 3. Расчёт цепи синусоидального тока с взаимной индуктивностью.

Для заданной схемы электрической цепи  с известными параметрами требуется:

- Определить действующие значения токов и напряжений на всех элементах в комплексной форме.

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

- Проверить баланс активных и реактивных мощностей.

- По отношению к зажимам ab нагрузочной ветви заменить цепь эквивалентным генератором, определив его ЭДС и внутреннее сопротивление. Определить ток в нагрузочной ветви и сравнить его с найденным ранее.

Вариант задаётся двухзначным числом. По первой цифре выбирается строка параметров из таблицы вариантов, а по второй цифре выбирается вариант схемы цепи.

Таблица вариантов параметров цепи

| № | U, В | f, Гц | L1, мГн | R1, Ом | L2, мГн | R2, Ом | C, мкФ | R, Ом | L, мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 300 | 90 | 145 | 100 | 162 | 6,0 | 100 | 80 |
| 2 | 11 | 300 | 80 | 130 | 90 | 145 | 8,0 | 100 | 70 |
| 3 | 12 | 300 | 100 | 162 | 80 | 130 | 7,0 | 90 | 90 |
| 4 | 13 | 500 | 60 | 97 | 50 | 81 | 3,0 | 120 | 45 |
| 5 | 14 | 500 | 50 | 81 | 70 | 113 | 4,0 | 110 | 40 |
| 6 | 10 | 500 | 70 | 113 | 60 | 97 | 2,5 | 80 | 50 |
| 7 | 11 | 800 | 30 | 49 | 20 | 33 | 2,0 | 100 | 25 |
| 8 | 12 | 800 | 20 | 32 | 40 | 65 | 2,3 | 70 | 20 |
| 9 | 13 | 800 | 10 | 17 | 30 | 40 | 1,8 | 60 | 14 |
| 0 | 14 | 1000 | 10 | 17 | 20 | 33 | 1,5 | 140 | 12 |

Взаимная индуктивность М во всех вариантах равна наименьшему из двух значений L1 и L2.

Варианты схем электрической цепи к задаче 3