# Московский политехнический

# университет

Кондратьев А.С.

## МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА

Контрольные задания

Москва

2018 г.

Методические  рекомендации по выполнению контрольных заданий.

В соответствии с методическими указаниями к контрольным заданиям выбрать свой вариант контрольной работы. Ознакомиться с условиями каждой задачи и при необходимости перевести все исходные данные в систему СИ. Исходя из условий конкретной задачи, определить исходные расчетные формулы, которые потребуются для решения задачи. Следует обратить внимание на то, что в случае, когда целью задачи является определение относительной величины, например, во сколько раз изменится диаметр трубопровода и т. п., некоторые величины, входящие в расчетные теоретические выражения, не заданы в численном виде. Провести расчеты. Оформить контрольную работу в виде единого документа (тетрадь и т. п.) и сдать преподавателю. После получения оценки ознакомиться с замечаниями. В течение изучения дисциплины предусмотрено выполнение одного контрольного задания. Номера варианта контрольных задач студент выбирает по последней цифре зачетной книжке или студенческого билета (см. Таблица 1), а числовые значения исходных данных  - по предпоследней цифре шифра или  студенческого билета (см. Таблица 2). Выполняемые контрольные задания имеют целью научить студента применять изученные закономерности при решении практических задач курса «Механика жидкости и газа».

Таблица 1.

|  | Номера задач |
| --- | --- |
| Последняя цифра шифра | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
|  | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 |
|  | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
|  | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
|  | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 |
|  | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 |
|  | 8 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 |
|  | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
|  | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 19 |

Таблица 2.

| № зада чи | Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tк, 0С | 40 | 40 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
|  | tн, 0С | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 35 |
| 2 | m, кг | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
|  | h, м | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Н, м | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|  | Δh, мм | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 |
| 3 | h, мм | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
|  | H, м | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
|  | hа, мм | 725 | 725 | 730 | 730 | 735 | 735 | 740 | 740 | 745 | 746 |
| 4 | F, кН | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
|  | Р0, кПа | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
|  | Н0,м | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 5 | Н, м | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
|  | h, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
|  | L, м | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 |
| 6 | Н, м | 1,4 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,5 |
|  | R, мм | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 |
| 7 | а, м/с2 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 3,27 | 3,27 | 4,36 | 4,36 |
|  | h, мм | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 |
| 8 | Н, м | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
|  | h, м | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 9 | Ризб, МПа | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 |
|  | Н1, м | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
|  | Н2, м | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| 10 | Рм, кПа | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Н, м | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | h, м | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 11 | F, кН | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 |
|  | D, мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
|  | d0, мм | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 12 | F, кН | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
|  | Sдр, мм2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | Q, л/с | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
|  | L, м | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|  | d, мм | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 14 | Q, л/с | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | L, м | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | d, мм | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
| 15 | Р1, кПа | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 |
|  | L, м | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
|  | d, мм | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 16 | d, мм | 73 | 71 | 69 | 66 | 64 | 73 | 71 | 69 | 66 | 64 |
|  | δ, мм | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| 17 | Н,м | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
|  | λ*103 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 18 | р2, МПа | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
|  | р1, МПа | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,8 |
|  | v1, м/с | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 19 | pн, МПа | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 |
|  | L, км | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 220 |

Задачи 1 и 2 связаны с основными свойствами жидкости.

Задача 1. Канистра, заполненная бензином и не содержащая воздуха, нагрелась на солнце до температуры tк = 500С. На сколько повысилось бы давление бензина внутри канистры, если бы она была абсолютно жесткой? Начальная температура бензина tн = 200С Модуль объемной упругости бензина Еж = 1300 МПа, коэффициент температурного расширения β t = 8 10-4 1/град.

Решение.

При нагревании происходит увеличение объема, занимаемого жидкостью:

ΔVt = β t V (tк – tн) = β t V Δt.

При сжатии происходит уменьшение объема, занимаемого жидкостью:

ΔVр = - β р V (рк – рн) = - β р V Δр = - V Δр / Еж.

где: β р = 1/ Еж – коэффициент объемного сжатия.

Так как канистра абсолютно жесткая, то суммарное изменения объема равно нулю, то есть:

ΔVt + ΔVр = 0 или β t V Δt - V Δр / Еж = 0

Откуда:

Δр = β t Δt Еж = 1300*8 10-4 (50 - 20) = 31,2 МПа.

Задача 2. Определить объемный модуль упругости жидкости, если под действием груза А массой m = 250 кг поршень опустился на расстояние Δh = 5 мм. Начальная высота положения поршня (без груза) Н = 1,5 м, диаметр поршня d = 80мм, а резервуара D = 300 мм, высота резервуара h = 1,3 м. Весом поршня пренебречь. Резервуар считать абсолютно жестким. Рис. 1.

Решение.

Согласно определению объемного модуля сжатия жидкости:

Еж =  - V Δр / ΔVр.

Объем резервуара, содержащего жидкость, равен:

V = πD2h/4 + πd2(H-h)/4= 3,14*0,32*1,3/4 + 3,14*0,082*(1,5 – 1,3)/4 =9,085*10-2 м3.

Изменение объема ΔVр:

ΔVр = - π d2 Δh /4 = 3,14*0,082*0,005/4 = - 2,51 10-5 м3.

Приращение давление под поршнем Δр, создаваемое грузом массой m, равно отношению веса груза к площади поршня:

Δр = mg / (π d2/4) = 250*9,81 /(3.14*0,082*/4) = 4,88 105 Па.

Подставляя найденные величины V, ΔVр и Δр в формулу, определяющую величину Еж, получим:

Еж = - V Δр / ΔVр = - 9,085 10-2 *4,88* 10-2 / (- 2,51 10-5) = 1766 МПа.

Рис. 1

Задачи 3 и 4 связаны с определением гидростатического

давления в жидкости.

Задача 3. Определить абсолютное и вакуумметрическое давление воздуха в сосуде, если показание ртутного прибора h = 368 мм, а высота воды Н = 1 м. Атмосферное давление равно hа = 736 мм. рт. ст. Плотность ртути ρр = 13600 кг/м3, плотность воды ρв = 1000 кг/м3. Рис. 2.

Решение.

Атмосферное давление ра в открытой трубке уравновешивается давлением, создаваемым столбом ртути высотой h, столбом воды высотой Н и абсолютным давлением воздуха в сосуде рв:

ра = ρрg h + ρвg H + рв,

где ра = ρрg hа = 13600*9,81*0,736 = 0,0982 МПа.

рв = ра - ρрg h - ρвg H = 13600*9,81*0,736 – 13600*9,81*0,368 – 1000*9,81*1

= 0,039 МПа.

Вакуумметрическое давление воздуха в сосуде рв вак:

рв вак = ра - рв = 0,0982 – 0,039 = 0,059 МПа.

Рис. 2.

Задача 4. Определить давление Р1 жидкости, которое нужно подвести к гидроцилиндру, чтобы преодолеть усилие, направленное вдоль штока F = 1 кН. Диаметры: цилиндра D = 50 мм, штока d = 25 мм. Давление в баке Р0 = 50 кПа, высота Н0 = 5 м. Силу трения не учитывать. Плотность жидкости ρ = 1000 кг/м3. Рис. 3.

Рис. 3

Решение.

При равновесии, сила, создаваемая за счет давления Р1 на поршень слева Fл, равная произведению давления на площадь цилиндра, уравновешивается силой Fп, равной сумме силы F и силы, создаваемой за счет давления Р2 на поршень справа. При этом, давление Р2 равно: Р2 = Р0 + ρg H0

Fл = Р1 πD2 /4 = Fп = Р2 π(D2 - d2)/4 + F.

Отсюда:

Р1 = 4 F /( πD2) + (Р0 + ρg H0) (D2 - d2)/D2 = 4*103/(3,14*0,052) +

(50*103 + 1000*9,81*5)(0,052 – 0,0252)/ 0,052 = 0,584 МПа.

Задачи 5 и 6 связаны с определением силы давления

жидкости на плоскую и криволинейную стенки.

Задача 5. Определить минимальную массу m груза, способного удерживать прямоугольный щит размером h = 3 м и b = 2 м в закрытом положении, при уровне воды в канале Н = 5 м. Длина рычага, на котором укреплен груз, L = 3м. Щит может поворачиваться в подшипниках вокруг оси О. Выше оси расположены неподвижные балки, концы которых заделаны в боковые стенки канала. Рис. 4.

Рис. 4

Решение.

Сила тяжести груза минимальной массы G может быть найдена из уравнения моментов, составленного относительно оси О:

ΣM0 = 0   или   G L – Р LDO = 0.

Откуда:

G = Р LDO / L.

где: Р = ρg hcS – сила давления воды на щит; S – площадь щита; hc – расстояние центра тяжести щита от свободной поверхности жидкости; LDO  – плечо силы Р.

S = bh = 2*3 = 6 м2,

hc = Н – h /2 = 5 – 3/2 = 3,5 м.

LDO = hd – LKO = hd – (H – h),

где: hd – расстояние центра давления от свободной поверхности жидкости; LKO – расстояние между осью О и уровнем жидкости в точке К.

Момент инерции щита относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести щита:

Jc = b h3 /12 = 2*33 /12 = 4,5 м4..

Тогда:

hd = hc + Jc /( hc S) = 3,5 + 4,5 /(3,5*6) = 3,71 м.

Подставляя найденные значения в вышеприведенные формулы, получим:

LDO = hd – LKO = hd – (H – h) = 3,71 - (5 – 3) = 1,71 м.

Р = ρg hc S = 1000*9,81*3,5*6 = 206 103 Н.

G = Р LDO / L = 206 103*1,71 / 3 = 128 103 Н.

Тогда:

m = G/g = 128 102/9,81 = 12000 кг.

Задача 6. Определить силу давления нефти Р на цилиндрическую стенку резервуара и угол наклона α линии действия этой силы к горизонту, если радиус стенки R = 800 мм, ширина стенки В = 3 м, высота нефти в резервуаре Н = 2 м, плотность нефти ρ = 900 кг/м3. Рис. 5.

Решение.

Результирующую силу давления нефти Р на рассматриваемую криволинейную стенку и ее горизонтальную составляющую Рx можно определить по формулам:

Р = (Рx2 + Рz2)1/2;

Рx = ρg hc Fz,

где: Fz – площадь проекции стенки на вертикальную плоскость, равная в данном случае площади прямоугольника шириной В и высотой R, то есть Fz = В R; hc – расстояние от свободной поверхности нефти до центра тяжести поверхности Fz, то есть hc = Н – R/2.

Рис. 5

Тогда:

Рx = ρg hc Fz = ρg (Н – R/2) В R = 900*9,81*(2 – 0,8/2)*3*0,8 = 33,8 кН.

Сила Рx приложена в точке D, находящейся от свободной поверхности нефти на глубине:

hd = hc + Jc /( hc Fz),

где: Jc = В R 3 /12  - момент инерции поверхности Fz относительно горизонтальной оси, проходящей через её центр тяжести;

hd = hc + Jc /( hc Fz) = Н – R/2 + (В R 3 /12) /( hc Fz) =

= 2 – 0,8/2 + (3*0,83/12)/((2 – 0,8/2)*3*0,8) = 1,621 м.

Вертикальная составляющая силы Рz:

Рz = ρgV,

где: V – объем тела давления, представляющего в данном случае разность объемов параллелепипеда Vп = НВR и четверти цилиндра Vц = π R2В/4. Тогда:

Рz = ρgV = ρg (НВR - π R2В/4) = 900*9,81(2*3*0,8 – 3,14*0,82*3/4) =29 кН.

Точка приложения силы Рz находится в центре тяжести объема тела давления – в точке N. Результирующая сила давления на криволинейную стенку Р равна:

Р = (Рx2 + Рz2)1/2 =(33,82 + 292)1/2 = 44,5 кН.

Эта сила направлена под углом к горизонту α:

α = arctg (Рz / Рx) = arctg (29/33,8) = 400 38'.

Задачи 7 и 8 связаны с определением положения равновесия

поверхности жидкости, при действии постоянного ускорения.

Задача 7. Топливный бак автомобиля длиной L =0,6 м, шириной в = 0,5 м и высотой Н = 0,2 м движется с постоянным ускорением а = 3,27 м /с2. Определить минимальное количество топлива в баке, обеспечивающего его подачу без подсоса воздуха. Считать, что бензопровод установлен в центре горизонтальной проекции бака, его диаметр мал по сравнению с длиной бака, а расстояние от среза бензопровода до днища бака h = 10 мм. Рис. 6.

Рис. 6

Решение.

При движении с постоянным ускорением, поверхность топлива примет положение плоскости, перпендикулярной к вектору j суммы массовых сил а и  направления силы тяжести g:

j = а + g.

Угол наклона поверхности топлива к горизонту α определяется соотношением:

tg α = а / g = 3,27/9,81 = 1/3.

Для обеспечения выполнения условия задачи об отсутствии подсоса воздуха, поверхность топлива в месте установки бензопровода должна проходить через срез бензопровода. В этом случае на левой боковой стенке бака поверхность топлива достигнет высоты:

Н0 = h + (L/2) tg α = 0,01 + (0,6/2)(1/3) = 0,11м.

Поверхность топлива пересечется с горизонтальной поверхностью днища бака на расстоянии L0, отсчитываемого от левой стенки бака:

L0 = L/2 + h сtg α = 0,6/2 + 0,01*3 = 0,33.

Объем бензина равен:

V = в Н0 L0 /2 = 0,5*0,11*0,33/2 = 9,1 10-3 м3 = 9,1 л.

Задача 8. В сосуд высотой Н = 0,3 м залита жидкость до уровня h = 0,2 м. Определить, до какой угловой скорости ω можно раскрутить сосуд, с тем, чтобы жидкость не выплеснулась из него, если его диаметр D = 100мм. Рис. 7.

Рис. 7

Решение.

Объем жидкости в сосуде: V = πD2 h /4.

При вращении этот объем жидкости распределится в виде суммы  цилиндрического объем жидкости высотой h0, прилегающего к днищу сосуда, и объема жидкости, находящегося в параболоиде вращения. Объем жидкости, находящейся в параболоиде вращения равен половине объема цилиндра, той же высоты, что и вращающийся цилиндр, то есть:

V = πD2 h0 /4 + πD2 (Н - h0) /8 = πD2 h /4.

Откуда:

h0 + (Н - h0) /2 = h или h0 = 2 h – Н = 2*0,2 – 0,3 = 0,1 м.

По условию задачи, предельно допустимая угловая скорость вращения будет соответствовать условию, при котором давление на боковой поверхности цилиндра на высоте Н, будет соответствовать давлению в окружающей среде Р0:

Р0 = Р0 + ((h0 – Н) + ω2 D2 /(8 g)) ρg,

откуда:

ω = (8 g (Н - h0))1/2/ D = (8*9,81(0,3 – 0,1))1/2/0,1 = 39,6 рад /с.

Задачи 9 и 10 связаны с использованием уравнения Бернулли.

Задача 9. Вода перетекает из напорного бака, где избыточное давление воздуха Ризб = 0,3 МПа, в открытый резервуар по короткой трубе d = 50 мм, на которой установлен кран. Чему должен быть равен коэффициент сопротивления крана ξ кр для того, чтобы расход воды составил Q = 8,7 л /с. Высоты уровней Н1 = 1 м и Н2 = 3 м. Учесть потери напора на входе в трубу (ξ вх = 0,5) и на выходе из трубы (внезапное расширение) ξ вых = 1. Рис. 8.

Решение.

Запишем уравнение Бернулли для двух пар сечений 1 – 1 (на уровне воды в резервуаре),  сечения 2 – 2 (сразу после крана) и сечения 2 – 2 , сечения 3 – 3 на уровне воды в открытом резервуаре относительно оси трубы.

Первое уравнение Бернулли

Р1 / (ρg) + Н1 + U12/(2g) = Р2 /(ρg) + (1 + ξ кр + ξ вх) U22/(2g),

где: Р1 и Р2 давления в сечениях 1 – 1 и 2 – 2, U1 и U2 – скорости в тех же сечениях, причем U1 = 0, так как в напорном баке и открытом резервуаре, по условиям задачи, поддерживается постоянный уровень, то есть и U3 = 0.

Скорость U2 определяется из уравнения расхода:

U2 = 4Q / (π d2) = 4*8,7 10-3 / (3,14*0,052) =4,43 м /с.

Рис. 8

Второе уравнение Бернулли

Р2 /(ρg) + U22/(2g) = Ра/(ρg)  + Н2 + U32/(2g) + ξ вых U22/(2g),

Суммируя два уравнения Бернулли, с учетом того, что U1 = U3 =0 и Р1 – Ра = Ризб, получим:

ξ кр = ((Ризб / (ρg) + Н1 – Н2) (2g) / U22 - ξ вх - ξ вых = ((0,3 106/(1000*9,81) +

+ 1 – 3)(2*9,81)/ 4,432 – 0,5 – 1 = 27,1.

Задача 10. Определить расход жидкости, вытекающей из трубы диаметром d = 16 мм через плавное расширение (диффузор) и далее по трубе диаметром D = 20 мм в бак. Коэффициент сопротивления диффузора ξ диф = 0,2 (отнесен к скорости в трубе диаметром d), показание манометра Рм = 20 кПа; высота h = 0,5 м, Н = 5 м; плотность жидкости ρ = 1000 кг/м3. Учесть потери на внезапное расширение ξ рас = 1, потерями на трение пренебречь, режим течения считать турбулентным. Рис. 9.

Решение.

Если через Ра обозначить абсолютное давление на уровне жидкости в баке, то абсолютное давление в сечении 1 – 1, где установлен манометр:

Р1 = Рм + Ра + ρgh    или Р1 – Ра = Рм + ρgh.

Поскольку режим течения турбулентный, примем, что коэффициенты Кориолиса равны 1.

Рис. 9

Запишем уравнение Бернулли для сечения 1 – 1 и сечения 2 – 2 в произвольном поперечном сечении трубы диаметром D,  относительно общей оси труб:

Р1 / (ρg) + U12/(2g)	 = Р2 + U22/(2g) + ξ диф U12/(2g),

Аналогично можно записать уравнение Бернулли для сечения 2 – 2 и сечения 3 – 3, взятого на уровне воды в баке с учетом того, что Р3 = Ра  и U3 = 0:

Р2 /(ρg) + U22/(2g) = Ра/(ρg) + Н + ξ рас U22/(2g).

Сложив два последних уравнения, получим:

(Р1 – Ра) /(ρg) = Н + ξ диф U12/(2g) + ξ рас U22/(2g) - U12/(2g),

С учетом того, что из уравнения сохранения расхода жидкости:

Q = πd2 U1/4 = π D2 U2/4 следует, что U2 = U1 (d/D)2.

Из последнего уравнения получим:

U1 = {2g[Н - (Рм + ρgh) /(ρg)] / [1 - ξ диф - ξ рас(d/D)4]}1/2 = {2*9,81[5 – (20*103 +

+ 1000*9,91*0,5) /(1000*9,81)] / [1 – 0,2 – 1*(0,016/0,020)4 ]}1/2 = 11,3 м /с.

Объемный расход жидкости равен:

Q = πd2 U1/4 = 3,14*0,0162*11,3/4 = 2,27 10-3 м3/с = 2,27 л/с.

Задачи 11 и 12 связаны с истечением жидкости

через отверстия и насадки.

Задача 11. Определить скорость перемещения поршня вниз, если к штоку приложена сила F = 10 кН. Поршень диаметром D = 50 мм имеет пять отверстий диаметром d0 = 2 мм каждое. Отверстия рассматривать как внешние цилиндрические насадки с коэффициентом расхода μ =0,82; ρ= 900 кг/м3. Рис. 10.

Решение.

Избыточное давление под поршнем ΔР, создаваемое силой F, определяется выражением:

πD2 ΔР/4 = F  откуда ΔР = 4 F /( πD2) = 4*10 103/(3,14*0,052) = 5,09 МПа.

Объемный расход жидкости через одно отверстие определяется выражением:

q = μ(π d2 /4)(2 ΔР /ρ)1/2 = 0,82(3,14*0,0022/4)(2*5,09 106/900)1/2 = 2,73 10-4 м3/с.

Рис.10

Общий расход через пять отверстий Q = 5q.

Скорость перемещения поршня определяется по формуле:

Uп = Q/( πD2 /4) = 5*2,73 10-4 (3,14*0,052/4) = 0,7 м/с.

Задача 12. Правая и левая полости цилиндра гидротормоза, имеющего диаметр поршня D = 140 мм и диаметр штока d = 60 мм, сообщаются между собой через дроссель с площадью проходного сечения Sдр = 20 мм2 и с коэффициентом расхода μ = 0,65. Определить время, за которое поршень переместится на величину хода L = 350 мм под действием силы F = 15 кН, плотность жидкости ρ= 900 кг/м3. Рис. 11.

Решение.

Перепад давления между левой и правой полостями цилиндра определяется выражением:

π(D2 – d2) (Рл – Рп) /4 = F  или  π(D2 – d2) ΔРц /4 = F

Поскольку левая и правая полости цилиндра гидротормоза соединены с дросселем параллельно, то перепад давления между полостями ΔРц равен перепаду давления на дросселе ΔРдр. Отсюда следует, что:

ΔРдр = 4 F /( π(D2 – d2)) = 4*15 103 /(3,14(0,142 – 0,062)) = 1,19 МПа

Расход жидкости через дроссель:

Q = μ Sдр (2 ΔРдр /ρ)1/2 = 0,65*20 10-6 (2*1,19 106 /900)1/2 = 6,67 10-4 м3/с.

Скорость перемещения поршня определяется по формуле:

Uп = Q/( π(D2 – d2)) /4),

Рис. 11

а время перемещения поршня t на расстояние L равно:

t = L / Uп = L π(D2 – d2) /(4 Q) = 0,35*3,14(0,142 – 0,062) / (4*6,67 10-4)= 6,6 с.

Задачи 13 - 15 связаны с гидравлическим расчетом трубопроводов.

Задача 13. Определить потребный напор, который необходимо создать в сечении 0 – 0 для подачи в бак воды с вязкостью ν = 0,008 Ст, если длина трубопровода L = 80 м, его диаметр d = 50 мм, расход жидкости Q = 15 л/с, высота Н0 = 30 м, давление в баке Р2 = 0,2 МПа. Коэффициент сопротивления крана ζ1 = 5, колена ζ2 = 0,8, шероховатость трубы Δ = 0,04 мм. Рис. 12.

Решение.

Переведем величину кинематической вязкости ν в систему СИ: ν = 8 10-7м2/с.

Скорость течения жидкости в трубопроводе равна:

U = Q /( πd2/4) = 15 10-3 /(3,14*0,052/4) = 7,64 м/с.

Определяем число Рейнольдса:

Re = Ud / ν = 7,64*0,05/8 10-7 = 4,78 105..

Так как Re > 4000, то режим течения – турбулентный. Коэффициент гидравлического сопротивления при турбулентном режиме течения в трубе с шероховатыми стенками рассчитывается по формуле:

λт = 0,11 (68/ Re + Δ/d)1/4 = 0,11(68 / 4,78 105 + 0,00004/0,05)1/4 = 1,93 10-2.

Рис. 12

Величина давления, которое нужно создать в сечении 0 – 0, с учетом того, что, как следует из рисунка, трубопровод имеет 4 колена, а поток воды при истечении в бак претерпевает внезапное расширение (ζ рас = 1), рассчитывается по формуле:

Р = Р2 + ρg Н0 + (λт L/d + ζ1 + 4 ζ2 + ζ рас) U2ρ/2 = 0,2 106 + 1000*9,81*30 +

+ (1,93 10-2 80/0,05 + 5 + 4*0,8 + 1) 7,642 *1000/2 = 1,66 МПа.

Напор равен:

Н = Р/(ρg) = 1,66 106 / (1000*9,81) = 169,6 м.

Задача 14. Какое давление должен создавать насос при подаче масла Q = 0,4 л/с и при давлении воздуха в пневмогидравлическом аккумуляторе Р2 = 2 МПа, если коэффициент гидравлического сопротивления квадратичного дросселя ζ др = 100; длина трубопровода от насоса до аккумулятора L = 4 м; диаметр d = 10 мм? Свойства масла: ρ= 900 кг/м3; ν = 0,5 Ст. Коэффициент ζ др отнесен к трубе с d = 10 мм. Рис. 13.

Решение.

Переведем величину кинематической вязкости ν в систему СИ: ν = 5 10-5м2/с.

Скорость течения жидкости в трубопроводе равна:

U = Q /( πd2/4) = 0,4 10-3 /(3,14*0,012/4) = 5,1 м/с.

Определяем число Рейнольдса:

Re = Ud / ν = 5,1*0,01/5 10-5 = 1,02 103..

Так как число Рейнольдса Re < 2300, то режим течения ламинарный. Коэффициент гидравлического сопротивления при ламинарном режиме течения рассчитывается по формуле:

λ л = 64 / Re = 64 /1,02 103 = 62,75 10-3.

Рис. 13

Величина давления, которое должен создавать насос, с учетом того, что поток воды при истечении в пневмогидравлический аккумулятор претерпевает внезапное расширение (ζ рас = 1), определяется по формуле:

Р = Р2 + (λ л L/d + ζ др + ζ рас) U2ρ/2 = 2 106 + (62,75 10-3*4/0,01 + 100 +

+ 1) 5,12*900/2 = 3,48 МПа.

Задача 15. Вода перетекает из бака А в резервуар Б по трубе диаметром d = 25 мм, длиной L = 10 м. Определить расход Q, если избыточное давление в баке Р1 = 200 кПа; высоты уровней Н1 = 1 м, Н2 = 5 м. Режим течения считать турбулентным. Коэффициенты гидравлического сопротивления: сужения - ζ суж = 0,5; крана - ζ кр = 4; колена - ζ ко = 0,2; расширения - ζ рас = 1; λт = 0,025. Рис. 14.

Решение.

Если через Ра  обозначить давление в окружающей среде, то абсолютное давление в баке:

Р1а = Р1 + Ра.

Величина давления, которое создано в баке, с учетом того, что, как следует из рисунка, трубопровод имеет 3 колена, рассчитывается по формуле:

Р1а + ρg Н1 =  Р1 + Ра +  ρg Н1 = Ра + ρg Н2 + (λт L/d + ζсуж + ζ кр +

+3 ζко + ζ рас) U2ρ/2.

Рис. 14

После преобразований получим, что скорость течения жидкости в трубе U, определяется выражением:

U = ((Р1/(ρg) + Н1 – Н2) / ((λт L/d + ζсуж + ζ кр +3 ζко + ζ рас) /(2g)))1/2 =

= ((200 103/(1000*9,81) + 1 – 5) /((0,025*10/0,025 + 0,5 + 4 +

+ 3*0,2 + 1)/(2g)))1/2 = 4,47 м/с.

Объемный расход равен:

Q = πd2 U /4 = 3,14*0,0252*4,47 /4 = 2,19 10-3 м3/с = 2,19 л/с.

Задачи 16, 17 связаны с расчетом гидроудара.

Задача 16. Насос , оборудованный воздушным колпаком, перекачивает бензин по трубопроводу длиной  L = 5 км, диаметром d = 75 мм. Толщина стенки трубы δ = 5 мм. Объемный расход бензина Q = 9*10-3м3/с. Плотность бензина ρ = 740 кг/м3. Модуль упругости бензина Еж = 1,1*109 Па, трубы Ет = 2*1011 Па.

Определить за какое время надо перекрыть задвижку, чтобы ударное повышение давления не превосходило ΔΡ = 1 МПа?

Решение.

Скорость движения бензина в трубопроводе равна

U = 4 Q/(πd2) = 4*9*10-3/)3,14*0,0752) = 2,04 м/с

Скорость ударной волны

С = (Еж/ ρ)1/2(1 +(Еж* d)/( Ет* δ))-1/2 = (1,1*109  / 740)1/2(1 +( 1,1*109 *

0,075)/(  2*1011 *0,005 )))-1/2 = 1170 м/с.

Если бы гидравлический удар был прямым, то

ΔΡуд = ρС U = 740*1170*2,04 = 1,77 МПа,

что больше допустимого ΔΡ= 1 МПа.

Следовательно, удар должен быть не прямым. Фаза гидравлического удара равна

Т = 2 L/С = 2*5*103/1170 = 8,55 с.

Необходимое время закрытия задвижки

Тзад = ρС UТ/ ΔΡуд = 740*1170*2,04*8,55/106 = 15,1 с.

Задача 17. По трубопроводу длиной  L = 29 м, диаметром d = 0,,05 м

с толщиной стенки трубы δ = 3,5 мм, соединенному с баком под напором Н = 2,5 м, течет вода Еж = 2*109 Па. В некоторый момент времени происходит мгновенное перекрытие потока на трубопроводе. Найти скорость распространения ударной волны гидравлического удара, если труба стальная Ет = 2*1011 Па. Коэффициент гидравлического сопротивления при течении жидкости в трубе λ = 0,03. Как изменится ударное повышение давления, если стальную трубу заменить на чугунную с Ет = 0,98*1011 Па?

Решение.

Из уравнения Бернулли определим скорость воды в трубе до закрытия задвижки, считая, что труба горизонтальна.

Н = U2/(2g) +  λ L U2/( d 2 g ).

U = [2gH/(1 + λ L/ d)]1/2 = [2*9,88*2,5/(1 + 0,03* 29/ 0,05)]1/2 = 1,94 м/с.

Скорость ударной волны

С = (Еж/ ρ)1/2(1 +(Еж* d)/( Ет* δ))-1/2 = (2*109  /1000)1/2(1 +( 2*109 *

0,05)/(  2*1011 *0,0035 )))-1/2 = 1320 м/с.

То ударное повышение давления

ΔΡуд = ρС U = 1000*1320*1,94 = 2,56 МПа,

В чугунной трубе с Ет = 0,98*1011 Па

С = (Еж/ ρ)1/2(1 +(Еж* d)/( Ет* δ))-1/2 = (2*109  /1000)1/2(1 +( 2*109 *

0,05)/(  0,98*1011 *0,0035 )))-1/2 = 1240 м/с.

ΔΡуд = ρС U = 1000*1240*1,94 = 2,41 МПа,

то есть ударное повышение давления уменьшится.

Задачи 18, 19 связаны с расчетом движения газа по трубопроводу.

Задача 18. Воздух поступает в горизонтальную трубу с внутренним диаметром  d = 152 мм под  давлением p1 = 2,86 МПа при температуре t = 220 С со скоростью v1 = 58 м/с. Предполагая газ идеальным, а течение изотермическим, найти скорость и расстояние от входа до того сечения, где давление  p2 = 1,07 МПа. Принять, что величина коэффициента гидравлического сопротивления постоянна и равна λ = 0,16.

Решение.

Так как течение изотермическое и труба имеет постоянное сечение, то из уравнений состояния и неразрывности

p1/ρ1 = p2/ρ2;     v1 ρ1 S= v2 ρ2 S

следует, что

v2 = v1 p2/p1 = 58*2,86/1,07 = 155 м/с.

При изотермическом течении, частном случае политропного течения с показателем политропы равным единице, распределение давления по длине трубопровода L определяется выражением

(ρ1/ p1)( (ρ1 v1)2)/2 – (ρ1 v1)2 ℓn(p1/p2) = λ L(ρ1 v1)2/(2d).

С учетом того, что при изотермическом течении p1/ρ1 = RT, где R = 287 Дж/(кг*К) - газовая постоянная воздуха, Т = 295 К, из последнего выражения следует

L = (d/ λ){ (RT/ v12)[1 - (p2/p1)2] - 2 ℓn(p1/p2)} =

= (0,152/0,016){(287*295/582)[1 – (1,07/2,80)2] – 2 ℓn(2,86/1,07)} = 187 м.

Задача 19. Найти распределение температуры и давления по длине газопровода при установившемся изотермическом в поперечном сечении течении идеального газа (метана), если объемный расход газа приведенный к нормальным условиям Qат = 10 млн м3/сут, плотность ρат = 0,714 кг/м3, температура газа при подаче в трубопровод Tн = 323 K,   давление pн = 5,4 МПа. Длина газопровода L = 220 км, диаметр d = 720 мм. Температура грунта Tг = 275 K, коэффициент теплопередачи α = 1,5 Вт/м2 град; коэффициент гидравлического сопротивления λ = 0,01. Газовая постоянная метана Rг = 519,625 Дж/кг град, теплоемкость ср = 2,31 кДж/кг град.

Решение.

Определим секундный массовый расход газа

Qм = Qат ρат/t = 107 *0,714/ 86400 = 82,8 кг/с.

где t = 24*3600 = 86400 с – продолжительность суток в секундах.

Распределение температуры по длине газопровода определяется по формуле Шухова

T(x) = Tг + (Tн - Tг) exp[- (απd)/(ср Qм)x] =

= 275 +(323 – 275) exp[- (1,5*3,14*0,72)/(2310*82,8)] = 275 + 48exp[- 1,77*10-5x].

Распределение давления по длине трубопровода определяется по формуле

p(x) = {pн2 – (16λ Qм2 Rг)/(π2d5)[ xTг + (Tн - Tг) ср Qм/(απd)*

*(1 - exp[- (απd)/(ср Qм)x])}1/2 =

{(5,4*106) 2 – (16*0,01* 82,82519,625 )/(3,1420,725)[ 275x + (323 - 275) 2310*

*82,8/(1,5*3,14*0,72)(1 - exp[- (1,5*3,14*0,72)/(2310*82,8)x]}1/2 =

= {29,2*1012 – 3*105[ 275x + 27,1*105 (1 - exp[-1,77*10-5x]}1/2.

Расчеты  сведены в таблицу

| x, км | 0 | 60 | 120 | 180 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p, МПа | 5,4 | 4,87 | 4,31 | 3,67 | 3,19 |
| T, К | 323 | 292 | 281 | 277 | 276 |

Список рекомендуемой литературы

1. Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебное пособие. Ч. 1. Основы механики жидкости и газа. М.: МГИУ. 2003. 192 с.

2.Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б., Байбаков Ю.Л., Кирилловский Ю.Л. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. Учебник. М.: Альянс. 2009. 423 с.

3.Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Учебник. М.: Наука. 1987. 840 с.

4. 1. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. М.:Машин. 1987. 440 с.

5. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. Л.: Машин. 1969. 524 с.

# Text boxes

m

h

H

воздух

вода

ртуть

h

H

p0

H0

p1

p2

F

m

L

O

h

H

hd

P

R

H

O

h

L

v

D

h

H

H1

H2

p1

pа

d

h

H

pa

pMh

D

d

F

d0

D

L

F

p2

H0

0

0

p2

p1

p1

H2

H1

Б

А