### Задача 2. Расчёт электрической цепи синусоидального тока

Для заданной схемы электрической цепи  с известными параметрами требуется:

- Определить действующие значения токов и напряжений на всех элементах в комплексной форме.

- Построить топографическую векторную диаграмму напряжений и векторную диаграмму токов.

- Составить баланс активных и реактивных мощностей.

- Записать выражение мгновенных значений тока и напряжения в одной из ветвей, содержащее 2 элемента R-C либо R-L.

Вариант задаётся двухзначным числом. По первому знаку выбирается строка параметров цепи из таблицы вариантов, а по второму знаку выбирается вариант схемы цепи.

Таблица вариантов параметров цепи

| № | U, В | f, Гц | R, Ом | Rк, Ом | L, мГн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 24 | 2000 | 200 | 20 | 4 | 1 |

Варианты схем к задаче 2

Схема номер 7