Задание 1. Простейшие условия равновесия.

В-1. Кольца  трех пружинных весов укреплены неподвижно на горизонтальной доске . Определить углы  и .

В-2. Масса фонаря 1,5 кг. Длина всего троса  20м. , м. Определить натяжения в частях троса  и .

В-3. К концу  стрелы мачтового крана подвешен груз массой 200 кг, , . Определить натяжение  цепи  и напряжение  в стреле .

В-4. Масса гири  равна 10 кг. Найти натяжение веревки  и величину груза , если в положении равновесия углы , .

В-5. На двух взаимно перпендикулярных гладких плоскостях AB и BC лежит шар массой 6 кг. Определить силы давления шара на каждую плоскость.

В-6. Определить натяжения тросов AB и CD, если масса шара 10 кг.

B-7. Определить усилие, достаточное для протаскивания катка  массой 200 кг через плиту .

В-8. Однородный стержень AB длиной 1,2 м  и массой 1,6 кг подвешен на двух тросах длиной 1 м каждый. Определить натяжения тросов.

В-9. Однородный стержень AB массой 2 кг прикреплен к стене с помощью шарнира A и троса BC. Определить величину и направление силы реакции  шарнира.

В-10. В цилиндре двигателя внутреннего сгорания на поршень действует сила 30 H, приложенная в точке A и направленная вертикально вниз. Найти усилия, возникающие в шатуне AB и кривошипе ВС, если см, BC=6 см, .

В-11. Воздушный шар, вес которого G, удерживается в равновесии тросом . На шар действует подъемная сила  и горизонтальная сила давления ветра .Определить натяжение троса и угол .

В-12.

Примечание. Уклоном называется синус угла наклона плоскости к горизонту.

В-13.

В-14. Клин, угол которого , загоняется в углубление  с усилием кН.

Определить нормальное давление  на щеки клина, а также усилие , необходимое для того, чтобы вытащить клин, если коэффициент трения .

В-15.

В-16.

В-17.

В-18.  Определить усилия, возникающие в стержнях AB и AC, если масса груза  10 кг.

В-19.

Н, Н, Н.

Определить модуль и направление силы , которую нужно приложить к данному телу в точке O, для того, чтобы оно находилось в равновесии.

В-20.

Определить модуль и направление равнодействующей сил, приложенных в точке A.

В-21.

Груз весом  кН подвешен при помощи каната, перекинутого через небольшой блок  к лебедке . Определить усилия в стержнях и .

Задание 2. Условия равновесия плоской системы сил.

В-1.

В-2. Массы грузов 200 и 100 кг, реакция опоры  в два раза больше реакции опоры (весом балки пренебрегаем). Найти расстояние .

В-3.

Трансмиссионный вал несет три шкива весом , , . На каком расстоянии  от подшипника надо установить шкив весом , чтобы реакция подшипника  равнялась реакции подшипника ?

B-4

, м, м.

Масса балки 20 кг, масса груза , перекинутого через неподвижный блок, равна 30 кг, масса груза  равна 80 кг. Он подвешен на расстоянии 3м от конца . Найти реакции опор.

В-5

На консольную балку действует пара сил с моментом  кН*м., а в точке С вертикальная нагрузка равна кН.

м, м

Определить реакции опор.

В-6.

На двухконсольную балку действуют пара сил  кН с моментом м, нагрузка  кН, а также равномерно распределенная нагрузка с интенсивностью  кН/м. Определить реакции опор.

В-7.

В-8.

Найти реакции опор в точках  и .

В-9.

Предохранительный клапан А парового котла соединен стержнем с однородным рычагом  длиной 50 см и массой 100 г, который может вращаться вокруг неподвижной точки .

( 1 атм=10Па).

В-10.

Железнодорожный кран опирается на рельсы, расстояние между которыми  равно 1,5 м. Вес тележки крана равен 3 т, центр тяжести ее находится в точке А, лежащей на линии KL пересечения плоскости симметрии тележки с плоскостью чертежа. Вес лебедки В крана равен 1 т, центр тяжести ее лежит в точке С на расстоянии 0,1 м от прямой KL. Вес противовеса D равен 2 т, центр тяжести его лежит в точке Е на расстоянии 1 м от прямой KL. Вес укосины FQ равен 0,5 т, и центр тяжести ее находится в точке Н на расстоянии 1 м от прямой KL. Вылет крана LM = 2 м. Определить наибольший груз Q, который не опрокинет крана.

В-11.

Вес гири - 10 Н, вес гири 20 Н, вес стержня 20 Н, . Найти угол , при котором система будет находиться в равновесии. Опора - шарнир.

В-12.

Найти также реакции шарнирной опоры .

В-13.

Однородная балка весом 60 кГ и длиной 4 м опирается одним концом на гладкий пол, а промежуточной точкой В — на столб высотой 3 м, образуя с вертикалью угол 30°. Балка удерживается в таком положении веревкой АС, протянутой по полу. Пренебрегая трением, определить натяжение веревки Т и реакции в точках  и .

В-14.

Балка - однородная. Ее вес 20 кг. Определить реакции опор в точках В, С и D, если длина АВ = 3 м, СB= 0,5 м, BD = 1м. Трением пренебречь.

В-15.

В-16.

В-17.

В-18.

В-19.

В-20.

Балка  однородная весом кг, вес груза  равен 200 кг, . Найти вес груза  и реакции шарнира .

В-21.

Вес груза = 200 кг, вес балки  100 кг и приложен в ее середине, .

Определить натяжение троса  и давление на шарнир .

-Задание 3. Определение реакций опор ' и усилий в стержнях плоской фермы.

Задание 4. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения.

По заданным уравнениям движения установить вид ее траектории и для момента времени  найти положение точки на траектории, ее скорость, полное, касательное и нормальное ускорение, а также радиус кривизны в рассматриваемой точке кривой.

По полученным данным сделать рисунок.

Пример выполнения задания.

Чтобы получить уравнение траектории, исключаем из уравнений :

Это уравнение определяет параболу.

Определим скорость:

Модуль скорости:

Ускорение:

Модуль ускорения:

Касательное ускорение находим путем дифференцирования модуля скорости:

-

Задание 5. Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательных и вращательных движениях.

По заданному уравнению прямолинейного поступательного движения груза 1 определить скорость, а также вращательное, центростремительное и полное ускорения точки механизма в момент времени, когда путь, пройденный грузом, равен s.

Задание 6. Определение скоростей при плоском движении.

-